# Programa: STOKES_1p5		Versão: Release x64		Geração: 5 Nov 07		RELATÓRIO 1

Objetivo:	Obter resultados para artigo na revista JFE/ASME sobre problema da cavidade de Shih para Re = 1

Simulações:	data		5 a 8 Nov 07

micro		CFD-11 (2 processadores Intel Xeon Quad Core X5355 2.66 MHz, 16 GB RAM)

Dados fixos:

5 ....... (solver) 1=Jacobi; 2=Gauss-Seidel; 3=SOR; 4=ADI; 5=MSI

2      .. (imax)   número de iterações no ciclo da massa

1.0d-1 .. (tolu)   tolerância do MSI para u, v

1.0d-2 .. (tolp)   tolerância do MSI para pl

5 ....... (nitm_u) número máximo de iterações internas (solver) para u, v

10      .. (nitm_p) número máximo de iterações internas (solver) para pl

1.0d+0 .. (Re)     número de Reynolds (Para problema de Shih deve ser = 1)

1.0d-0 .. (beta)   função de interpolação nos termos advectivos:   0=UDS;   1=CDS

1 ....... (tipo)   tipo de problema: 1=Shih; 2=Ghia

1 ....... (ci)     tipo da condição inicial: 0=nulo; 1=solução analítica de Shih; 2=reinício

16         (base)   malha-base para u e v de interesse

Definições:

(caso)   nome do arquivo de saída principal

(nx)     número de volumes de controle reais na direção X

(ny)     número de volumes de controle reais na direção Y

(dt)     incremento de tempo (s)

(itmax)  número máximo de iterações externas

It(Epi)  número aproximado da iteração em que se atingiu o erro de máquina em todas as

5 variáveis abaixo monitoradas ao longo das iterações

Rfinal   normal l1 do resíduo das equações em Itmax

RAM      memória necessária para realizar a simulação em MB

Fi       Número de algarismos significativos da variável fi sem erro de máquina

tCPU     tempo de CPU para realizar a simulação

| Caso | Nx=Ny | dt (s) | Itmax | It(Epi) | RAM | Rfinal | fmr | Fsr | uc | vc | pc | tCPU | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOKES_1p5_008 | 2 | 0.05 | 200 | 62 | 2.86 | 3.7-14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.00 s |  |
| STOKES_1p5_009 | 4 | 0.05 | 300 | 165 | 2.86 | 1.3-14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 0.00 s |  |
| STOKES_1p5_010 | 8 | 0.05 | 1,000 | 610 | 2.86 | 1.8-14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 0.06 s |  |
| STOKES_1p5_011 | 16 | 0.05 | 3,000 | 1,950 | 2.94 | 5.6-14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0.69 s |  |
| STOKES_1p5_012 | 32 | 0.02 | 4,000 | 2,960 | 3.36 | 2.3-13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 3.38 s |  |
| STOKES_1p5_013 | 64 | 0.01 | 7,000 | 5,600 | 2.55 | 9.0-13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 15 | 24.0 s |  |
| STOKES_1p5_014 | 128 | 0.005 | 12,000 | 10,440 | 5.49 | 3.6-12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 3 m 2 s |  |
| STOKES_1p5_015 | 256 | 0.002 | 17,000 | 15,640 | 18.1 | 1.5-11 | 13 | 14 | 13 | 9 | 14 | 29 m 46 s |  |
| STOKES_1p5_016 | 512 | 0.001 | 32,000 | 25,920 | 67.5 | 6.2-11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 4 h 44 m |  |
| STOKES_1p5_017 | 1024 | 0.0005 | 60,000 | 45,000 | 265 | 2.8-10 | 13 | 12 | 13 | 7 | 12 | 1 d 9 h 16 m |  |