# Programa: STOKES_1p5		Versão: Release x64		Geração: 5 Nov 07		RELATÓRIO 3

Objetivo:	Obter resultados para artigo na revista JFE/ASME sobre problema da cavidade de Ghia para Re=1000

Simulações:	data		7 a 12 Nov 07

micro		CFD-10 (2 processadores Intel Xeon Quad Core X5355 2.66 MHz, 16 GB RAM)

micro		CFD-12 (processador Intel Core 2 Duo 2.66 MHz, 4 GB RAM)

Dados fixos:

5 ....... (solver) 1=Jacobi; 2=Gauss-Seidel; 3=SOR; 4=ADI; 5=MSI

2      .. (imax)   número de iterações no ciclo da massa

1.0d-1 .. (tolu)   tolerância do MSI para u, v

1.0d-2 .. (tolp)   tolerância do MSI para pl

5 ....... (nitm_u) número máximo de iterações internas (solver) para u, v

10      .. (nitm_p) número máximo de iterações internas (solver) para pl

1.0d+3... (Re)     número de Reynolds (Para problema de Shih deve ser = 1)

1.0d-0 .. (beta)   função de interpolação nos termos advectivos:   0=UDS;   1=CDS

2 ....... (tipo)   tipo de problema: 1=Shih; 2=Ghia

0 ....... (ci)     tipo da condição inicial: 0=nulo; 1=solução analítica de Shih; 2=reinício

16         (base)   malha-base para u e v de interesse

Definições:

(caso)   nome do arquivo de saída principal

(nx)     número de volumes de controle reais na direção X

(ny)     número de volumes de controle reais na direção Y

(dt)     incremento de tempo (s)

(itmax)  número máximo de iterações externas

It(Epi)  número aproximado da iteração em que se atingiu o erro de máquina em todas as

5 variáveis abaixo monitoradas ao longo das iterações

Rfinal   normal l1 do resíduo das equações em Itmax

RAM      memória necessária para realizar a simulação em MB

Fi       Número de algarismos significativos da variável fi sem erro de máquina

tCPU     tempo de CPU para realizar a simulação

| Caso | Nx=Ny | dt (s) | Itmax | It(Epi) | RAM | Rfinal | fmr | Fsr | uc | vc | pc | tCPU | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOKES_1p5_028 | 2 | 4.0 | 500 | 430 | 2.47 | 9.0-15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.02 s |  |
| STOKES_1p5_029 | 4 | 4.0 | 600 | 462 | 2.47 | 8.4-16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00 s |  |
| STOKES_1p5_030 | 8 | 1.0 | 600 | 402 | 2.84 | 6.1-15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 0.05 s |  |
| STOKES_1p5_031 | 16 | 0.5 | 2,000 | 920 | 2.92 | 4.2-15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.64 s |  |
| STOKES_1p5_032 | 32 | 0.2 | 3,000 | 1,980 | 3.18 | 3.3-15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 4.12 s |  |
| STOKES_1p5_033 | 64 | 0.2 | 3,000 | 2,180 | 2.47 | 9.3-16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17.7 s |  |
| STOKES_1p5_034 | 128 | 0.1 | 5,000 | 3,680 | 5.10 | 6.2-16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 m 32 s | nitm_u = 10; nitm_p = 50 |
| STOKES_1p5_035 | 256 | 0.05 | 7,000 | 6,660 | 16.5 | 7.3-16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 h 39 m | nitm_u = 50; nitm_p = 150 |
| STOKES_1p5_036 | 512 | 0.2 | 8,000 | 8,000 | 63.0 | 1.8-15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 h 39 m | imax = 4; nitm_u = 50; nitm_p = 150; atingiu R=1.8-15 em 8,000 It e depois subiu, chegando a R=9.6-2 em 9,500 It. |
| STOKES_1p5_037 | 1024 | 0.5 | 100,000 | 85,300 | 242 | 1.6-15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 2 d 12 h | nitm_u = 20; nitm_p = 80 |