# Programa: STOKES_1p5		Versão: Release x64		Geração: 5 Nov 07		RELATÓRIO 2

Objetivo:	Obter resultados para artigo na revista JFE/ASME sobre problema da cavidade de Ghia para Re=100

Simulações:	data		6 a 12 Nov 07

micro		CFD-10 e 11 (2 processadores Intel Xeon Quad Core X5355 2.66 MHz, 16 GB RAM)

Dados fixos:

5 ....... (solver) 1=Jacobi; 2=Gauss-Seidel; 3=SOR; 4=ADI; 5=MSI

2      .. (imax)   número de iterações no ciclo da massa

1.0d-1 .. (tolu)   tolerância do MSI para u, v

1.0d-2 .. (tolp)   tolerância do MSI para pl

5 ....... (nitm_u) número máximo de iterações internas (solver) para u, v

10      .. (nitm_p) número máximo de iterações internas (solver) para pl

1.0d+2 .. (Re)     número de Reynolds (Para problema de Shih deve ser = 1)

1.0d-0 .. (beta)   função de interpolação nos termos advectivos:   0=UDS;   1=CDS

2 ....... (tipo)   tipo de problema: 1=Shih; 2=Ghia

0 ....... (ci)     tipo da condição inicial: 0=nulo; 1=solução analítica de Shih; 2=reinício

16         (base)   malha-base para u e v de interesse

Definições:

(caso)   nome do arquivo de saída principal

(nx)     número de volumes de controle reais na direção X

(ny)     número de volumes de controle reais na direção Y

(dt)     incremento de tempo (s)

(itmax)  número máximo de iterações externas

It(Epi)  número aproximado da iteração em que se atingiu o erro de máquina em todas as

5 variáveis abaixo monitoradas ao longo das iterações

Rfinal   normal l1 do resíduo das equações em Itmax

RAM      memória necessária para realizar a simulação em MB

Fi       Número de algarismos significativos da variável fi sem erro de máquina

tCPU     tempo de CPU para realizar a simulação

| Caso | Nx=Ny | dt (s) | Itmax | It(Epi) | RAM | Rfinal | fmr | Fsr | uc | vc | pc | tCPU | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STOKES_1p5_018 | 2 | 4.0 | 200 | 104 | 2.47 | 1.8-16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0.00 s |  |
| STOKES_1p5_019 | 4 | 1.0 | 200 | 108 | 2.47 | 1.9-15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00 s |  |
| STOKES_1p5_020 | 8 | 0.5 | 300 | 168 | 2.47 | 1.1-15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.02 s |  |
| STOKES_1p5_021 | 16 | 0.2 | 500 | 335 | 2.47 | 1.3-15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 0.16 s |  |
| STOKES_1p5_022 | 32 | 0.2 | 1,000 | 500 | 2.47 | 6.6-16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.91 s |  |
| STOKES_1p5_023 | 64 | 0.1 | 1,000 | 830 | 2.47 | 9.4-16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 4.14 s |  |
| STOKES_1p5_024 | 128 | 0.2 | 7,000 | 5,740 | 5.11 | 1.2-15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 1 m 50 s |  |
| STOKES_1p5_025 | 256 | 0.1 | 12,000 | 10,680 | 16.5 | 2.3-15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 27 m 44 s |  |
| STOKES_1p5_026 | 512 | 0.1 | 50,000 | 42,500 | 61.3 | 4.2-15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 6 h 45 m |  |
| STOKES_1p5_027 | 1024 | 0.05 | 100,000 | 80,900 | 242 | 8.1-15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2 d 9 h |  |