# Programa: MACH1D_5p0		Versão: Release									RELATÓRIO 1

Geração: Jun 05 a Fev 06

Objetivos:

- Resolver o problema da cossenóide com câmara

- Verificar efeito do modelo físico adotado

- Verificar efeito do modelo químico adotado

- Fazer comparações com soluções analíticas

- Fazer comparações com soluções numéricas do programa CEA/NASA

- Verificar efeito do número de volumes de controle sobre erros verdadeiros e erros estimados

Simulações:	micro		CFD-1 (Pentium III, 750 MHz, 768 MB RAM); a partir de Ago/05, micro CFD-5

Casos de referência:		Solução analítica:		COS_004.Mach1d.txt		(23 Jun 05, Mach1d 5.0)

Solução CEA/NASA:		CEA_COS_001.out		(14 Mar 05, CEA2 de 21 Mai 04)

Dados fixos do problema:	3420.33d+0	temperatura da câmara (K)

20.0d+5	pressão na câmara (Pa)

1.1956d0	razão de calores específicos (adim.)

526.97d0	constante do gás (J/kg.K)

Dados numéricos fixos:	CDS		tipo das funções de interpolação

uniforme	tipo das malhas

analítica	tipo de condição inicial

Simbologia:			Caso		nome do arquivo com os resultados

Data		data da simulação

Físico		tipo de solução numérica:

2 =  propriedades constantes (monogás)

3 =  propriedades variáveis (monogás)

4 = propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento congelado

5 = propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento em equilíbrio químico local

Químico	tipo de modelo de reação em equilíbrio químico (só se aplica ao Físico 4 e 5):

0 =  com 3 espécies químicas e 0 reações de dissociação

1 =  com 3 espécies químicas e 1 reação de dissociação

2 =  com 4 espécies químicas e 2 reações de dissociação

5 =  com 6 espécies químicas e 8 reações de dissociação

9 =  com 8 espécies químicas e 18 reações de dissociação

N		número de volumes de controle reais da malha

dt		passo de tempo (s)

itmax		número máximo de iterações suficiente para atingir o erro de máquina

tcpu		tempo de processamento (s)

e_pi		número máximo de algarismos afetados pelo erro de máquina em itmax

Malhas geradas com o programa TUBEIRA_1p2: Versão: Release		Geração: 17 Fev 2000

4		tipo de tubeira (cossenoidal simétrica com câmara)

1		tipo de malha (uniforme = intervalo entre as coordenadas X dos pontos é constante)

0.100d+0	comprimento da câmara (sem tubeira) (m)

0.500d+0	comprimento total: câmara + tubeira (m)

0.300d-0	raio na entrada da tubeira (m)

0.100d-0	raio na garganta da tubeira (m)

| Caso | Data | N | Nome do arquivo usado no Mach1D |
| --- | --- | --- | --- |
| COS_001.tubeira.txt | 14 Mar 05 | 10 | cos_001.tubeira.mach1d.bin |
| COS_002.tubeira.txt | 29 Jun 05 | 20 | cos_002.tubeira.mach1d.bin |
| COS_003.tubeira.txt | 29 Jun 05 | 40 | cos_003.tubeira.mach1d.bin |
| COS_004.tubeira.txt | 29 Jun 05 | 80 | cos_004.tubeira.mach1d.bin |
| COS_005.tubeira.txt | 29 Jun 05 | 160 | cos_005.tubeira.mach1d.bin |

9	= razão de áreas de contração e de expansão

3.000000000000000E-01 = coordenada da garganta da tubeira (m)

3.141592653589793E-02 = área da garganta da tubeira (m2)

4.052847345693512E-02 = raio de curvatura na garganta da tubeira (m)

Soluções numéricas com propriedades constantes (monogás)

(devem tender à solução analítica para N ( ()

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

0.00d+0	temperatura da parede da tubeira (K)

0.00d-0	fator de recuperação (adimensional)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_005.Mach1d.txt | 23 Jun 05 | 2 | --- | 10 | 1.0d-4 | 1000 | 0.09 | 1 |
| COS_012.Mach1d.txt | 29 Jun 05 | 2 | --- | 20 | 1.0d-4 | 1000 | 0.12 | 2 |
| COS_013.Mach1d.txt | 29 Jun 05 | 2 | --- | 40 | 1.0d-4 | 1500 | 0.21 | 2 |
| COS_014.Mach1d.txt | 29 Jun 05 | 2 | --- | 80 | 5.0d-5 | 2000 | 0.48 | 2 |
| COS_015.Mach1d.txt | 29 Jun 05 | 2 | --- | 160 | 2.0d-5 | 5000 | 1.94 | 3 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_005.Mach1d.txt | 1.120550954422046E+00 | 1.162371144340939E+00 | 3.445180148729788E+00 | 2.927573751916365E+04 | 1.582876609302522E+03 | 3.440498445496369E+03 |
| COS_012.Mach1d.txt | 1.023516075747430E+00 | 1.032446356178897E+00 | 3.249189561497573E+00 | 2.909033672644671E+04 | 1.682829318024008E+03 | 3.345653676968903E+03 |
| COS_013.Mach1d.txt | 1.002704282259319E+00 | 1.005144319445277E+00 | 3.208406262397982E+00 | 2.903990329941417E+04 | 1.704421124470377E+03 | 3.324786087304909E+03 |
| COS_014.Mach1d.txt | 1.000149511719100E+00 | 1.000813307742248E+00 | 3.197070506849919E+00 | 2.911984999635952E+04 | 1.710473591316537E+03 | 3.318916298949534E+03 |
| COS_015.Mach1d.txt | 9.999696843961290E-01 | 1.000143227801589E+00 | 3.193941426658658E+00 | 2.915737949537997E+04 | 1.712148176635646E+03 | 3.317290617304925E+03 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S câmara | S 1 | S 2 | S n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_005.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_012.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_013.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_014.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_015.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Soluções numéricas com propriedades variáveis (monogás)

(em qualquer malha, deve fornecer resultados iguais ao escoamento congelado para o modelo químico 0, desde que se use o Rg do congelado)

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_101.Mach1d.txt | 28 Out 05 | 3 | --- | 10 | 1.0d-4 | 1000 | 0.016 | 2 |
| COS_000.Mach1d.txt |  |  | --- | 20 | 1.0d-4 | 1000 |  |  |
| COS_000.Mach1d.txt |  |  | --- | 40 | 1.0d-4 | 1500 |  |  |
| COS_000.Mach1d.txt |  |  | --- | 80 | 5.0d-5 | 2000 |  |  |
| COS_000.Mach1d.txt |  |  | --- | 160 | 2.0d-5 | 5000 |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_101.Mach1d.txt | 1.112872999991575E+00 | 1.165684930780507E+00 | 3.371277403550443E+00 | 3.038067012996581E+04 | 1.669534780695933E+03 | 3.474111333483735E+03 |
| COS_012.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_013.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_014.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_015.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S câmara | S 1 | S 2 | S n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_101.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_012.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_013.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_014.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_015.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Soluções numéricas com

propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento congelado

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

1.00d-10	para tipo = 1, viscosidade absoluta (Pa.s)

1.00d-10	para tipo = 1, condutividade térmica (W/m.K)

0.00d+0	temperatura da parede da tubeira (K)

0.00d-0	fator de recuperação (adimensional)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

7.936682739d0	razão em massa oxidante/combustível (adim.);   7.936682739d0 = estequiométrico

5000			número máximo de iterações para resolver e(j) (taxa de dissociação da reação j)

1.0d-12		tolerância para resolver e(j)

5000			número máximo de iterações para resolver n (número total de moles dos produtos)

1.0d-12		tolerância para resolver n

500			número da iteração global para iniciar os cálculos reativos

50			freqüência de iterações globais para fazer cálculos reativos

0			0=sem troca de calor com a parede; 1=com troca de calor

congelado

(em qualquer malha, deve fornecer resultados iguais ao escoamento com propriedades variáveis, desde que se use o Rg do congelado)

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_111.Mach1d.txt | 28 Out 05 | 4 | 0 | 10 | 1.0d-4 | 2000 | 0.063 | 2 |
| COS_000.Mach1d.txt |  | 4 |  | 20 | 1.0d-4 | 2000 |  |  |
| COS_000.Mach1d.txt |  | 4 |  | 40 | 1.0d-4 | 2000 |  |  |
| COS_000.Mach1d.txt |  | 4 |  | 80 | 5.0d-5 | 2000 |  |  |
| COS_000.Mach1d.txt |  | 4 |  | 160 | 2.0d-5 | 5000 | 2.06 | 2 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_111.Mach1d.txt | 1.189121287962312E+00 | 1.165684867409244E+00 | 3.374819920059874E+00 | 3.038112956414243E+04 | 1.669672302696424E+03 | 3.251345788653391E+03 |
| COS_062.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_063.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_064.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_065.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_111.Mach1d.txt | -2.100541962590796E-13 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237767785833E+04 | 1.475867957064951E+04 |
| COS_062.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_063.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_064.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_065.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

congelado

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_061.Mach1d.txt | 18 Jul 05 | 4 | 2 | 10 | 1.0d-4 | 2000 | 0.21 | 1 |
| COS_062.Mach1d.txt |  | 4 | 2 | 20 | 1.0d-4 | 2000 |  |  |
| COS_063.Mach1d.txt |  | 4 | 2 | 40 | 1.0d-4 | 2000 |  |  |
| COS_064.Mach1d.txt |  | 4 | 2 | 80 | 5.0d-5 | 2000 |  |  |
| COS_065.Mach1d.txt | 18 Jul 05 | 4 | 2 | 160 | 2.0d-5 | 5000 | 2.06 | 2 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_061.Mach1d.txt | 1.140124848616658E+00 | 1.164261561090723E+00 | 3.492617184167608E+00 | 2.763563360672487E+04 | 1.501736962082117E+03 | 3.386930646301674E+03 |
| COS_062.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_063.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_064.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_065.Mach1d.txt | 1.017634547011358E+00 | 1.000340168470394E+00 | 3.206549857487095E+00 | 2.818333594579439E+04 | 1.662230603868667E+03 | 3.260348479178646E+03 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_061.Mach1d.txt | 1.509903313490213E-13 | 1.597893034790654E+04 | 1.597893034790654E+04 | 1.597893041305977E+04 | 1.571576310706371E+04 |
| COS_062.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_063.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_064.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_065.Mach1d.txt | 1.110223024625157E-13 | 1.597893034790654E+04 | 1.597893034790654E+04 | 1.597893038930226E+04 | 1.597809714548604E+04 |
| congelado, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

congelado

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_021.Mach1d.txt | 18 Jul 05 | 4 | 5 | 10 | 1.0d-4 | 2000 | 0.18 | 2 |
| COS_022.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 4 | 5 | 20 | 1.0d-4 | 2000 | 0.18 | 2 |
| COS_023.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 4 | 5 | 40 | 1.0d-4 | 2000 | 0.25 | 2 |
| COS_024.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 4 | 5 | 80 | 5.0d-5 | 2000 | 0.63 | 2 |
| COS_025.Mach1d.txt | 18 Jul 05 | 4 | 5 | 160 | 2.0d-5 | 5000 | 2.01 | 2 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_021.Mach1d.txt | 1.120812486636166E+00 | 1.163659672394661E+00 | 3.544426713876406E+00 | 2.654442578445497E+04 | 1.435826519139338E+03 | 3.443508653890120E+03 |
| COS_022.Mach1d.txt | 1.023876470078141E+00 | 1.031828867783377E+00 | 3.299803250521626E+00 | 2.714895576298576E+04 | 1.568404622183681E+03 | 3.342475766605549E+03 |
| COS_023.Mach1d.txt | 1.003174745141685E+00 | 1.004160016686432E+00 | 3.250532018880361E+00 | 2.725411814391231E+04 | 1.596539933059010E+03 | 3.319972528949475E+03 |
| COS_024.Mach1d.txt | 1.000656846272058E+00 | 9.997659092133577E-01 | 3.237197688321391E+00 | 2.736729061477438E+04 | 1.604219305938660E+03 | 3.313761961222359E+03 |
| COS_025.Mach1d.txt | 1.001052418210425E+00 | 9.991283921663111E-01 | 3.232054060093035E+00 | 2.744172643335663E+04 | 1.608407311102248E+03 | 3.310340268675204E+03 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_021.Mach1d.txt | -2.569056078982612E-13 | 1.634146095564179E+04 | 1.634146095564179E+04 | 1.634146102488007E+04 | 1.605507936724276E+04 |
| COS_022.Mach1d.txt | 4.156675004196586E-13 | 1.634146095564999E+04 | 1.634146095564999E+04 | 1.634008270946562E+04 | 1.627940957035914E+04 |
| COS_023.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_024.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_025.Mach1d.txt | -1.316724507205436E-13 | 1.634146095564999E+04 | 1.634146095564999E+04 | 1.634146099977545E+04 | 1.634056680094245E+04 |
| congelado, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

## Soluções numéricas com

propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento em equilíbrio químico local

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

1.00d-10	para tipo = 1, viscosidade absoluta (Pa.s)

1.00d-10	para tipo = 1, condutividade térmica (W/m.K)

0.00d+0	temperatura da parede da tubeira (K)

0.00d-0	fator de recuperação (adimensional)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

7.936682739d0	razão em massa oxidante/combustível (adim.);   7.936682739d0 = estequiométrico

5000			número máximo de iterações para resolver e(j) (taxa de dissociação da reação j)

1.0d-12		tolerância para resolver e(j)

5000			número máximo de iterações para resolver n (número total de moles dos produtos)

1.0d-12		tolerância para resolver n

1.0d-1		variação da temperatura para calcular cp reativo (K) (só para tipo cp = 3)

1.0d-3		variação da pressão para calcular gama efetivo (Pa) (só para tipo cp = 3)

500			número da iteração global para iniciar os cálculos reativos

1			freqüência de iterações globais para fazer cálculos reativos

0			0=sem troca de calor com a parede; 1=com troca de calor

equilíbrio

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_031.Mach1d.txt | 19 Jul 05 | 5 | 2 | 10 | 1.0d-5 | 5000 | 1.95 | 2 |
| COS_032.Mach1d.txt | 19 Jul 05 | 5 | 2 | 20 | 5.0d-6 | 20000 | 12.7 | 3 |
| COS_033.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 5 | 2 | 40 | 1.0d-4 | 2000 | 0.34 | 4 |
| COS_034.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 5 | 2 | 80 | 5.0d-5 | 4000 | 1.20 | 4 |
| COS_035.Mach1d.txt | xx Jul 05 | 5 | 2 | 160 | 1.0d-5 | 6000 | 3.30 | 7 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_031.Mach1d.txt | 1.125201232323474E+00 | 1.167169106177455E+00 | 3.049902326337476E+00 | 3.793118006704178E+04 | 2.293404855414285E+03 | 3.440422190807058E+03 |
| COS_032.Mach1d.txt | 1.024886665156303E+00 | 1.043583492917910E+00 | 2.965582686099061E+00 | 3.578655113987325E+04 | 2.332361712329196E+03 | 3.377221256242662E+03 |
| COS_033.Mach1d.txt | 9.837869088134251E-01 | 1.024522519547040E+00 | 2.752026136448595E+00 | 4.124110120666047E+04 | 2.726119088764414E+03 | 3.454050042705864E+03 |
| COS_034.Mach1d.txt | 9.805691713942571E-01 | 1.019982765594585E+00 | 2.748189066348690E+00 | 4.117377043014368E+04 | 2.726935986990562E+03 | 3.450029067845702E+03 |
| COS_035.Mach1d.txt | 9.802144804909719E-01 | 1.019250952729491E+00 | 2.746995252226189E+00 | 4.118027968656486E+04 | 2.727241337515574E+03 | 3.448801254128765E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_031.Mach1d.txt | -2.415845301584341E-13 | 1.597893034790291E+04 | 1.597893034790291E+04 | 1.597729537149386E+04 | 1.581952369441959E+04 |
| COS_032.Mach1d.txt | -3.523847880160247E-13 | 1.597893034790310E+04 | 1.597893034790310E+04 | 1.597757432067317E+04 | 1.594165174081617E+04 |
| COS_033.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_034.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_035.Mach1d.txt | 2.688960165642129E-13 | 1.597893034790238E+04 | 1.597893034790238E+04 | 1.597762302005577E+04 | 1.696040628157401E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

equilíbrio

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_041.Mach1d.txt | 11 Jul 05 | 5 | 5 | 10 | 1.0d-5 | 5000 | 0.41 | 4 |
| COS_042.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 5 | 5 | 20 | 5.0d-6 | 20000 | 5.70 | 7 |
| COS_043.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 5 | 5 | 40 | 1.0d-4 | 2000 | 0.77 | 4 |
| COS_044.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 5 | 5 | 80 | 5.0d-5 | 4000 | 17.1 | 5 |
| COS_045.Mach1d.txt | 11 Jul 05 | 5 | 5 | 160 | 2.0d-5 | 6000 | 33.7 | 11 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_041.Mach1d.txt | 1.074292699656523E+00 | 1.178322165456186E+00 | 2.613071891851918E+00 | 5.463201197146872E+04 | 3.020143520643514E+03 | 3.637890129132806E+03 |
| COS_042.Mach1d.txt | 9.752953360432229E-01 | 1.058373908077869E+00 | 2.585537108960464E+00 | 5.010627892163029E+04 | 3.012194622262367E+03 | 3.599242704215659E+03 |
| COS_043.Mach1d.txt | 9.524268937068732E-01 | 1.031177215439931E+00 | 2.580890924894174E+00 | 4.899292088909414E+04 | 3.008930619115603E+03 | 3.590953769497740E+03 |
| COS_044.Mach1d.txt | 9.491510577297918E-01 | 1.026678323461169E+00 | 2.578814844113001E+00 | 4.885691426717975E+04 | 3.008380064254314E+03 | 3.587626409790636E+03 |
| COS_045.Mach1d.txt | 9.487646025544859E-01 | 1.025950287932306E+00 | 2.578104569507334E+00 | 4.884889078276534E+04 | 3.008299527591821E+03 | 3.586542653538066E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_041.Mach1d.txt | -1.911804048404520E-13 | 1.634146095565449E+04 | 1.634146095565449E+04 | 1.633864515591464E+04 | 1.860362750379720E+04 |
| COS_042.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_043.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_044.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_045.Mach1d.txt | -5.894218446655941E-11 | 1.634146095565381E+04 | 1.634146095565381E+04 | 1.633926634499287E+04 | 1.883513291017413E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

equilíbrio

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_051.Mach1d.txt | 11 Jul 05 | 5 | 9 | 10 | 1.0d-4 | 2000 | 0.45 | 4 |
| COS_052.Mach1d.txt | 07 Jul 05 | 5 | 9 | 20 | 1.0d-4 | 2000 | 0.61 | 5 |
| COS_053.Mach1d.txt |  | 5 | 9 | 40 | 1.0d-4 | 2000 |  |  |
| COS_054.Mach1d.txt |  | 5 | 9 | 80 | 5.0d-5 | 4000 |  |  |
| COS_055.Mach1d.txt | 11 Jul 05 | 5 | 9 | 160 | 2.0d-5 | 6000 | 10.85 | 10 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_051.Mach1d.txt | 1.074293797087186E+00 | 1.178323693386511E+00 | 2.613024683200674E+00 | 5.463437484440433E+04 | 3.020201578605442E+03 | 3.637891130141338E+03 |
| COS_052.Mach1d.txt | 9.752959515579431E-01 | 1.058376855339699E+00 | 2.585490524581602E+00 | 5.010854529374876E+04 | 3.012256462599141E+03 | 3.599250455545563E+03 |
| COS_053.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_054.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_055.Mach1d.txt | 9.487643273526966E-01 | 1.025953202982357E+00 | 2.578058366800606E+00 | 4.885110409397619E+04 | 3.008363315061733E+03 | 3.586553884370523E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_051.Mach1d.txt | -1.358912982141192E-13 | 1.634206694450849E+04 | 1.634206694450849E+04 | 1.633924957026503E+04 | 1.860413700036192E+04 |
| COS_052.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_053.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_054.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_055.Mach1d.txt | -5.645639511442369E-11 | 1.634206694450819E+04 | 1.634206694450819E+04 | 1.633987111247937E+04 | 1.883569857119926E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

## Soluções numéricas com

propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento em equilíbrio químico local

#### Usando cp congelado mas com composição química variável

##### Microcomputador: CFD-5

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

1.00d-10	para tipo = 1, viscosidade absoluta (Pa.s)

1.00d-10	para tipo = 1, condutividade térmica (W/m.K)

0.00d+0	temperatura da parede da tubeira (K)

0.00d-0	fator de recuperação (adimensional)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

7.936682739d0	razão em massa oxidante/combustível (adim.);   7.936682739d0 = estequiométrico

5000			número máximo de iterações para resolver e(j) (taxa de dissociação da reação j)

1.0d-12		tolerância para resolver e(j)

5000			número máximo de iterações para resolver n (número total de moles dos produtos)

1.0d-12		tolerância para resolver n

500			número da iteração global para iniciar os cálculos reativos

50			freqüência de iterações globais para fazer cálculos reativos

0			0=sem troca de calor com a parede; 1=com troca de calor

equilíbrio

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_081.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 2 | 10 | 1.0d-4 | 2000 | 0.063 | 2 |
| COS_082.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 2 | 20 | 1.0d-4 | 2000 | 0.063 | 2 |
| COS_083.Mach1d.txt |  | 5 | 2 | 40 | 1.0d-4 | 2000 |  |  |
| COS_034.Mach1d.txt |  | 5 | 2 | 80 |  |  |  |  |
| COS_085.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 2 | 160 | 2.0d-5 | 5000 | 0.59 | 5 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_081.Mach1d.txt | 1.157482743058972E+00 | 1.162317060183374E+00 | 3.557183216301556E+00 | 2.715385516885707E+04 | 1.570095973032176E+03 | 3.330567525234485E+03 |
| COS_082.Mach1d.txt | 1.059525520491177E+00 | 1.028909263263246E+00 | 3.306450843138992E+00 | 2.782404895219612E+04 | 1.707607214435784E+03 | 3.220874558574831E+03 |
| COS_033.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_034.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_085.Mach1d.txt | 1.037824978199535E+00 | 9.980151140232342E-01 | 3.240801148742039E+00 | 2.812315252248305E+04 | 1.744813048787874E+03 | 3.189489339981400E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_081.Mach1d.txt | -3.042011087472929E-13 | 1.597893034790239E+04 | 1.597893034790239E+04 | 1.597720546026618E+04 | 1.465332123219695E+04 |
| COS_082.Mach1d.txt | 4.707345624410664E-13 | 1.597893034790240E+04 | 1.597893034790240E+04 | 1.597748071504175E+04 | 1.487666830229260E+04 |
| COS_033.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_034.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_085.Mach1d.txt | 4.038991363586319E-13 | 1.597893034790240E+04 | 1.597893034790240E+04 | 1.597753971491601E+04 | 1.493428804489706E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

equilíbrio

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_071.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 5 | 10 | 1.0d-4 | 2000 | 11.3 | 8 |
| COS_072.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 5 | 20 | 1.0d-4 | 2000 | div. it. 0 |  |
| COS_073.Mach1d.txt |  | 5 | 5 | 40 |  |  |  |  |
| COS_074.Mach1d.txt |  | 5 | 5 | 80 |  |  |  |  |
| COS_075.Mach1d.txt |  | 5 | 5 | 160 |  |  |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_071.Mach1d.txt | 1.150562775410122E+00 | 1.164269873899846E+00 | 3.619537369118003E+00 | 2.623222696029465E+04 | 1.537903483066447E+03 | 3.356228312038090E |
| COS_042.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_043.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_044.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_045.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_071.Mach1d.txt | -9.547918011776346E-14 | 1.634146095563595E+04 | 1.634146095563595E+04 | 1.633824547939397E+04 | 1.461241782033594E+04 |
| COS_042.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_043.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_044.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_045.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

equilíbrio

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_091.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 9 | 10 | 1.0d-4 | 5000 | 27 | 8 |
| COS_092.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 9 | 20 | 1.0d-4 | 5000 | 14 | 7 |
| COS_093.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 9 | 40 | 1.0d-4 | 5000 | 21 | 6 |
| COS_094.Mach1d.txt | 25 Out 05 | 5 | 9 | 80 | 5.0d-5 | 5000 | 31 | 7 |
| COS_095.Mach1d.txt |  | 5 | 9 | 160 |  |  |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_091.Mach1d.txt | 1.150563632111366E+00 | 1.164268678924381E+00 | 3.619518987635252E+00 | 2.623248780697388E+04 | 1.537914269473530E+03 | 3.356222368274671E+03 |
| COS_092.Mach1d.txt | 1.054359019102217E+00 | 1.028023919999836E+00 | 3.333172015877172E+00 | 2.734194026998022E+04 | 1.693175068011414E+03 | 3.233872239009280E+03 |
| COS_093.Mach1d.txt | 1.036597376485126E+00 | 1.002917328556357E+00 | 3.280208978236425E+00 | 2.756591790483623E+04 | 1.722938954501412E+03 | 3.208951738346814E+03 |
| COS_094.Mach1d.txt | 1.035017212898248E+00 | 9.992950769167592E-01 | 3.266207662437824E+00 | 2.770960416509029E+04 | 1.730861782102858E+03 | 3.202243340078201E+03 |
| COS_095.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_091.Mach1d.txt | -1.554312234475219E-15 | 1.634206694449643E+04 | 1.634206694449643E+04 | 1.633884978222133E+04 | 1.461243224598731E+04 |
| COS_092.Mach1d.txt | 2.888800310074657E-13 | 1.634206694449769E+04 | 1.634206694449769E+04 | 1.633936171273377E+04 | 1.486019141120093E+04 |
| COS_093.Mach1d.txt | -3.095301792654936E-13 | 1.634206694449765E+04 | 1.634206694449765E+04 | 1.633945242610507E+04 | 1.490668727226236E+04 |
| COS_094.Mach1d.txt | -3.277378368693462E-13 | 1.634206694449766E+04 | 1.634206694449766E+04 | 1.633946042169388E+04 | 1.491762285747215E+04 |
| COS_095.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

## Soluções numéricas com

propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento em equilíbrio químico local

#### Usando 2 termos de hi (transiente e permanente)

##### Microcomputador: CFD-5

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

1.00d-10	para tipo = 1, viscosidade absoluta (Pa.s)

1.00d-10	para tipo = 1, condutividade térmica (W/m.K)

0.00d+0	temperatura da parede da tubeira (K)

0.00d-0	fator de recuperação (adimensional)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

7.936682739d0	razão em massa oxidante/combustível (adim.);   7.936682739d0 = estequiométrico

5000			número máximo de iterações para resolver e(j) (taxa de dissociação da reação j)

1.0d-12		tolerância para resolver e(j)

5000			número máximo de iterações para resolver n (número total de moles dos produtos)

1.0d-12		tolerância para resolver n

500			número da iteração global para iniciar os cálculos reativos

50			freqüência de iterações globais para fazer cálculos reativos

0			0=sem troca de calor com a parede; 1=com troca de calor

equilíbrio

(resultados têm que ser iguais ao congelado para modelo químico = 0)

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_121.Mach1d.txt | 28 Out 05 | 5 | 0 | 10 | 1.0d-4 | 2000 | 0.047 | 2 |
| COS_122.Mach1d.txt | 28 Out 05 | 5 | 0 | 20 | 1.0d-4 | 2000 | 0.063 | 2 |
| COS_123.Mach1d.txt | 28 Out 05 | 5 | 0 | 40 | 1.0d-4 | 2000 | 0.079 | 2 |
| COS_124.Mach1d.txt | 28 Out 05 | 5 | 0 | 80 | 5.0d-5 | 2000 | 0.12 | 2 |
| COS_125.Mach1d.txt | 28 Out 05 | 5 | 0 | 160 | 2.0d-5 | 5000 | 0.53 | 2 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_121.Mach1d.txt | 1.189121287962314E+00 | 1.165684867409247E+00 | 3.374819920059874E+00 | 3.038112956414243E+04 | 1.669672302696425E+03 | 3.251345788653391E+03 |
| COS_122.Mach1d.txt | 1.085500558626799E+00 | 1.036235479083039E+00 | 3.195908103139425E+00 | 3.006770395112620E+04 | 1.772142965724227E+03 | 3.166187005379448E+03 |
| COS_123.Mach1d.txt | 1.062804106407505E+00 | 1.008526809869202E+00 | 3.158658722023350E+00 | 2.997392862623763E+04 | 1.793964376058521E+03 | 3.147330711197325E+03 |
| COS_124.Mach1d.txt | 1.059925328308962E+00 | 1.004076505566962E+00 | 3.148181466475362E+00 | 3.004643421427957E+04 | 1.800128324030875E+03 | 3.141953045254942E+03 |
| COS_125.Mach1d.txt | 1.059692844881342E+00 | 1.003376486576721E+00 | 3.145268048363922E+00 | 3.008282602877100E+04 | 1.801843730211597E+03 | 3.140451372875434E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_121.Mach1d.txt | -2.100541962590796E-13 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237767785833E+04 | 1.475867957064952E+04 |
| COS_122.Mach1d.txt | 5.462297281155770E-14 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237766196378E+04 | 1.492576615132489E+04 |
| COS_123.Mach1d.txt | -2.007283228522283E-13 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237765901354E+04 | 1.496116453525048E+04 |
| COS_124.Mach1d.txt | 3.408384685599231E-13 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237765865259E+04 | 1.496958800094696E+04 |
| COS_125.Mach1d.txt | 4.884981308350689E-15 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237762571753E+04 | 1.497237765862357E+04 | 1.497167959354352E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 1		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_131.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 1 | 10 | 5.0d-5 | 4000 | 0.20 | 2 |
| COS_132.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 1 | 20 | 1.0d-5 | 10000 | 0.74 | 3 |
| COS_133.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 1 | 40 | 5.0d-6 | 20000 | 2.6 | 3 |
| COS_134.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 1 | 80 | 2.0d-6 | 40000 | 8.8 | 2 |
| COS_135.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 1 | 160 | 2.0d-6 | 40000 | 16 | 3 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_131.Mach1d.txt | 1.146790710636335E+00 | 1.167009396294556E+00 | 3.143389973027440E+00 | 3.550885480462398E+04 | 2.090392095948760E+03 | 3.375190905144484E+03 |
| COS_132.Mach1d.txt | 1.045246316848336E+00 | 1.041770593416221E+00 | 3.034430531659249E+00 | 3.393115346270443E+04 | 2.151280599622764E+03 | 3.305686041776839E+03 |
| COS_133.Mach1d.txt | 1.022364714256303E+00 | 1.014195197577935E+00 | 3.011004119466513E+00 | 3.355570388689746E+04 | 2.164229070928462E+03 | 3.290211784257785E+03 |
| COS_134.Mach1d.txt | 1.019304043307495E+00 | 1.009706187094919E+00 | 3.003877679107131E+00 | 3.356928872081348E+04 | 2.168199269118445E+03 | 3.285484526636749E+03 |
| COS_135.Mach1d.txt | 1.019007055223917E+00 | 1.008991339359791E+00 | 3.001813843195686E+00 | 3.359272544578562E+04 | 2.169355259012506E+03 | 3.284115354117633E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_131.Mach1d.txt | -3.086420008457935E-14 | 1.557610526541598E+04 | 1.557610526541598E+04 | 1.557524685017270E+04 | 1.540580944720199E+04 |
| COS_132.Mach1d.txt | -5.779821066198565E-13 | 1.557610526541598E+04 | 1.557610526541598E+04 | 1.557539226410552E+04 | 1.553691312749168E+04 |
| COS_133.Mach1d.txt | 4.840572387365683E-14 | 1.557610526541598E+04 | 1.557610526541598E+04 | 1.557542326863294E+04 | 1.556603993239584E+04 |
| COS_134.Mach1d.txt | 3.466116282879739E-13 | 1.557610526541598E+04 | 1.557610526541598E+04 | 1.557542736313203E+04 | 1.557307887213810E+04 |
| COS_135.Mach1d.txt | -4.465317005042380E-13 | 1.557610526541598E+04 | 1.557610526541598E+04 | 1.557542775977383E+04 | 1.557483860590828E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 4		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_141.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 10 | 1.0d-5 | 5000 | 0.56 | 2 |
| COS_142.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 20 | 5.0d-6 | 20000 | 3.8 | 2 |
| COS_143.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 40 | 5.0d-6 | 20000 |  |  |
| COS_144.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 80 | 2.0d-6 | 40000 |  |  |
| COS_145.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 160 | 2.0d-6 | 40000 |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_141.Mach1d.txt | 1.125201232323489E+00 | 1.167169106177472E+00 | 3.049902326337520E+00 | 3.793118006704128E+04 | 2.293404855414265E+03 | 3.440422190807062E+03 |
| COS_142.Mach1d.txt | 1.024886665156345E+00 | 1.043583492917959E+00 | 2.965582686099351E+00 | 3.578655113987499E+04 | 2.332361712329272E+03 | 3.377221256242684E+03 |
| COS_143.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_144.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_145.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_141.Mach1d.txt | -2.415845301584341E-13 | 1.597893034790291E+04 | 1.597893034790291E+04 | 1.597729537149386E+04 | 1.581952369441958E+04 |
| COS_142.Mach1d.txt | 3.244071677954707E-13 | 1.597893034790310E+04 | 1.597893034790310E+04 | 1.597757432067317E+04 | 1.594165174081633E+04 |
| COS_143.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_144.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_145.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 4		UDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_151.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 10 | 1.0d-5 | 10000 | 1.05 | 3 |
| COS_152.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 20 | 1.0d-5 | 10000 | 1.67 | 2 |
| COS_153.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 40 | 1.0d-5 | 10000 | 2.86 | 2 |
| COS_154.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 80 | 5.0d-6 | 30000 | 15.9 | 3 |
| COS_155.Mach1d.txt | 31 Out 05 | 5 | 2 | 160 | 2.0d-6 | 60000 | 59.9 | 4 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_151.Mach1d.txt | 1.486051405146012E+00 | 1.235377717534460E+00 | 2.284038113890370E+00 | 5.796499039558638E+04 | 2.582576773483204E+03 | 2.757236929648260E+03 |
| COS_152.Mach1d.txt | 1.225023343054872E+00 | 1.059154596352761E+00 | 2.393373744339363E+00 | 5.409475824848091E+04 | 2.550135615172816E+03 | 2.867630207327397E+03 |
| COS_153.Mach1d.txt | 1.107694010175607E+00 | 1.023499113502912E+00 | 2.603486737683395E+00 | 4.534143487834298E+04 | 2.473432286673521E+03 | 3.064614268049250E+03 |
| COS_154.Mach1d.txt | 1.052846822722139E+00 | 1.015262500913193E+00 | 2.752953858091665E+00 | 4.041238718254362E+04 | 2.417098407840902E+03 | 3.198315556423492E+03 |
| COS_155.Mach1d.txt | 1.025817127952394E+00 | 1.012715385818604E+00 | 2.840897570852978E+00 | 3.787414800155104E+04 | 2.383113296769303E+03 | 3.274353903109447E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_151.Mach1d.txt | -1.656452752740734E-13 | 1.597893034790393E+04 | 1.597893034790393E+04 | 1.597606603162609E+04 | 1.626639294318453E+04 |
| COS_152.Mach1d.txt | -2.930988785010413E-13 | 1.597893034790387E+04 | 1.597893034790387E+04 | 1.597698946634346E+04 | 1.624398206249576E+04 |
| COS_153.Mach1d.txt | -4.696243394164412E-13 | 1.597893034790358E+04 | 1.597893034790358E+04 | 1.597734520804982E+04 | 1.615123724926980E+04 |
| COS_154.Mach1d.txt | 9.947598300641403E-14 | 1.597893034790338E+04 | 1.597893034790338E+04 | 1.597749898457618E+04 | 1.607681401728686E+04 |
| COS_155.Mach1d.txt | -1.492139745096210E-13 | 1.597893034790328E+04 | 1.597893034790328E+04 | 1.597757184482973E+04 | 1.603075658977577E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 4		UDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_161.Mach1d.txt | 1 Nov 05 | 5 | 5 | 10 | 1.0d-5 | 10000 | 2 m 41 s | 6 |
| COS_162.Mach1d.txt | 1 Nov 05 | 5 | 5 | 20 | 5.0d-6 | 10000 | 5 m 27 s | 6 |
| COS_163.Mach1d.txt | 1 Nov 05 | 5 | 5 | 40 | 5.0d-6 | 10000 | ??? |  |
| COS_164.Mach1d.txt | 1 Nov 05 | 5 | 5 | 80 | 1.0d-6 | 30000 | 2h20, 17 mil it | 12 |
| COS_165.Mach1d.txt |  | 5 | 5 | 160 |  |  |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_161.Mach1d.txt | 1.455498322955772E+00 | 1.235698013091783E+00 | 2.283433376762876E+00 | 5.850817299452294E+04 | 2.651809259079984E+03 | 2.815845321197314E+03 |
| COS_162.Mach1d.txt | 1.199526389843295E+00 | 1.059287081915713E+00 | 2.390547604551320E+00 | 5.470205528425750E+04 | 2.625520879266574E+03 | 2.928950450634959E+03 |
| COS_163.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_164.Mach1d.txt | 1.031741100559763E+00 | 1.016468221786203E+00 |  |  | 2.517612205766643E+03 | 3.267617624544119E+03 |
| COS_165.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_161.Mach1d.txt | -1.461053500406706E-13 | 1.634146095565045E+04 | 1.634146095565045E+04 | 1.633629147101549E+04 | 1.663517236726738E+04 |
| COS_162.Mach1d.txt | -6.328271240363392E-14 | 1.634146095562290E+04 | 1.634146095562290E+04 | 1.633795718857765E+04 | 1.661244781124707E+04 |
| COS_163.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_164.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_165.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

E_pi alto significa em geral falta de iterações

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 4		UDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_171.Mach1d.txt | 1 Nov 05 | 5 | 9 | 10 | 1.0d-5 | 10000 | 3 m 9 s | 6 |
| COS_172.Mach1d.txt | 1 Nov 05 | 5 | 9 | 20 | 5.0d-6 | 10000 | 5 m 49 s | 6 |
| COS_173.Mach1d.txt | 1 Nov 05 | 5 | 9 | 40 | 2.0d-6 | 20000 | 1 h 4 m | 9 |
| COS_174.Mach1d.txt | 2 Nov 05 | 5 | 9 | 80 | 1.0d-6 | 40000 | 6 h 5 m | 10 |
| COS_175.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 9 | 160 | 5.0d-7 | 40000 | 12 h 37 m | 11 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_171.Mach1d.txt | 1.455486080230250E+00 | 1.235707669948725E+00 | 2.283378327238595E+00 | 5.851177567802457E+04 | 2.651961741782791E+03 | 2.815891012231129E+03 |
| COS_172.Mach1d.txt | 1.199513090774132E+00 | 1.059292153465382E+00 | 2.390486105156917E+00 | 5.470563258604599E+04 | 2.625679232927570E+03 | 2.928996947167541E+03 |
| COS_173.Mach1d.txt | 1.084706653686373E+00 | 1.023928578555675E+00 | 2.594295806037530E+00 | 4.604267309197452E+04 | 2.563255141102447E+03 | 3.130873466904874E+03 |
| COS_174.Mach1d.txt | 1.031126135621797E+00 | 1.015886693062036E+00 | 2.737763578438875E+00 | 4.118788233828251E+04 | 2.518008113670716E+03 | 3.267695893556236E+03 |
| COS_175.Mach1d.txt | 1.006561777520074E+00 | 1.015315963563020E+00 | 2.821535838171962E+00 | 3.868280015011047E+04 | 2.491036280759938E+03 | 3.345560865934071E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_171.Mach1d.txt | -2.731148640577885E-13 | 1.634206694451337E+04 | 1.634206694451337E+04 | 1.633689483511554E+04 | 1.663577706993633E+04 |
| COS_172.Mach1d.txt | 5.861977570020827E-14 | 1.634206694450088E+04 | 1.634206694450088E+04 | 1.633856141661504E+04 | 1.661305451980638E+04 |
| COS_173.Mach1d.txt | 8.362577297305052E-11 | 1.634206694477342E+04 | 1.634206694477342E+04 | 1.633920305543688E+04 | 1.651670878633170E+04 |
| COS_174.Mach1d.txt | -4.425637634142277E-11 | 1.634206694403244E+04 | 1.634206694403244E+04 | 1.633948005873865E+04 | 1.644044530826009E+04 |
| COS_175.Mach1d.txt | -1.811624117387112E-08 | 1.634206694450816E+04 | 1.634206694450816E+04 | 1.633960237693603E+04 | 1.639433491315513E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 5		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_181.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 2 | 10 | 2.0d-5 | 4000 | 0.42 | 2 |
| COS_182.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 2 | 20 | 2.0d-5 | 4000 | 0.66 | 2 |
| COS_183.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 2 | 40 | 5.0d-6 | 20000 | 6.05 | 3 |
| COS_184.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 2 | 80 | 2.0d-6 | 80000 | 44 | 3 |
| COS_185.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 2 | 160 | 1.0d-6 | 200000 | 3 m 25 s | 5 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_181.Mach1d.txt | 1.131084228772859E+00 | 1.160878536483896E+00 | 3.007420050938233E+00 | 3.880664212323164E+04 | 2.307918804630028E+03 | 3.404081821641634E+03 |
| COS_182.Mach1d.txt | 1.030283094102175E+00 | 1.043412210808464E+00 | 2.943154649134949E+00 | 3.633748043868296E+04 | 2.341613975391537E+03 | 3.358980610934576E+03 |
| COS_183.Mach1d.txt | 1.004949444877360E+00 | 1.016285780623328E+00 | 2.935818338355544E+00 | 3.556975251113903E+04 | 2.345701885266599E+03 | 3.354129221121552E+03 |
| COS_184.Mach1d.txt | 1.000385961627662E+00 | 1.011709979658089E+00 | 2.935728574773841E+00 | 3.541184842751888E+04 | 2.345930619557184E+03 | 3.354259055803124E+03 |
| COS_185.Mach1d.txt | 9.993344193438183E-01 | 1.010942701674241E+00 | 2.936954906251194E+00 | 3.535491436012144E+04 | 2.345391384463669E+03 | 3.355242012865795E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_181.Mach1d.txt | -2.680078381445128E-13 | 1.597893034790295E+04 | 1.597893034790295E+04 | 1.597727718812527E+04 | 1.583610608325266E+04 |
| COS_182.Mach1d.txt | -8.903988657493755E-14 | 1.597893034790312E+04 | 1.597893034790312E+04 | 1.597755993947543E+04 | 1.595460658273347E+04 |
| COS_183.Mach1d.txt | 3.936850845320805E-13 | 1.597893034790315E+04 | 1.597893034790315E+04 | 1.597762677688787E+04 | 1.597659760111621E+04 |
| COS_184.Mach1d.txt | -6.239453398393380E-14 | 1.597893034790315E+04 | 1.597893034790315E+04 | 1.597763863687956E+04 | 1.597967505785723E+04 |
| COS_185.Mach1d.txt | -2.140509991477302E-13 | 1.597893034790316E+04 | 1.597893034790316E+04 | 1.597764136194602E+04 | 1.597930586829525E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 5		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_191.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 5 | 10 | 2.0d-5 | 4000 | 2 m 13 s | 6 |
| COS_192.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 5 | 20 | 1.0d-5 | 5000 | 4 m 38 s | 6 |
| COS_193.Mach1d.txt | 3 Nov 05 | 5 | 5 | 40 | 5.0d-6 | 20000 | ??? |  |
| COS_194.Mach1d.txt | 4 Nov 05 | 5 | 5 | 80 | 2.0d-6 | 30000 | 9 h 20 m | 8 |
| COS_195.Mach1d.txt | x Nov 05 | 5 | 5 | 160 | 1.0d-6 | 200000 |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_191.Mach1d.txt | 1.109923161571841E+00 | 1.161086910384601E+00 | 2.967338271983776E+00 | 4.011747250143057E+04 | 2.437207903545442E+03 | 3.469604484422923E+03 |
| COS_192.Mach1d.txt | 1.010007788435466E+00 | 1.044269175735881E+00 | 2.915205012807625E+00 | 3.732010140509020E+04 | 2.459287290106165E+03 | 3.429224294064375E+03 |
| COS_193.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_194.Mach1d.txt | 9.800652083522848E-01 | 1.012550495115339E+00 | 2.911084705279543E+00 | 3.629071718064741E+04 | 2.461218181192170E+03 | 3.426650994951392E+03 |
| COS_195.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_191.Mach1d.txt | -4.660716257376407E-13 | 1.634146095563648E+04 | 1.634146095563648E+04 | 1.633846330508086E+04 | 1.619510396962674E+04 |
| COS_192.Mach1d.txt | -2.442490654175344E-15 | 1.634146095564729E+04 | 1.634146095564729E+04 | 1.633898063488969E+04 | 1.631625983660247E+04 |
| COS_193.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_194.Mach1d.txt | 1.161293283757914E-13 | 1.634146095556702E+04 | 1.634146095556702E+04 | 1.633912601908743E+04 | 1.634141717986111E+04 |
| COS_195.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 5		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_201.Mach1d.txt | 4 Nov 05 | 5 | 9 | 10 | 2.0d-5 | 4000 | 1 m 52 s | 6 |
| COS_202.Mach1d.txt | 4 Nov 05 | 5 | 9 | 20 | 1.0d-5 | 4000 | 2 m 17 s | 6 |
| COS_203.Mach1d.txt | 5 Nov 05 | 5 | 9 | 40 | 2.0d-6 | 100000 | 17 h 37 m | 9 |
| COS_204.Mach1d.txt | 6 Nov 05 | 5 | 9 | 80 | 2.0d-6 | 100000 | 1 d 7 h | 9 |
| COS_205.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 160 | 1.0d-6 | 200000 |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_201.Mach1d.txt | 1.109913212119184E+00 | 1.161093325253326E+00 | 2.967221183480821E+00 | 4.012123893998918E+04 | 2.437424289458340E+03 | 3.469654755882264E+03 |
| COS_202.Mach1d.txt | 1.009994443146998E+00 | 1.044274734390251E+00 | 2.915112084730270E+00 | 3.732304387149576E+04 | 2.459486659008929E+03 | 3.429287859225772E+03 |
| COS_203.Mach1d.txt | 9.846982865830620E-01 | 1.017151259516661E+00 | 2.910408951469801E+00 | 3.647272449036366E+04 | 2.461525318712746E+03 | 3.426024896775544E+03 |
| COS_204.Mach1d.txt | 9.800501626042674E-01 | 1.012555192790289E+00 | 2.911002185154141E+00 | 3.629339451346140E+04 | 2.461413938864850E+03 | 3.426719498971876E+03 |
| COS_205.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_201.Mach1d.txt | -4.256595076412850E-13 | 1.634206694447246E+04 | 1.634206694447246E+04 | 1.633906777477937E+04 | 1.619571483536400E+04 |
| COS_202.Mach1d.txt | -2.695621503789880E-13 | 1.634206694448281E+04 | 1.634206694448281E+04 | 1.633958538793888E+04 | 1.631686633091407E+04 |
| COS_203.Mach1d.txt | 2.380318164796336E-12 | 1.634206694553380E+04 | 1.634206694553380E+04 | 1.633970857275426E+04 | 1.633905595539148E+04 |
| COS_204.Mach1d.txt | 5.244249479119389E-12 | 1.634206693683268E+04 | 1.634206693683268E+04 | 1.633973085322098E+04 | 1.634202196319358E+04 |
| COS_205.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Caso 201: não converge com W_Q = 50, 20, 10, 5, 2 (talvez devido á falta de um ciclo na energia e/ou na massa)

Caso 201: com T = T_cam e p = p_cam no início, não melhora a convergência; com IT_Q = 1, diverge, mesmo com CI analítica

Caso 201: sem alterar o ap com br, tcpu é o mesmo e, portanto, também converge; mas o modelo numérico é mais simples.

Caso 201: com ciclo ITE = 5, diverge com dt = 2.0d-5

Caso 204: 14 mil itt já atinge erro de máquina

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 6		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_211.Mach1d.txt | 4 Nov 05 | 5 | 9 | 10 | 2.0d-5 | 4000 | 1 m 51 s | 6 |
| COS_212.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 20 | 1.0d-5 |  |  |  |
| COS_213.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 40 | 2.0d-6 |  |  |  |
| COS_214.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 80 | 2.0d-6 |  |  |  |
| COS_215.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 160 | 1.0d-6 |  |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_211.Mach1d.txt | 1.109913212113757E+00 | 1.161093325241487E+00 | 2.967221353401871E+00 | 4.012123894680270E+04 | 2.437424289667658E+03 | 3.469654755863850E+03 |
| COS_202.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_203.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_204.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_205.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_211.Mach1d.txt | -1.219024881038422E-13 | 1.634206694450691E+04 | 1.634206694450691E+04 | 1.633906777484558E+04 | 1.619571483619257E+04 |
| COS_202.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_203.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_204.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_205.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Caso 211: mesmos resultados do caso 201, como era de se esperar; para dt = 5.0d-5 não converge; portanto, desempenho parece igual ao modelo 5, mas é mais simples

Equilíbrio			W_Q = 1		dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 7		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | tcpu (s) | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_221.Mach1d.txt | 7 Nov 05 | 5 | 9 | 10 | 2.0d-6 | 4000 | 1 m 54 s | 12 |
| COS_222.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 20 | 1.0d-5 | 4000 | 2 m 17 s | 6 |
| COS_223.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 40 | 2.0d-6 | 100000 | 17 h 37 m | 9 |
| COS_224.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 80 | 2.0d-6 | 100000 | 1 d 7 h | 9 |
| COS_225.Mach1d.txt | X Nov 05 | 5 | 9 | 160 | 1.0d-6 | 200000 |  |  |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_221.Mach1d.txt | 1.109329004753199E+00 | 1.162763370710115E+00 | 2.974189641286811E+00 | 4.001951370507525E+04 | 2.435857103383551E+03 | 3.476475151509130E+03 |
| COS_202.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_203.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_204.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| COS_205.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |  |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_221.Mach1d.txt | 4.681578658072283E-08 | 1.634206694454933E+04 | 1.634206694454933E+04 | 1.633907078795788E+04 | 1.620671574254895E+04 |
| COS_202.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_203.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_204.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| COS_205.Mach1d.txt |  |  |  |  |  |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

Caso 221: não converge com dt maior e IT_Q = 1; desempenho pior do que o modelo 6

## Soluções numéricas com

propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento em equilíbrio químico local

#### Usando hi permanente – modelo de aproximação 6

##### Microcomputador: CFD-5

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

1.00d-10	para tipo = 1, viscosidade absoluta (Pa.s)

1.00d-10	para tipo = 1, condutividade térmica (W/m.K)

0.00d+0	temperatura da parede da tubeira (K)

0.00d-0	fator de recuperação (adimensional)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

7.936682739d0	razão em massa oxidante/combustível (adim.);   7.936682739d0 = estequiométrico

5000			número máximo de iterações para resolver e(j) (taxa de dissociação da reação j)

1.0d-12		tolerância para resolver e(j)

5000			número máximo de iterações para resolver n (número total de moles dos produtos)

1.0d-12		tolerância para resolver n

1			número da iteração global para iniciar os cálculos reativos

1			freqüência de iterações globais para fazer cálculos reativos

0			0=sem troca de calor com a parede; 1=com troca de calor

Equilíbrio			dpY = 1.0d-3		Modelo de aproximação = 6		CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | t cpu | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_281.Mach1d.txt | 9 Fev 06 | 5 | 3 | 10 | 2.0d-5 | 2 mil | 2,7 s | 2 |
| COS_282.Mach1d.txt | 9 Fev 06 | 5 | 3 | 20 | 1.0d-5 | 5 mil | 10 s | 3 |
| COS_283.Mach1d.txt | 10 Fev 06 | 5 | 3 | 40 | 5.0d-6 | 10 mil | 36 s | 4 |
| COS_284.Mach1d.txt | 10 Fev 06 | 5 | 3 | 80 | 2.0d-6 | 20 mil | 2 m 8 s | 6 |
| COS_285.Mach1d.txt | 10 Fev 06 | 5 | 3 | 160 | 1.0d-6 | 50 mil | 9 m 32 s | 4 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_281.Mach1d.txt | 1.109923161588957E+00 | 1.161086910403726E+00 | 2.967338298313903E+00 | 4.011747250112888E+04 | 2.437207903656061E+03 | 3.469604484426566E+03 |
| COS_282.Mach1d.txt | 1.010007788463406E+00 | 1.044269175736121E+00 | 2.915204982437733E+00 | 3.732010140998368E+04 | 2.459287290301824E+03 | 3.429224293970300E+03 |
| COS_283.Mach1d.txt | 9.847129400984937E-01 | 1.017146366587041E+00 | 2.910499593348760E+00 | 3.646999883794248E+04 | 2.461329048035844E+03 | 3.425957433701705E+03 |
| COS_284.Mach1d.txt | 9.800651932105963E-01 | 1.012550479492070E+00 | 2.911084946355990E+00 | 3.629071731550363E+04 | 2.461218189345434E+03 | 3.426650995020114E+03 |
| COS_285.Mach1d.txt | 9.789665545660095E-01 | 1.011776181173631E+00 | 2.912481133825497E+00 | 3.622745444810493E+04 | 2.460699338964000E+03 | 3.427873227125286E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_281.Mach1d.txt | 2.076117056049043E-13 | 1.634146095557777E+04 | 1.634146095557777E+04 | 1.633846330514466E+04 | 1.619510396987319E+04 |
| COS_282.Mach1d.txt | 2.866595849582154E-13 | 1.634146095557496E+04 | 1.634146095557496E+04 | 1.633898063492249E+04 | 1.631625983739773E+04 |
| COS_283.Mach1d.txt | -4.272138198757602E-13 | 1.634146095557588E+04 | 1.634146095557588E+04 | 1.633910374349353E+04 | 1.633845065148837E+04 |
| COS_284.Mach1d.txt | 2.786659791809143E-13 | 1.634146095557603E+04 | 1.634146095557603E+04 | 1.633912601946703E+04 | 1.634141720459092E+04 |
| COS_285.Mach1d.txt | -3.856914787547794E-13 | 1.634146095557601E+04 | 1.634146095557601E+04 | 1.633913126946576E+04 | 1.634094044183847E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |

## Soluções numéricas com

propriedades variáveis (mistura de gases) e escoamento com taxa finita de reação

#### Usando integração retângulo em Wi e hi, energia e espécies

##### Microcomputador: CFD-5

0.00d-3	fator de atrito de Darcy (adimensional)

0.00d+3	coeficiente de convecção (W/m2.K)

1.00d-10	para tipo = 1, viscosidade absoluta (Pa.s)

1.00d-10	para tipo = 1, condutividade térmica (W/m.K)

0.00d+0	temperatura da parede da tubeira (K)

0.00d-0	fator de recuperação (adimensional)

0.00d-0	emissividade média parede-gases (adimensional)

7.936682739d0	razão em massa oxidante/combustível (adim.);   7.936682739d0 = estequiométrico

5000			número máximo de iterações para resolver e(j) (taxa de dissociação da reação j)

1.0d-12		tolerância para resolver e(j)

5000			número máximo de iterações para resolver n (número total de moles dos produtos)

1.0d-12		tolerância para resolver n

1			número da iteração global para iniciar os cálculos reativos

1			freqüência de iterações globais para fazer cálculos reativos

0			0=sem troca de calor com a parede; 1=com troca de calor

Taxa finita			dpY = 1.0d-3				tudo CDS

| Caso | Data | Físico | Químico | N | dt | itmax | t cpu | e_pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_289.Mach1d.txt | 17 Fev 06 | 6 | 31 | 10 | 4.0d-8 | 1 milhão | 47 s | 4 |
| COS_290.Mach1d.txt | 17 Fev 06 | 6 | 31 | 20 | 4.0d-8 | 1 milhão | 1 m 19 s | 7 |
| COS_291.Mach1d.txt | 17 Fev 06 | 6 | 31 | 40 | 4.0d-8 | 2 milhões | 4 m 37 s | 6 |
| COS_292.Mach1d.txt | 17 Fev 06 | 6 | 31 | 80 | 4.0d-8 | 3 milhões | 13 m 46 s | 7 |
| COS_293.Mach1d.txt | 20 Fev 06 | 6 | 31 | 160 | 4.0d-8 | 10 milhões | 1 h 25 m | 3 |

| Caso | Cd | F* | Me | pe (Pa) | Te (K) | ue (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_289.Mach1d.txt | 1.135577121770067E+00 | 1.169289839207423E+00 | 3.272992009236205E+00 | 3.179613115918560E+04 | 1.720738562332662E+03 | 3.415180775945804E+03 |
| COS_290.Mach1d.txt | 1.034739041051579E+00 | 1.044921611345768E+00 | 3.095868136752316E+00 | 3.179857571558995E+04 | 1.872015187596292E+03 | 3.349353847471221E+03 |
| COS_291.Mach1d.txt | 1.011373047129126E+00 | 1.017194201804107E+00 | 3.061912034315195E+00 | 3.167955513742076E+04 | 1.903297514927987E+03 | 3.335805005434567E+03 |
| COS_292.Mach1d.txt | 1.008118311880295E+00 | 1.012636419756122E+00 | 3.052116423813490E+00 | 3.175046896240900E+04 | 1.911924367833257E+03 | 3.331579606562950E+03 |
| COS_293.Mach1d.txt | 1.007762645309819E+00 | 1.011903928256290E+00 | 3.049327469054721E+00 | 3.178798863014855E+04 | 1.914295672525148E+03 | 3.330344658966907E+03 |
| CEA/NASA, equilíbrio: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 0.977372 | 1.011555 | 2.986 | 3.6178e+4 | 2.46241e+3 | 3.4327e+3 |
| CEA/NASA, congelado: |  |  |  |  |  |  |
| CEA_COS_001.out | 1.000581 | 0.999003 | 3.231 | 2.7448e+4 | 1.60791e+3 | 3.3115e+3 |
| Analítico: |  |  |  |  |  |  |
| COS_004.Mach1d.txt | 1.0 | 1.0 | 3.192834585380120E+00 | 2.917341883269054E+04 | 1.712740923776014E+03 | 3.316715005837862E+03 |

| Caso | ds câmara | S estagnação (J/kg.K) | S in | S 2 | S ex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COS_289.Mach1d.txt | 5.861977570020827E-14 | 1.634146095558642E+04 | 1.634146095558642E+04 | 1.633790157822107E+04 | 1.618918798291895E+04 |
| COS_290.Mach1d.txt | 3.641531520770513E-14 | 1.634146095558541E+04 | 1.634146095558541E+04 | 1.633852873304786E+04 | 1.635734918228813E+04 |
| COS_291.Mach1d.txt | -6.683542608243442E-14 | 1.634146095558807E+04 | 1.634146095558807E+04 | 1.633865818310507E+04 | 1.639090491799389E+04 |
| COS_292.Mach1d.txt | 3.173017404378697E-13 | 1.634146095558843E+04 | 1.634146095558843E+04 | 1.633867622399878E+04 | 1.639901672231714E+04 |
| COS_293.Mach1d.txt | -3.994582442601313E-13 | 1.634146095558848E+04 | 1.634146095558848E+04 | 1.633867850244521E+04 | 1.640113456941949E+04 |
| congelado e equilíbrio, CEA | 0 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 | 1.63513E+4 |
| analítico | 0 |  |  |  |  |