| Título: Comportamento das iterações externas e comparativo entre os diversos métodos. | Data de entrega: 22/08/2005 |
| --- | --- |

Autores: Marcio A.Villela Pinto e Cosmo Damião Santiago Programa de Pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia - UFPR

Objetivo: Verificar a influência da dimensão do problema nas iterações externas e comparar diversos métodos com o programa Multigrid Não-Linear MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5. Comparação entre os diversos métodos para a resolução do problema de Advecção-difusão. Resumo: Este relatório consta de diversos testes computacionais tanto para MG como para SG que pretendem mostrar qual é a influência da dimensão do problema no número de iterações externas no caso Multigrid para a resolução do problema de Advecção-difusão (linear) com técnicas não-lineares (Algoritmo FAS). Estes testes envolvem as razões puras de engrossamento ½ e 1/3 e algumas dimensões de problemas para o método Multigrid e os métodos Singlegrid (Gauss-Seidel e TDMA). Finalmente é feita uma comparação com diversos métodos para a resolução do problema de Advecção-difusão: Algoritmo linear em versão UDS/UDS (que denotaremos CS/UDS), Algoritmo Não-linear em versão UDS/UDS (que denotaremos FAS/UDS) e Algoritmo Não-linear em versão CSD/CDS com correção adiada (que denotaremos FAS/CDS/CA).

# Hardware

Máquina: CFD-III  (Processador Intel Pentium 4 com 2,66GHz)

Memória 1 GB RAM

# Software

Linguagem Fortran

Compaq Visual Fortran 6.6

Programa Multigrid Não-Linear: MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5

Obs.: Esta versão é exatamente a Versão 4 com a diferença que agora beta = 0

Data da geração da Versão 5: 20.08.05

# Dados do Modelo Matemático e Numérico

Equação de Advecção-difusão  1D   :

Condição contorno                            :  e

Número de Peclet                              : 20.0

Método                                               : MDF

Aproximações                                     : UDS/CDS

# Dados do Multigrid – Ciclo V

Algoritmo                      : Full Approximation Scheme (FAS)

Restrição                        : Injeção

Prolongação                   : Interpolação Linear

Solver                             : Gauss-Seidel

# Dados do Singlegrid

Direto:                            : TDMA

Iterativo                          : Gauss-Seidel

DADOS FIXOS:

Máximo de iterações externas   : 1.000 para MG e 10.000.000 SG

Tolerância                                  : 10e-7

Estimativa inicial                       : u = 0

Norma L1 do resíduo com base na estimativa inicial.

Notação usada nas tabelas abaixo:

: número de elementos na malha mais fina;

: número de elementos na malha mais grossa;

r: razão de engrossamento;

L: número de níveis;

ITE: Número de iterações externas;

ITI: Número de iterações internas;

: norma L1 do resíduo baseada na condição inicial;

: taxa de convergência média.

Dados de todas as tabelas:

Número de iterações internas (ITI): será considerado o ótimo (dado pelo Relat_01_C1D_UDS);

Número de níveis (L): será considerado  (dado pelo Relat_02_C1D_UDS);

= 2; para todos os casos.

# Teste 1

Método: Multigrid; r = ½ ; ITI = 6; L = .

|  | L | ITE |  |  | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2^2 = 4 | 2 | 1 | 1.6000E+01 | NaN | 0.00 | C1D_UDS_085 |
| 2^3 = 8 | 3 | 2 | 6.4000E+01 | 1.2464E+05 | 0.00 | C1D_UDS_086 |
| 2^4 = 16 | 4 | 3 | 2.5600E+02 | 1.0781E+03 | 0.00 | C1D_UDS_087 |
| 2^5 = 32 | 5 | 4 | 1.0240E+03 | 1.2953E+02 | 0.00 | C1D_UDS_088 |
| 2^6 = 64 | 6 | 5 | 4.0960E+03 | 5.2457E+01 | 0.00 | C1D_UDS_089 |
| 2^7 = 128 | 7 | 5 | 1.6384E+04 | 4.1326E+01 | 0.00 | C1D_UDS_090 |
| 2^8 = 256 | 8 | 6 | 6.5536E+04 | 3.6128E+01 | 0.00 | C1D_UDS_091 |
| 2^9 = 512 | 9 | 6 | 2.6214E+05 | 4.2330E+01 | 0.00 | C1D_UDS_092 |
| 2^10 = 1024 | 10 | 5 | 1.0486E+06 | 6.5985E+01 | 0.00 | C1D_UDS_093 |
| 2^11 = 2048 | 11 | 5 | 4.1943E+06 | 8.6074E+01 | 0.02 | C1D_UDS_094 |
| 2^12 = 4096 | 12 | 5 | 1.6777E+07 | 1.0476E+02 | 0.03 | C1D_UDS_095 |
| 2^13 = 8192 | 13 | 5 | 6.7109E+07 | 1.2536E+02 | 0.08 | C1D_UDS_096 |
| 2^14 = 16384 | 14 | 4 | 2.6844E+08 | 1.9449E+02 | 0.14 | C1D_UDS_097 |
| 2^15 = 32768 | 15 | 4 | 1.0737E+09 | 2.3158E+02 | 0.28 | C1D_UDS_098 |
| 2^16 = 65536 | 16 | 4 | 4.2950E+09 | 2.7516E+02 | 0.56 | C1D_UDS_099 |
| 2 ^17 = 131072 | 17 | 4 | 1.7180E+10 | 3.2195E+02 | 1.14 | C1D_UDS_100 |
| 2^18 = 262144 | 18 | 3 | 6.8719E+10 | 5.1910E+02 | 1.73 | C1D_UDS_101 |
| 2^19 = 524288 | 19 | 3 | 2.7488E+11 | 5.5828E+02 | 3.42 | C1D_UDS_102 |
| 2^20 = 1048576 | 20 | 3 | 1.0995E+12 | 5.8155E+02 | 6.83 | C1D_UDS_048 |
| 2^21 = 2097152 | 21 | 3 | 4.3980E+12 | 5.9318E+02 | 13.98 | C1D_UDS_103 |
| 2^22 = 4194304 | 22 | 3 | 1.7592E+13 | 5.9816E+02 | 28.48 | C1D_UDS_104 |
| 2^23 = 8388608 | 23 | 3 | 7.0369E+13 | 6.0013E+02 | 106.84 | C1D_UDS_105 |

Obs.: Vamos tratar de com problemas com Nf >= 8192, pois é onde temos estabilidade numérica, ou seja, onde não há incertezas e imprecisões com relação a contagem do tempo de CPU (dados do Relatório Testes_Exploratórios nos afirmam que ficam por volta de 0.05 s).

# Teste 2

Método: Multigrid; r : 1/3; ITI : 8; L = .

|  | L | ITE |  |  | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2*3^1 = 6 | 2 | 2 | 3.6000E+01 | 5.7445E+06 | 0.00 | C1D_UDS_106 |
| 2*3^2 = 18 | 3 | 3 | 3.2400E+02 | 9.3185E+02 | 0.00 | C1D_UDS_107 |
| 2*3^3 = 54 | 4 | 5 | 2.9160E+03 | 4.7755E+01 | 0.00 | C1D_UDS_108 |
| 2*3^4 = 162 | 5 | 6 | 2.6244E+04 | 2.9571E+01 | 0.00 | C1D_UDS_109 |
| 2*3^5 = 486 | 6 | 6 | 2.3620E+05 | 3.7846E+01 | 0.00 | C1D_UDS_110 |
| 2*3^6 = 1458 | 7 | 6 | 2.1258E+06 | 6.9023E+01 | 0.00 | C1D_UDS_111 |
| 2*3^7 = 4374 | 8 | 5 | 1.9132E+07 | 1.0611E+02 | 0.03 | C1D_UDS_112 |
| 2*3^8 = 13122 | 9 | 5 | 1.7219E+08 | 1.3093E+02 | 0.09 | C1D_UDS_113 |
| 2*3^9 = 39366 | 10 | 4 | 1.5497E+09 | 2.0959E+02 | 0.23 | C1D_UDS_114 |
| 2*3^10 = 118098 | 11 | 4 | 1.3947E+10 | 2.3629E+02 | 0.78 | C1D_UDS_115 |
| 2*3^11 = 354294 | 12 | 4 | 1.2552E+11 | 2.5217E+02 | 2.45 | C1D_UDS_116 |
| 2*3^12 = 1062882 | 13 | 3 | 1.1297E+12 | 3.2634E+02 | 5.64 | C1D_UDS_066 |
| 2*3^13 = 3188646 | 14 | 3 | 1.0167E+13 | 3.2349E+02 | 17.19 | C1D_UDS_117 |
| 2*3^14 = 9565938 | 15 | 3 | 9.1507E+13 | 3.2202E+02 | 89.58 | C1D_UDS_118 |

Obs.: Vamos tratar de com problemas com Nf >= 13122, pois é onde temos estabilidade numérica, ou seja, onde não há incertezas e imprecisões com relação a contagem do tempo de CPU.

# Teste 3

Método: Singlegrid com Gauss-Seidel como suavizador;

ITI: 1.

|  | ITE |  |  | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2^3 = 8 | 27 | 6.4000E+01 | 1.9572E+00 | 0.00 | C1D_UDS_119 |
| 2^4 = 16 | 65 | 2.5600E+02 | 1.3478E+00 | 0.00 | C1D_UDS_120 |
| 2^5 = 32 | 172 | 1.0240E+03 | 1.1265E+00 | 0.02 | C1D_UDS_121 |
| 2^6 = 64 | 514 | 4.0960E+03 | 1.0431E+00 | 0.00 | C1D_UDS_122 |
| 2^7 = 128 | 1687 | 1.6384E+04 | 1.0137E+00 | 0.00 | C1D_UDS_123 |
| 2^8 = 256 | 5857 | 6.5536E+04 | 1.0041E+00 | 0.06 | C1D_UDS_124 |
| 2^9 = 512 | 20958 | 2.6214E+05 | 1.0012E+00 | 0.48 | C1D_UDS_125 |
| 2^10 = 1024 | 75986 | 1.0486E+06 | 1.0004E+00 | 3.50 | C1D_UDS_126 |
| 2^11 = 2048 | 276519 | 4.1943E+06 | 1.0001E+00 | 25.30 | C1D_UDS_127 |
| 2^12 = 4096 | 1004511 | 1.6777E+07 | 1.0000E+00 | 262.36 | C1D_UDS_128 |

Obs.: Vamos tratar de com problemas com Nf >= 256, pois é onde temos estabilidade numérica, ou seja, onde não há incertezas e imprecisões com relação a contagem do tempo de CPU.

# Teste 4

Método: Singlegrid com TDMA

ITE: representa o número de iterações externas (número de chamadas do método TDMA) necessárias devido à não-linearidade do algoritmo.

|  | ITE | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- |
| 2^11 = 2048 | 1 | 0.00 | C1D_UDS_129 |
| 2^12 = 4096 | 1 | 0.00 | C1D_UDS_130 |
| 2^13 = 8192 | 1 | 0.00 | C1D_UDS_131 |
| 2^14 = 16384 | 1 | 0.01 | C1D_UDS_132 |
| 2^15 = 32768 | 1 | 0.02 | C1D_UDS_133 |
| 2^16 = 65536 | 1 | 0.02 | C1D_UDS_134 |
| 2^17 = 131072 | 1 | 0.05 | C1D_UDS_135 |
| 2^18 = 262144 | 1 | 0.09 | C1D_UDS_136 |
| 2^19= 524288 | 1 | 0.17 | C1D_UDS_137 |
| 2^20 = 1048576 | 1 | 0.31 | C1D_UDS_138 |
| 2^21= 2097152 | 1 | 0.64 | C1D_UDS_139 |
| 2^22 = 4194304 | 1 | 1.27 | C1D_UDS_140 |
| 2^23 = 8388608 | 1 | 2.56 | C1D_UDS_141 |

Obs.: Vamos tratar de com problemas com Nf >= 131072, pois é onde temos estabilidade numérica, ou seja, onde não há incertezas e imprecisões com relação a contagem do tempo de CPU.

Gráfico comparativo dos métodos: MG, SG-GS e SG-TDMA.

Conclusão do Relat_03_C1D_UDS:

Podemos notar que para o problema linear dado pela equação de Advecção-difusão, cuja resolução está sendo feita com o algoritmo MGNL_V5_C1D_UDS (Multigrid Não-Linear, ou seja, FAS), a razão r = ½, perde a hegemonia perante a razão 1/3, para a maioria dos pontos testados, o que contradiz Briggs et al. (2000).

Obs.: Este resultado haviam sido verificado nos Relatório_003_B1D e Relat_03_B1D_CA, mas lá os problemas eram não-lineares (Equação de Burgers) rodados em um programa não-linear. Para o problema linear, este resultado já havia sido verificado no relatório Relat_03_C1D_CA.

COMPLEMENTO DO RELAT_03_C1D_UDS

Nota-se que a razão r = 1/3 é a melhor razão para o método Multigrid na resolução da equação de advecção-difusão. Mas fica a pergunta: Usando-se a razão r = 1/3, qual é o melhor método para se resolver a equação de advecção-difusão?

Gráfico comparativo dos métodos para o problema de advecção-difusão: CS/UDS (dado por Relatório_003_C1D), FAS/UDS (dado por Relat_03_C1D_UDS) e FAS/CDS/CA (dado por Relat_03_C1D_CA).

Conclusão do Complemento do Relat_03_C1D_UDS:

Pode-se notar a grande vantagem em se usar algoritmo não-linear (FAS) na resolução de problema linear (equação da advecção-difusão) com relação ao uso de algoritmo linear (CS). Quando se trata de algoritmos FAS, a discretização UDS/CDS e CDS/CDS com correção adiada são muito próximos, sendo que o UDS/CDS leva uma pequena vantagem apenas em uma parte do domínio (Nf).