## Slide 1: TM331 – Estática 1
Professor: Walter Antônio Kapp, Dr. Eng.

## Slide 2: Bibliografia:
Mecânica Vetorial para Engenheiros (estática) 9ª Edição
  Ferdinand P. Beer/Johnston / E. Russell Johnston, Jr
  Neste módulo usaremos os capítulos:
    1 introdução
    2 Estática de partículas
      2D
      3D
    3 Corpos rígidos: Sistemas equivalentes de forças
    4 Equilíbrio de corpos rígidos
    5 Forças distribuídas: Centroides e centros de gravidade
    6 Análise de estruturas

## Slide 3: Estática dos Pontos Materiais
Introdução
  Transformar todas as forças em uma única força resultante;
  Condição de equilíbrio de um ponto;
  Ponto material não é apenas um corpuscular, mas uma condição onde o problema de engenharia pode ser resolvido aplicando vetores a um ponto apenas;
  Forças no plano;

## Slide 4: Forças no Plano
Forças sobre um ponto material
Resultante de duas Forças

## Slide 5: Forças no Plano
Vetores
  Forças, deslocamentos, velocidades, acelerações e momentos de forças são grandezas vetoriais;
  Massa, volume, energia não são vetoriais, são ditas escalares.
Soma de vetores: Vetores de 4N e 3N pode resultar em vetores de 2N a 7 N variando continuamente, e não apenas 7N como seria algebricamente.
  Intensidade ou módulo;
  Direção
  Sentido

## Slide 6: Forças no Plano
Vetores
  São representados no conjunto por P (Negrito), P (vetorizado) ou P (sublinhado)
    Sua intensidade é representada por P (itálico)
    Direção: pelo seu ângulo de aplicação
    O sentido pode ser indicado com ângulos suplementares, ou apenas graficaficamente pela posição da seta na linha.
    Pode ainda ser representado por seu componentes cartesianos (i,j,k), normalizados com a intensidade multiplicando, ou não
    Ou ainda por um vetor algébrico na forma matricial linha ou coluna.

## Slide 7: Forças no Plano
Vetores
  Pode ser fixo ou aplicado, quando não pode ser modificado sem alterar o resultado do problema:
    Forças
  Pode ser livre, quando de ser deslocado mantendo a direção
    Momentos
    Deslocamentos angulares de corpos rígidos

## Slide 8: Forças no Plano
Vetores
  Idênticos
  Nulos

## Slide 9: Forças no Plano
Vetores
  Adição de Vetores:
    Soma
    Subtração
    Múltiplos Vetores
      Ordem Invariante
      Resultante de várias forças concorrentes

## Slide 10: Forças no Plano
Vetores
  Multiplicação de vetores por um escalar.

## Slide 11: Forças no Plano
Problema 2.1:
  Solução Gráfica
  Solução Trigonométrica
20°
25°
P = 40 N
Q = 60 N

## Slide 12: Forças no Plano
Problema 2.2:
  Dois rebocadores Resultando em 5 kN
    Tração em cada corda coma a corda 2 em ângulo de 45°
    Qual o ângulo e as intensidades para tração mínima na corda 2
30°
1
2
α
A
B
C

## Slide 13: Forças no Plano
Componentes cartesianas de uma Força
  Sistema de coordenadas
  Vetores Unitario i, j.

## Slide 14: Forças no Plano
Componentes cartesianas de uma Força
  Adição de forças pela soma dos componentes:

## Slide 15: Forças no Plano
Componentes cartesianas de uma Força
  Problema Resolvido 2.3:

## Slide 16: Forças no Plano
Equilíbrio de um ponto material

## Slide 17: Forças no Plano
Equilíbrio de um ponto material
  Diagrama de corpo livre

## Slide 18: Forças no Plano
Equilíbrio de um ponto material