## Slide 1
Forças Distribuídas: Centroides e Centros de Gravidade

## Slide 2: Conteúdo
Problema 5.82
Forças sobre superfícies submersas
Centro de Gravidade de um Corpo Tridimensional: Centroide de um Sólido
Centroides de Sólidos de Formatos Usuais
Corpos Tridimensionais Compostos
Problema Resolvido 5.12

## Slide 3: Centroides de Superfícies Planas de Formatos Usuais

## Slide 4: Exercício 5.82
A viga AB está submetida a duas cargas concentradas e apoiada no solo, o qual exerce uma carga distribuída, linear, como mostra a figura.
a)Determine os valores de wA e wB correspondentes ao equilíbrio;
b)Determine a distância a para a qual wA= 20 kN/m;
c)Determine o valor correspondente de wB para o wA definido no item B.

## Slide 5: Forças sobre superfícies submersas
Todos vivemos imersos em fluídos, e nossos principais problemas de engenharia estarão sujeitos a esta condição.
O ar é o fluido onde estamos imersos, que tem uma densidade (ρ) de ~1 kg/m3, que se traduz em peso específico (γ) determinado por 9,81 N/m3. (latitude 45°N, 0 msnm).
A pressão hidrostática gerada pela coluna de fluido é , onde h é a profundidade de imersão.
A unidade do SI para pressão é o , mas esta é uma pressão muito baixa, então admite-se também o uso do porque é aproximadamente igual a .

## Slide 6: Forças sobre superfícies Submersas
Logo se a pressão ao nível do mar é 1atm, estamos então imersos em uma atmosfera na profundidade de .
O que é um modelo simplista porque o ar é um fluido compressível ,então sua densidade diminui com a queda de pressão, a gravidade reduz com a altitude e com a latitude, a composição também varia, já que nas altitudes mais elevadas a concentração é maior de gases mais leves. 80% da massa de ar está na camada denominada troposfera que varia entre 7 e 17 km de altitude, justamente no valor médio de nossa profundidade calculada pela pressão de 1 atm. Nesta camada voam aviões com propulsão a hélice.
Porém, aviões com propulsão jato tem sustentação na estratosfera e ainda encontram oxigênio suficiente para utilizar com comburente em seus motores a reação, até uma altitude de 26 km (Lockheed SR-71 Blackbird).
A atmosfera começa a ser sentida mecanicamente pelos veículos que reentram em nossa atmosfera retornando do espaço a 120 km de altitude e se torna intenso a 100 km, no limite conhecido como linha de Kármán.

## Slide 7: Forças sobre superfícies Submersas
Mesmo assim, se tivermos que projetar a porta de uma câmara de vácuo de vácuo de 1m*1m ela terá de suportar uma reação de:
Só que devida a baixa densidade do ar em nosso projetos de engenharia a pressão não varia significativamente.
Quando precisamos projetar artefatos submersos, como uma barragem, seus complementos mecânicos como compartas de adução e vertedouro, o casco de um navio, um tanque de grande porte, a variação da pressão deve ser considerada porque o é 1000x maior que o do ar.
Então uma barragem de água com 10,2 m de altura tem pressão manométrica de 0 Pa na superfície da água e ou 1 bar. Neste caso se a barragem tiver 10 de largura, os primeiros 0,1 de profundidade da coluna d'água exercerão 981 N de força na crista da barragem e os últimos 0,1 m de profundidade exercerão uma força de 100 kN na soleira da barragem.

## Slide 8
Do ponto de engenharia o projeto de máquinas submarinas é um desafio maior que o projeto de máquinas para o vácuo.
Houveram 6 missões Apolo, entre julho de 1969 e dezembro de 1972, até a superfície da Lua que fica a 384.400 km sobre o nível do mar, mas apenas uma missão tripulada ao fundo da fossa das Marinas em janeiro de 1960 bordo do batiscafo Trieste, que fica a penas 11 km sob o nível do mar.

## Slide 9: Forças sobre superfícies Submersas
A pressão nas superfície submersa da barragem é uma carga distribuída, que varia linearmente de acordo com a profundidade. Considerando que esta barragem oferece uma face vertical de lados verticais paralelos, então podemos prever a carga distribuída por unidade de comprimento. Se considerarmos a pressão média e multiplicarmos pela altura, termos uma força por unidade4 comprimento horizontal da barragem.

## Slide 10: Forças sobre superfícies Submersas

## Slide 11: Forças sobre superfícies Submersas
No caso de uma comporta inclinada sujeita a pressão, sua estrutura deverá suportar além da pressão da coluna d’água também o peso da coluna sobre sua face submersa.

## Slide 12: Forças sobre superfícies Submersas
Para determinar a carga vertical precisamos determinar o centro de massa da coluna d’água sobre a comporta

## Slide 13: Forças sobre superfícies Submersas
Para determinar a carga vertical precisamos determinar o centro de massa da coluna d’água sobre a comporta

## Slide 14: Forças sobre superfícies Submersas
Caso a comporta seja curva o procedimento é semelhante, devido a forma o peso da coluna d’água sobre a comporta muda e a direção não pode mais ser definida pela normal a comporta

## Slide 15: Centro de Gravidade de um Corpo Tridimensional: Centroide de um Sólido
Centro de gravidade G:
As relações obtidas são independentes da orientação do corpo,
Para corpos homogêneos,

## Slide 16: Centroides de Sólidos de Formatos Usuais

## Slide 17: Corpos Tridimensionais Compostos
O momento gerado pelo peso total de um corpo concentrado em seu centro de gravidade G é igual à soma dos momentos dos pesos das partes que compõem o corpo,
Para corpos homogêneos,

## Slide 18: Problema Resolvido 5.12
Determine o centro de gravidade do elemento de máquina de aço. O diâmetro de cada furo é de 2,5 cm.
SOLUÇÃO:
O elemento de máquina pode ser obtido somando-se um paralelepípedo retangular a um quarto de círculo e então subtraindo-se dois cilindros de diâmetro igual a 2,5 cm.

## Slide 19: Problema Resolvido 5.12

## Slide 20: Problema Resolvido 5.12