2.4:- CARACTERÍSTICAS DE UM MOTOR: (Potências, Rendimentos, Pressões)

(pág. 15-20 apostila)

- Potências:

- Potência Efetiva: Ne - potência desenvolvida no eixo do motor, [CVe, kWe ou CV, kW], [BHP], (Brake Horse Power).

- Potência Indicada: Ni - potência determinada na cabeça do pistão [CVi, kWi], [IHP] (Indicated Horse Power).

- Potência de Atrito: Nat - potência devida aos atritos da máquina. Nos dinamômetros elétricos é facilmente determinada, fazendo-se o dinamômetro trabalhar como motor elétrico e medir então a potência desenvolvida [CVat, kWat], [FHP] (Friction Horse Power).

- Potência de Combustível: Ncomb – potência fornecida ao motor, na forma de combustível [CV, kW], [HP]

- Rendimento Mecânico: (m – é a relação entre a potência efetiva e a indicada.

(m =

- Pressão Efetiva Média: pme (pressão média efetiva)

Define-se pressão efetiva média (pme), como sendo a altura de um retângulo, que tem por base o volume deslocado pelo pistão e a área igual ao trabalho realizado pelo ciclo.

Quando referida à potência efetiva Ne, [CV, kW ou BHP], tem-se a pressão média efetiva pme (bmep), “brake mean efective pressure”, se é referida à potência indicada (IHP), tem-se a pressão média indicada (imep), “indicated mean effective pressure”.

Ne [CV, kW ou CVe, kWe] ( pme	     Ni [CVi, kWi] ( pmi

Ne [BHP] ( “BMEP:- brake mean effective pressure”.

Ni [IHP] ( “IMEP:- indicated mean effective pressure”.

pm = (	                              pm – [kgf/m2]              ou 	L = pm x Vc

# Pode-se relacionar o trabalho L com a potência N, como segue:-

N = K x L ( onde K – constante de proporcionalidade

Ne = K x Le

Ni = K x Li    (  ou N = K x pm x Vc   (   pm =  = KI	então

- Referindo-se à potência indicada:

# Pressão indicada média

- Referindo-se à potência efetiva:

# Pressão efetiva média

A diferença entre a pmi e a pme é a pmat (pressão de atrito média).

| Local Parâmetro | Entrada no Motor | Combustão | Ciclo Teórico | Ciclo Real | Efetiva no Eixo | Atrito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potências | Ncomb | Nc | Niid ou Nit | Nir | Ne | Nat |
| Pressões Médias | pmcomb | pmc | Pmiid ou pmit | pmir | pme | pmat |
| Rendimentos | (c (tid (T (m (e |

Ncomb x (c = Nc

Nc x (tid = Niid

Niid x (T = Nir

Nir x (m = Ne 	Ne = (m x (T x (tid x (c x Ncomb

# Ne = Nir – Nat		(m =

2-.4.1:- Cálculo da Potência em Função da Pressão Média:

- Equação Geral dos MCIE:

Considerando-se que:

s – curso do pistão [m]

d – diâmetro do pistão [m]

n – número de rotação rpm [min-1] ou [tempo-1]

x – número de rotações necessárias para cada curso motor:

x = 2 ( motores de quatro tempos, simples efeito

x = 1 ( motores de dois tempos, simples efeito

z – número de cilindros

pme – pressão efetiva média [kgf/m2]

pmi – pressão indicada média [kgf/m2]

- área da cabeça do pistão [m2]

pme x força efetiva sobre o pistão [kgf]

pme x  x s – trabalho efetivo dado por um curso motor, por cilindro [kgfm]

pme x  x s x z x  trabalho efetivo dado por todos os cilindros, por minuto [kgfm/min]

Sabendo-se ainda que 1 CV = 75kgfm/s teremos;

Potência Efetiva em CV, no eixo do motor.

- A esta igualdade, costuma-se dar o nome de Equação Geral dos MCIE.

Para um dado motor, podemos considerar d, s, n, x, z  = constantes e ainda, sabemos que N = K x pm então podemos estabelecer as correlações;

K x pmcomb x (c = K x pmc   (   pmcomb x (c = pmc

K x pmc x (tid = K x pmiid   (   pmc x (tid = pmiid

K x pmiid x (T = K x pmir   (   pmiid x (T = pmir

K x pmir x (m = K x pme   (   pmir x (m = pme

pme = (m x (T x (tid x (c x pmcomb

(e = (c x (tid x (T x (m

Então na equação geral, se substituirmos pme pela pmi fica:-

Ni= pmi x

- Cilindrada v:-

O volume deslocado por um êmbolo, entre o ponto morto superior e o inferior, chama-se de “cilindrada”

[m3, cm3, l]

Se o motor tiver z cilindros, chama-se de “cilindrada do motor” à cilindrada de um cilindro multiplicada

por z.

Vm = v x z = 		Vm - [m3, cm3, l]

- Relação de compressão rv:- (taxa de compressão)

O volume do cilindro, quando o pistão se encontra no ponto morto inferior PMI, dividido pelo volume do cilindro, quando o pistão se encontra no ponto morto superior PMS, recebe o nome de “Relação de Compressão” rv então:

rv =

- Para motores à gasolina, rv varia  de 7 a 10.

- Para motores à álcool e a gás natural (GNV), rv varia de 9 a 14.

- Para motores Diesel, normalmente é acima de 14.

Considerando-se a equação geral e o volume de cilindrada total dos motores, podemos escrever:

v

Ne = pme x 	Vm = z x v	(

Vm

Para uma determinada classe de motores, a pme, n e x são praticamente constantes, logo o tamanho dos mesmos e a suas potências, são funções das cilindradas totais destes motores.

- Consumo específico Ce:-

Se chamarmos B o consumo de combustível em kg/h e sendo Ne a potência efetiva em CV, define-se o consumo específico como sendo:

para

O Ce é um meio (parâmetro) muito eficaz para comparar motores, quanto ao seu rendimento.

- Rendimento térmico (t:-

É a relação entre o equivalente térmico do trabalho executado e o calor fornecido.

- Correlação entre o consumo específico e o rendimento global do motor (Ce, (e):-

# Considerando-se que:-

Ne – potência efetiva em [CV]

B – consumo de combustível, em [kg/h]

Pci – poder calorífico do combustível em [kcal/kg]

B x pci – consumo de calor em [kcal/h]

consumo de calor em [kcal/s], sabendo-se que 1 kcal = 427 kgfm, então:

consumo de calor em unidades mecânicas [kgfm/s], mas 1 CV = 75 kgfm/s assim:

consumo de calor em [CV]

Uma parte de  é transformada em potência efetiva Ne, então pode-se escrever:

x B x pci x (e = Ne

(e = 	mas	 - consumo específico [kg/CVh] então

ou

- Relação Ar/Combustível (A/C):-

É o consumo de Ar em relação ao consumo de combustível; A/C = kgar/kgcomb

Vamos ver para a octana C8H18

Inicialmente reagindo estequiometricamente (reação ideal) com o oxigênio O2.

C8H18 + ( O2 ( ( CO2 + ( H2O

# C – 8 = ( ( ( = 8		H – 18 = 2 (	( = 9

O - 2( = 2( + ( ( ( =

Então a reação com o O2 fica:

C8H18 + 12,5 O2 ( 8 CO2 + 9 H2O

Sendo as massas atômicas iguais a:

C = 12 kg		 H = 1,0 kg		O = 16 kg, teremos:

C8H18           +           12,5 O2	          8 CO2        +        9 H2O

(12 x 8) + (1 x 18) + 12,5(16 x 2)       8[12 + (2 x 16)] + 9[(2 x 1) + 16]

114kg de C8 H18		      352kg de CO2				          3,09kg de CO2

necessitam de	      para formar              e	      então 1kg de C8H18 produz

400kg de O2			     162kg de H2O				          1,42kg de H2O

No entanto, o Ar atmosférico tem 23,15% em peso de oxigênio, logo se necessita de:

A = kg de Ar para queimar 114kg de C8H18 então (1.727 – 400 = 1.327kg de N2) é a massa de N2 aquecida na combustão.

* Para efeito de cálculo, o Ar é considerado como sendo (O2 + 3,7585N2)

- [mostrar o conceito da dedução da fórmula química do Ar]

Com isto a reação total será:

C8H18 + 12,5 O2 + (12,5 x 3,7585) N2 ( 8 CO2 + 9 H2O + (12,5 x 3,7585) N2 ou ainda,

C8H18 + 12,5 (O2 + 3,7585 N2) ( 8 CO2 + 9 H2O + (12,5 x 3,7585) N2

C8H18 + 12,5 O2 + 47 N2 		8 CO2 + 9 H2O + 47 N2

114    +    400     + 1.316	              352   +   162   +  1.316

114     +	1.716			  352   +     162  +  1.316

1.830					     1.830

114kg de C8H18		    352kg de CO2				            3,09kg de CO2

necessitam de	     para formar    162kg de H2O, assim 1kg de C8H18 produz         1,42kg de H2O

1.716kg de Ar			    1.316kg de N2				            11,54kg de N2

Então se tem A/C = kg Ar/kg comb.

Esta é a relação estequiométrica para a combustão da C8H18 (octana), com o Ar.

Normalmente, no motor a gasolina, toma-se A/C = 15

Pode-se ainda definir a relação Combustível / Ar 	C/A = kg comb/kg Ar

C/A =  que no caso do motor a gasolina, vale:

C/A = 	C/A = 6,6%

Ainda para os motores a gasolina, tem-se:

A/C = 22				C/A = 4,5%

A/C = 15   Estequiométrico               C/A = 6,6%

A/C = 8				C/A = 12,5%

- Exercícios:

- Calcular o A/C para o etanol anidro, reagindo estequiométricamente com o Ar. Considerar: C = 12,

H = 1,0, N = 14, O = 16, o Ar (O2 + 3,76N2) e o etanol anidro C2H5OH ou C2H6O.

C2H6O + ( (O2 + 3,76N2) 		  ( CO2 + ( H2O + ( N2

C – 2 = ( ( ( = 2	O – 1 + 2 ( = 2 ( + ( (  ( ( = 3

H – 6 = 2 ( ( ( = 3	N – 2 x 3,76 x ( = 2 ( ( ( = 3,76 x ( ( ( = 11,28

C2H6O              +           3 (O2 + 3,76N2)        (            2 CO2          +      3 H2O        +       11,28 N2

2 x 12 + 6 x 1 + 16 x 1 + 3 (2 x 16 + 3,76 x 2 x 14 ( 2 (12 x 1 + 2 x 16) + 3 (2 x 1 + 16) + 11,28 (2 x 14)

46			          412			     88			54		   316

458							          458

Então:

46kg de álcool				88kg de CO2					     1,91kg de CO2

reagem com		  formando	54kg de H2O, então 1kg de C2H6O  produz       1,17kg de H2O

412kg de Ar				316kg de N2					     6,86kg de N2

Com isto, para o etanol anidro (álcool anidro)

A/C = A/C = 9,0 		C/A = C/A = 11,2%

Para os motores a álcool, tem-se:

A/C = 18,6				C/A = 5,4%

A/C = 9,0  Estequiométrico          	C/A = 11,2%

A/C = 2,7				C/A = 37%

- Calcular o A/C e o teor dos gases resultantes da combustão estequiométrica para o Metano CH4, reagindo com o Ar. Considerar: C = 12, H = 1,0, N = 14 O = 16 e o ar (O2 + 3,7585 N2).

CH4 + ( (O2 + 3,7585N2) 		  ( CO2 + ( H2O + ( N2

C – 1 = ( ( ( = 1	O – 2 ( = 2 ( + ( (  ( ( = 2

H – 4 = 2 ( ( ( = 2	N – 2x 3,7585 x ( = 2 ( ( ( = 3,7585 x 2 ( ( = 7,517

Reação estequiométrica de combustão

CH4 + 2 (O2 + 3,7585N2) 		  1 CO2 + 2 H2O + 7,517 N2

Verificação:

# C – 1 = 1(		O – 2 x 2 = 2 x 1 + 1 x 2 = 4(

# H – 4 = 2 x 2(	N – 2 x 3,7585 x 2 = 2 x 7,517 ( 7,517 = 7,517(

Relação Ar/combustível A/C

CH4    +         2 (O2 + 3,7585N2)      (           1 CO2            +       2 H2O       +     7,517 N2

12 + 4 x 1 + 2 (2 x 16 + 3,7585 x 2 x 14 · 1 (12 x 1 + 2 x 16) + 2 (2 x 1 + 16) + 7,517 (2 x 14))

16			  274,476		          44		    36	                  210,476

290,476						   290,476

Então:

16kg de Metano		       44kg de CO2				             2,75kg de CO2

reagem com	        formando      36kg de H2O, então 1kg de Metano produz         2,25kg de H2O

274,476kg de Ar		      210,476kg de N2				            13,15kg de N2

Com isto, o A/C para o Metano é:

A/C = CA/C = 17,15kgar/kgCH4. 		C/A = C/A = 5,8%

Teor dos gases resultantes da combustão:

| % em massa | %em volume |
| --- | --- |
| TCO2 = | TCO2 = = 9,5% |
| TH2O = | TH2O = = 19,0% |
| TN2 = | TN2 = = 71,5% |
| ( 100% | ( 100% |

Segundo www.gamagases.com.br/propriedades_metano.htm, o metano (CH4), tem massa especifica

γCH4 = 0,7174 kg/m3 a 101,325 kPa a 0oC e limites de inflamabilidade no Ar, entre 5,0 e 15,4% (em volumes), portanto os limites de inflamabilidade volumétricos para a mistura Metano/Ar são:

A/C = 20,0				C/A = 5,0%

A/C = 9,5 Estequiométrico          	C/A = 10,5%

A/C = 6,5				C/A = 15,4%

Os mesmos limites, considerando as massas de Ar e de Metano ficam:

A/C = 36,0				C/A = 2,8%

A/C = 17,1 Estequiométrico        	C/A = 5,8%

A/C = 11,5				C/A = 8,7%

OBS: Para transformar as relações A/C volumétricas em massas, além da densidade do metano, deve-se considerar a densidade absoluta do Ar, nas mesmas condições, ou seja; pressão de 101,325kPa e temperatura de 0oC.

Considerando a equação de estado dos gases p x V = M x R x T onde RAr = 29,26 kgfm/kgK, 0oC = 273,16K, então para o volume de 1,0 m3, a massa de Ar correspondente é dada por (I):

(I) como p = 101,325kPa = 101,325 x 103Pa x =1.013,25hPa = 1.013,25mBAR = 1,01325BAR como 1BAR = 1,01972kgf/cm2 = 1 Atmosfera, então:

p = 1,01325BAR x = 1,03323 x = 10.332,3kgf/m2, substituindo em (I) fica:

, ou seja, 1m3 de Ar pesa 1,2927kg/m3.

Assim o γAr = 1,2927 kg/m3

- Determinar a equação de combustão e a relação Ar/combustível (A/C) para a Octana C8H18, reagindo com 80% do Ar estequiométrico. Considerar: C = 12, H = 1,0, N = 14 O = 16 e o Ar (O2 + 3,7585 N2).

A reação estequiométrica da Octana com o Ar é:

C8H18 + 12,5 (O2 + 3,7585 N2)		  8 CO2 + 9 H2O + 47 N2

Então 12,5 moles de Ar é a quantidade estequiométrica necessária para queimar a Octana, assim se a quantidade disponível de Ar é de apenas 80%, então o n° de moles será de 80% do valor estequiométrico, ou seja, a nova reação será:

C8H18 + 0,8 x 12,5 (O2 + 3,7585 N2)		  ( CO2 + ( CO + ( H2O + ( N2

C – 8 = ( + (		( + ( = 8									[I]

H – 18 = 2(		( = 9,0

O – 2 x 10 = 2( + ( + (		20 = 2( + ( + 9		2( + ( = 11			[II]

N – 2 x 3,7585 x 10 = 2 (		( = 37,585

Resolvendo [I] e [II] fica:		   ( + ( = 8	(-1) e +

2( + ( = 11

(       = 3,0, substituindo em [I] 	3 + ( = 8, então ( = 5,0

Assim a reação de combustão, com falta de Ar fica:

C8H18 + 10 (O2 + 3,7585 N2)                 3 CO2 + 5 CO + 9 H2O + 37,585 N2

Nesta reação substituindo-se as massas atômicas dos elementos obtém-se:

C8H18     +    10 (O2 + 3,7585 N2)		  3 CO2    +   5 CO   +   9 H2O   +    37,585 N2

(8x12+18x1)   +   10(16x2+3,7585x2x14)	            3(12+2x16)  +  5(12+16)   +  9(2x1+16) + 37,585x2x14

114       +           1.372,38		   132      +     140     +         162      +     1.052,38

1.486,38						        1.486,38

A relação Ar/combustível A/C será : 			A/C = 12

- Determinar a equação de combustão e a relação Ar/combustível (A/C) para a Octana C8H18, reagindo com o Ar que está em excesso de 20% em relação ao estequiométrico. Considerar: C = 12, H = 1,0, N = 14 O = 16 e o Ar (O2 + 3,7585 N2).

A reação estequiométrica da Octana com o Ar é:

C8H18 + 12,5 (O2 + 3,7585 N2)		8 CO2 + 9 H2O + 47 N2

Com o excesso de Ar de 20% a reação passa a ser:

C8H18 + 1,2 x 12,5 (O2 + 3,7585 N2)		      8 CO2 + 9 H2O + ( N2 + ( O2

15

O – 2 x 15 = 2 x 8 + 9 + 2(		30 = 25 + 2(				   ( = 2,5

N – 2 x 3,7585 x 15 = 2(		( = 56,378

Assim a reação de combustão, com excesso de Ar fica:

C8H18 + 15 (O2 + 3,7585 N2)		      8 CO2 + 9 H2O + 56,378 N2 + 2,5 O2

Nesta reação substituindo-se as massas atômicas dos elementos obtém-se:

C8H18 ....+.... 15 (O2 + 3,7585 N2)		8 CO2    +     9 H2O    +   56,378 N2    +           2,5 O2

(8x12+18x1)   +     15(16x2+3,7585x2x14)	            8(12+2x16)    +  9(12+16)     +   56,378(2x14)     +    2,5x2x16

114      +               2.058,57		    352		  162	         1.578,584	       80

2.172.57						          2.172,58

A relação Ar/combustível A/C será: 			A/C = 18

- Rendimento volumétrico (v:-

É a relação entre a massa de ar realmente aspirada e a massa de ar, correspondente ao volume deslocado pelo êmbolo, nas condições atmosféricas.

- Massa de ar realmente aspirada - Gr

- Massa de ar deslocada pelo êmbolo – Gt

G =

Normalmente para os motores se usa G na unidade de tempo, (vazão mássica) G [kg/h, kg/s, etc]

Gr = 		p x V = G x R x T ou se (G) tem-se p x v = R x T então

Gt = 		v = 	logo Gr = 	 e	 Gt =  mas;

Vr = Vt = V – volume do cilindro então;

(v =

(v ( 1 – para motores de aspiração natural

(v ( 1 – para motores sobre-alimentados

- [entregar folhas com Dados Práticos de Rendimentos dos Motores de Combustão Interna de Êmbolos.]

- Relações para comparação de motores:-

- Consumo específico Ce [kg/CVh, kg/kWh]

- Pressão média efetiva pme [kgf/m2, kgf/cm2]

- Peso “específico” do motor [kg de motor/CVe]

- Potência liberada por cilindrada, a qual já envolve a rotação.

- Tipos de testes:-

Podem ser de dois tipos

I – Testes com velocidade variável:-

- Motores a explosão:

Abre-se totalmente a borboleta reguladora da aceleração, no carburador, e varia-se a carga, variando-se, portanto a rotação. Em diversas rotações, fazem-se as leituras da potência, torque, consumo específico, temperaturas e se obtém gráficos conforme segue:

n1 = Rotação de torque máximo, n2 = Rotação de Ce mínimo e (max, n3 = Rotação de potência máxima Nemax.

- Motores Diesel:

Também se varia a rotação, mantendo-se o acelerador todo aberto, quando então se obtém curvas semelhantes às do motor a explosão (gasolina, álcool).

Nos motores Diesel de aspiração natural a plena carga é notada facilmente, pois a injeção de combustível pode ultrapassar a relação estequiométrica e a combustão torna-se incompleta, com a conseqüente formação de fumaça escura, que é um indício de que nem todo o combustível, encontrou o oxigênio necessário e como o hidrogênio é mais facilmente combinável com o oxigênio, resulta carbono livre, em forma de fuligem. Tal fenômeno, entretanto não é observado nos motores turbo–alimentados.

II – Testes com velocidade constante:

Mantém-se o motor numa determinada rotação e varia-se a carga, consequentemente, há uma variação do consumo. Normalmente a carga é referida em porcentagem da carga máxima. (geradores de energia elétrica)

- (estudar Problema da Página 20 na apostila e os exercícios da lista I).

DADOS PRÁTICOS DE RENDIMENTOS

NOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DE ÊMBOLOS

I - RENDIMENTO MECÂNICO E RENDIMENTO ECONÔMICO OU GLOBAL

- Rendimento econômico é o rendimento total do motor.

TABELA I

| TIPOS DE MOTORES | (m | (e |
| --- | --- | --- |
| 1 – Motores a gás, pequenos | 0,72 a 0,74 | 0,20 a 0,22 |
| 2 – Motores a gás, médios | 0,78 a 0,82 | 0,26 a 0,29 |
| 3 - Motores a gás, grandes | 0,80 a 0,83 | 0,26 a 0,30 |
| 4 – Motores à gasolina e benzina | 0,78 a 0,82 | 0,22 a 0,29 |
| 5 – Motores de culatra incandescente | 0,74 a 0,76 | 0,20 a 0,24 |
| 6 – Motores diesel médios | 0,76 a 0,78 | 0,32 a 0,34 |
| 7 – Motores diesel grandes | 0,78 a 0,80 | 0,34 a 0,36 |
| 8 – Motores diesel grandes, sem compressor | 0,82 a 0,85 | 0,34 a 0,38 |
| 9 – Motores diesel turbo-alimentados, marítimos, de baixa rotação | 0,82 a 0,92 | 0,36 a 0,42 |

TABELA II

| TIPOS DE MOTORES | (e |
| --- | --- |
| 1 – Pequenos motores de dois tempos à carburação | 0,15 a 0,20 |
| 2 – Motores de dois tempos, grandes, com lavagem de cilindros | 0,18 a 0,22 |
| 3 – Motores de automóveis, à gasolina, quatro tempos, a 2000 rpm RAZÃO DE COMPRESSÃO VOLUMÉTRICA |  |
| 4:1 | 0,23 |
| 5:1 | 0,27 |
| 6:1 | 0,30 |
| 7:1 | 0,32 |
| 4 – Motores de corrida, alta velocidade, rv = 10:1 | 0,35 |
| 5 – Motores de aviação, com superalimentação rv = 7: a 8,5:1 | 0,31 a 0,36 |
| 6 – Motores diesel, com válvulas comuns, rv = 10:1 a 18:1 | 0,36 a 0,39 |
| 7 – Motores diesel modernos, a 1300 rpm, câmara de combustão tipo Ricardo, rv = 15:1 | 0,40 |

- Em motores de dois tempos, com bomba de lavagem especial, temos:

(m2T = (0,85 a 0,90) x (m4T

- Em motores de dois tempos, com lavagem por compressão no Carter, temos:

(m2T = (0,70 a 0,80) x (m4T

TABELA III

| RENDIMENTOS MECÂNICOS |
| --- |
| MOTORES | 4 TEMPOS | 2 TEMPOS |
| 1 - Automóveis | 0,75 a 0,85 | 0,50 a 0,70 |
| 2 – Estacionários pequenos | 0,80 a 0,87 | 0,70 a 0,75 |
| 3 – Estacionários grandes | 0,84 a 0,90 | 0,75 a 0,85 |
| 4 – Motores de popa | 0,80 a 0,85 | 0,60 a 0,70 |

II - RENDIMENTO VOLUMÉTRICO

- Uma das fórmulas experimentais existentes e das mais usadas é a de MINTER & FINN:

177,4 e 108,2 são constantes experimentais

rv = razão de compressão volumétrica

(V = rendimento volumétrico em %

Para:

| rv | (V |
| --- | --- |
| 6:1 | 80 % |
| 7:1 | 79 % |

III - RENDIMENTO VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA DO PISTÃO

- Para os motores de automóveis temos:

| VELOCIDADE MÉDIA DO PISTÃO | (V |
| --- | --- |
| 5,10 m/s | 0,75 a 0,90 |
| 7,67 m/s | 0,74 a 0,85 |
| 10,18 m/s | 0,70 a 0,80 |
| 16,25 m/s | 0,60 a 0,70 |

#### RENDIMENTO  VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA DOS GASES

ATRAVÉS DAS VÁLVULAS:

- Alguns autores relacionam o rendimento volumétrico, com a velocidade média dos gases, através das válvulas.

| VELOCIDADE DOS GASES | (V |
| --- | --- |
| 30,5 m/s | 0,78 |
| 61,0 m/s | 0,73 |
| 91,5 m/s | 0,56 |

# Text boxes

## Nat = Ni - Ne

(m =

P

[Kgf/m2]

L [kgfm]

V[m3]

1

2

3

4

Pm

L – kgfm

Vc – m3

pmi =

pme =

## pmat = pmi - pme

(e = (c x (tid x (T x (m

Ne = pme x

## Potência indicada, em CV, na cabeça do pistão

V – volume no PMI

V0 – volume no PMS

B – kg/h

Ne –CV, kW

## Ce - [kg/CVh, kg/kWh]

( Sempre é necessário, definir-se onde é medido o “trabalho executado”

(e =

Ce =

352          +        162

114	      +       400

514

514

Limite de inflamabilidade (explosividade) da mistura

Limite de inflamabilidade (explosividade) da mistura

Limite de inflamabilidade (explosividade) da mistura

Limite de inflamabilidade (explosividade) da mistura

V – volume total [m3]

v – volume específico [m3/kg]

(v =

Cemin

ηtmax

Nemax

Mtmax

n3 Nemax

Cemin                ηtmax

n2 Cemin

n [rpm]

n1 Mtmax

Consumo

Específico

Ce [kg/CVh

% de Carga

25           50           75          100  110

Ce mínimo

(V =