COMBUSTÃO INTERNA

(pág. 1 – 8 apostila)

# 2 – MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DE ÊMBOLO - MCIE

2.1 – Generalidades, Uso e Classificação:

- Generalidades:

Os Motores Térmicos dividem-se em 2 grandes grupos.

- Os de Combustão Externa:- Máquinas a Vapor, Turbinas a Vapor.

- Os de Combustão Interna:- Motores a êmbolo, Turbinas a gás e Foguetes.

A primeira vista, dá a impressão que os motores a vapor, são todos de combustão externa, no entanto, isto não é muito rígido, pois existem turbinas a gás, na aviação e na indústria, nas quais se obtém um aumento de potência, injetando-se água na câmara de combustão.

- Uso:

Vamos estudar agora apenas os MCIE - Motores de Combustão Interna de Êmbolo, os quais estão nos mais diversos campos de utilização.

Para veículos automotivos:- automóveis, caminhões, ônibus, tratores, pequenos e médios veículos marítimos (gasolina, álcool, gás natural e Diesel).

Para veículos ferroviários:- locomotivas (Diesel)

Para grandes veículos marítimos:- navios (Diesel, óleo combustível).

Para veículos aéreos:- aviões (gasolina). O avião Junkers (Diesel), aviões a jato, turbo-hélices, médios e grandes helicópteros (querosene).

- Classificação:

- Quanto ao processo de queima do combustível:

- Combustão por faísca ( gasolina, álcool e motores a gás (ciclo Otto).

- Combustão por compressão ( Diesel (ciclo Diesel)

- Quanto ao número de tempos:

- De 4 tempos: Admissão, compressão, expansão, escapamento

2 voltas do eixo

- De 2 tempos: Admissão + compressão, expansão + escapamento

1 volta do eixo

- Quanto a posição dos cilindros:

- em linha

- em “V”

- opostos

- radiais

- em “(”

- Quanto ao número de pistões por cilindro:

- 1 pistão

- 2 pistões opostos

- Quanto a construção do pistão:

- com cruzeta

- sem cruzeta

- Quanto ao número de faces do pistão que recebe a pressão:

- 1 face – simples efeito.

- 2 faces – duplo efeito.

- Quanto a pressão do gás na admissão:

- aspiração natural

- sobre-alimentado

2.2 – Motores de Combustão por Faísca:

- De quatro tempos:

1o tempo; Admissão - o pistão desloca-se para baixo e abrindo-se a válvula de admissão é aspirada uma mistura de Ar + combustível.

2o tempo; Compressão - o pistão desloca-se para cima, as válvulas estando fechadas ocorrerá a compressão da mistura Ar + combustível.

3o tempo; Expansão “Combustão” - entre os eletrodos da vela salta uma faísca, elétrica, que inicia a combustão, a qual se propaga por toda a mistura.

A combustão é muito rápida e pode em primeira aproximação ser suposta a volume constante.

A combustão transforma a energia química da mistura, em calor sensível, fornecendo aos gases, alta temperatura e pressão.

A pressão exercida sobre o êmbolo, fará com que o mesmo se desloque para baixo, desenvolvendo trabalho.

É este o único tempo motor, e neste as válvulas permanecem fechadas.

4o tempo; Escapamento - o pistão se desloca para cima e abre-se a válvula de escapamento.

Pelo fato dos gases queimados se encontrarem em pressão maior que a atmosférica e pelo movimento do pistão, os gases são expulsos do cilindro.

A seguir repete-se o ciclo.

O ciclo descrito anteriormente, foi imaginado por Beau de Rochas em 1862 e posto em execução por Nicolaus Otto em 1876 e daí recebeu o nome de "Ciclo Otto"

2.3 – Motores de Combustão por Compressão:

Em 1893, Rudolph Diesel, construiu um novo tipo de motor, capaz de queimar carvão em pó, injetado por meio de ar comprimido.

Mais tarde, passou a usar óleo combustível, também injetado por meio de Ar comprimido. Desta forma, obtinha-se uma combustão praticamente à pressão constante.

- De quatro tempos:

1o tempo; Admissão – o cilindro admite somente ar, diferentemente do motor a explosão por faísca que aspira Ar + combustível.

2o tempo; Compressão – a compressão do Ar faz com que este atinja elevada temperatura.

3o tempo; Injeção e Expansão – é feita a injeção de combustível, com pressão bem maior que a do Ar, o qual entra em combustão por ignição espontânea.

4o tempo; Escapamento – a pressão e o movimento do pistão fazem com que os gases sejam expulsos.

2.4 – Motores a dois tempos.

Tanto os motores de combustão por faísca, como os de combustão por compressão, podem trabalhar, descrevendo os seus respectivos ciclos em dois tempos como segue:

1o tempo; Compressão – o pistão sobe comprimindo a mistura Ar + combustível ou só Ar no motor Diesel.

Por outro lado o carter é vedado e o movimento do pistão cria uma depressão, que provoca a entrada de Ar e combustível ou só a de Ar no motor Diesel.

Ao atingir o ponto morto alto, dá-se a faísca, no motor a explosão ou a injeção de combustível no motor Diesel e o pistão começa o seu movimento descendente.

2o tempo; Expansão – pela força expansiva dos gases, o pistão desce e comprime os gases do carter.

Atingindo as janelas de escape, os gases saem, aliviando a pressão no interior do cilindro. O pistão continua o seu movimento descendente e em seguida abrem-se as janelas de admissão e os gases existentes no carter, sob pressão, penetram no cilindro e no tempo seguinte são comprimidos conforme já descrito.

O período em que o pistão mantém abertas as janelas de Admissão e de Escape, denomina-se “Período de Lavagem”, pois os gases queimados são expulsos e o cilindro é cheio de gases não queimados e portanto ainda aptos a produzir trabalho.

Nos motores à gasolina esta lavagem provoca uma perda de combustível, que se verifica, pela passagem dos gases não queimados, (das janelas de admissão, diretamente às janelas de escape). Este fenômeno é menos importante em motores Diesel, pois neste caso, há uma perda de Ar e não de combustível.

A lavagem dos motores Diesel normalmente é feita por compressores auxiliares e o seu estudo é parte importante neste tipo de máquinas.

Para melhorar a eficiência da lavagem, diversos artifícios são usados, como por exemplo, injetar Ar pelas janelas do cilindro, enquanto o escape é feito por válvulas no topo do cilindro.

Estes artifícios se tornam necessários, porque nos motores de dois tempos, o pistão, não força a expulsão dos gases queimados e, portanto a renovação dos mesmos deve ser feita por outros meios.

2.5 – Controle dos Motores a Explosão.

Os motores de combustão por faísca, pelo fato de terem uma combustão bastante rápida, recebem o nome de motores a explosão.

A mistura de Ar e combustível é feita em dispositivos denominados de “carburadores”.

Durante o tempo de admissão, a depressão criada dentro do cilindro, faz com que seja aspirado o Ar que ao passar pelo carburador, carrega consigo certa porcentagem de combustível.

Acelerador:

Regula a quantidade de mistura Ar + combustível, admitida pelo motor.

Afogador:

Regula a quantidade de combustível contido no Ar de admissão.

2.6 – Controle dos Motores de Combustão por Compressão.

O método moderno de injetar o combustível a alta pressão (150 a 2000 atmosferas), para pulverizar o combustível, é denominado de “injeção sólida ou mecânica”, porque não usa o Ar comprimido.

A injeção é feita por meio de uma bomba de pistão, acionada por meio de um excêntrico, que é acionado por meio de engrenagens, cuja roda motriz é o virabrequim do motor.

Nos motores de quatro tempos, o eixo dos excêntricos, gira com a metade da rotação do virabrequim, pois em cada duas voltas deste, dá-se apenas uma injeção em cada cilindro. Nos motores de dois tempos, este eixo gira à mesma velocidade do virabrequim e em cada rotação temos uma injeção em cada cilindro.

No motor a gasolina, álcool ou a gás natural, a relação Ar/Combustível (A/C) é praticamente constante e o controle da potência se faz variando a quantidade de mistura (Ar + combustível) admitida no cilindro.

No motor Diesel, a quantidade de Ar admitida é praticamente constante, variando-se apenas a quantidade de combustível, assim, pois, para o controle da potência varia-se a relação Ar/Combustível.

O máximo de potência que se obtém para um motor Diesel é para uma relação Ar/Combustível próxima da estequiométrica.

Se injetarmos mais combustível do que o permissível pelo Ar, haverá formação de fumaça, resultante da combustão incompleta, limitando assim a potência do motor.

Muitas vezes o desgaste do motor, faz com que haja falta de Ar em relação ao combustível previsto para uma determinada potência, com isto, o motor produz muita fumaça e não consegue atingir sua potência nominal.

Isto se deve basicamente a:

- Desgaste nos anéis.

- Injetores desregulados.

- Obstrução na tubulação de escapamento.

- Vazamentos na tubulação de admissão nos motores superalimentados.

2.7 – Diagramas.

Nos motores de combustão interna, não existe ciclo propriamente dito, porque há uma diferença muito grande entre o gás admitido e o gás de escape.

Na admissão temos Ar e no escape temos gases diversos em alta temperatura.

No entanto, para o estudo termodinâmico, se admite a existência de um ciclo realizado por um gás perfeito, admitindo-se ainda para todas as transformações os seguintes fatores:

- Reversibilidade perfeita.

- Constância de cp e cv em todo campo de variação da temperatura.

Logo veremos que estas hipóteses serão eliminadas, o que fazemos inicialmente com cp e cv no cálculo da temperatura de combustão.

Para os diagramas sempre será válida a igualdade

2.8 – Parâmetros. (Dados característicos dos motores)

- Externos:- Potência efetiva, peso, velocidade, momento torcedor (torque), consumo específico e horário de combustível, de Ar, rendimento global etc.

- Internos:- Potências – (de combustível, teórica do ciclo, indicada, de atrito, real etc.)

Rendimentos – (da combustão, do ciclo teórico, fator do diagrama, mecânico, volumétrico etc.)

Pressões – (pressão média indicada – pmi, pressão média efetiva – pme, etc)

Velocidade dos êmbolos

Fator Ar/Combustível

2.9 – Ciclos.

Em baixas velocidades, os motores de combustão interna de êmbolos (MCIE), possuem a tendência, do ciclo real se aproximar do ciclo Otto teórico, já em altas velocidades, estes mesmos motores, tem o seu ciclo real, se afastando do Otto teórico e tendendo ao Diesel teórico, aumentando a temperatura de escapamento e diminuindo, portanto o rendimento e a potência do ciclo.

I – Ciclo Otto – Combustão por Faísca.

1(2 = Compressão adiabática

2(3 = Aquecimento, calor fornecido Q. Este aquecimento nos motores de combustão por faísca é uma transformação (isométrica), a volume constante. Nos motores de combustão por compressão o aquecimento é feito numa transformação (isobárica), a pressão constante.

3(4 = Expansão adiabática. Os gases quentes expandem adiabaticamente no interior do cilindro.

4(1 = Escapamento. Calor cedido Q0. Tanto o motor por faísca, como no motor por compressão, o escapamento é (isométrico), isto é a volume constante.

II – Ciclo Diesel – Combustão por Compressão.

III – Ciclo Misto, Semi Diesel ou Sabathé.

Nos motores atuais de combustão por compressão e injeção sólida (injeção mecânica), o ciclo teórico que mais se aproxima do real é o Ciclo Misto, Semi-Diesel ou “Sabathé”, onde a combustão se dá parte a volume constante e parte a pressão constante.

- Tendências do ciclo Semi-Diesel ou “Sabatté”.

a) - Para o ciclo Otto:

b) Para o ciclo Diesel:

# Text boxes

Superalimentados

Turboalimentados

(VA) – Válvula de admissão

(VE) – Válvula de escapamento

(VE)

(VA)

(VA)

(VE)

(VA)

(VE)

(VE)

(VA)

(VE)

(VA)

(VE)

(VA)

(VE)

(VA)

(VE)

(VA)

Sid x (T = Sreal

3

P

4

1

Q

V

H,T

Q0

Adiabática

Adiabática

2

3

v = cte

Q

Q0

1

v= cte

2

4

S

Q

P

p = cte

2

3

2

3

H,T

Q

v = cte

1

4

Q0

4

Adiabática

Adiabática

Q0

S

1

V

P

p = cte

Q1 = Q2

5

4

Q2

3

2

1

v = cte

Q0

Q1

S

H,T

Q1

Adiabática

Adiabática

2

3

Q2

4

5

1

Q0

V

Q1 > Q2

Q2

Q2

4

H,T

3

4

3

p = cte

Q1

5

2

v = cte

adiabática

Q1

5

P

v = cte

Q0

Q0

2

adiabática

1

S

V

1

Q1 < Q2

4

Q2

Q2

adiabática

H,T

P

3

4

3

2

p = cte

Q1

Q1

2

5

5

v = cte

adiabática

Q2

Q0

v = cte

1

1

S

V