UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

# TM-258 Laboratório de Engenharia Térmica

Experimento: Determinação do calor específico de um fluido

Data: ___/___/_____

Definição:

Pretende-se determinar o calor específico a pressão constante de um fluido.

Procedimento experimental:

Para a determinação do calor específico de um dado fluido serão empregados os seguintes materiais:

- Garrafa térmica.

- Balança.

- Termopar.

- Aquecedor elétrico.

- Cronômetro.

A escolha pelo uso da garrafa térmica se deve ao fato de que: (1) suas paredes duplas, com vácuo entre as mesmas, impedem as trocas térmicas pelos mecanismos de condução e convecção; (2) as mesmas paredes, sendo espelhadas, possuem baixa emissividade térmica, o que reduz também os efeitos radiativos; (3) para pequenas diferenças de temperatura entre a parede externa da garrafa e o ambiente, os efeitos radiativos são praticamente desprezíveis.

A garrafa será preenchida por um fluido (por exemplo, água), que terá sua massa medida através da balança. A seguir, será introduzido na garrafa um aquecedor (de aquário), que será ligado à rede elétrica local (110 V nominal). O aquecedor produzirá calor, que será dissipado dentro do líquido, alterando sua temperatura ao longo do tempo. Através de um balanço de energia do tipo

será possível estimar o calor específico do fluido empregado. Para o experimento, ter-se-á:

sendo: Pgerada a potência elétrica gerada; m a massa de fluido, cp o calor específico a pressão constante (a determinar) e dT/dt a taxa de variação da temperatura com o tempo.

Dados coletados:

| Potência do aquecedor: |  | Potência do aquecedor: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Massa de fluido: |  | Massa de fluido: |  |
| Instante de tempo: | Temperatura: | Instante de tempo: | Temperatura: |
| Potência do aquecedor: |  | Potência do aquecedor: |  |
| Massa de fluido: |  | Massa de fluido: |  |
| Instante de tempo: | Temperatura: | Instante de tempo: | Temperatura: |

Relatório a apresentar:

Apresentar um relatório completo, contendo:

- Introdução e objetivos.

- Descrição do experimento.

- Tabela de resultados experimentais.

- Memorial de cálculos, incluindo a incerteza do calor específico calculado. Comparar os resultados obtidos com valores de referência (por exemplo, em livros de transferência de calor).

Informações gerais:

- Relatório a ser realizado em grupos de até 3 integrantes.

- Data limite para entrega: ver Plano de aulas no ftp da disciplina.