CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

1º SEM. 2017 -  NOTURNO

PROJETO MECÂNICO - TM 378

CRITÉRIO PARA  AVALIAÇÃO:

- Trabalhos e exercícios: 40%

- Uma prova: 60%

Observação: a maioria dos exercícios devem ser feitos em sala de aula, serem individuais e manuscritos pelo próprio aluno.

LISTA DE EXERCÍCIOS:

Exercício No 1:

Uma bomba marca Schneider, modelo MBV-01 de 3,0 CV, bombeia 16 m3/h de água por um determinado sistema de tubulação.

Calcular e indicar na curva característica da bomba:

- A diferença de pressão na bomba (m.c.a.), a potência absorvida (CV) e o rendimento hidráulico (%) da bomba. Qual a perda de pressão no sistema?

- Idem, idem, modificando-se o sistema para uma perda de pressão de 8 m.c.a. na vazão de 26 m3/h.

- Idem, idem , modificando-se o sistema para uma perda de pressão de 14,6  m.c.a. na vazão de 12 m3/h.

Desenhar as 3 curvas do sistema da tubulação

Exercício No 2:

Explicar e ilustrar em um diagrama o seguinte fenômeno: um ventilador (ou bomba centrifuga) está funcionando adequadamente em um sistema. Alterando-se o sistema para perda de pressão menor (por exemplo, instalando-se mais um ponto de captação) o torque solicitado do motor aumenta e, consequentemente, a potência, podendo ultrapassar a capacidade do motor (o motor pode “queimar”)

Exercício No 3:

Uma bomba utilizada para um sistema de hidrantes contra incêndio é acionada diretamente por um motor diesel com rotação até 2.500 rpm.

Bomba:

Marca: KSB Modelo ETA-80-40/2

Sistema anterior:

Vazão: 			65 m3/h

Pressão: 		determinar no diagrama da bomba

Diâmetro do rotor: 	270 mm

Rotação: 		1.760 rpm

Foi feito uma mudança no sistema de hidrantes (foram instalados mais hidrantes) e a mesma bomba deve atender as seguintes características do sistema:

Vazão: 100 m3/h

Pressão mínima: 70 m.c.a.

Calcular e indicar na curva característica da bomba:

- Determinar o ponto de trabalho anterior, a potência absorvida (CV) e o rendimento hidráulico (%), utilizando o diagrama da bomba.

- Este conjunto motor/bomba pode atender a nova situação?  O que deve ser feito?

- Calcular o ponto de trabalho novo, a potência absorvida (CV) aumentando-se apenas a rotação (rotor de 270 mm)

- Determinar o ponto de trabalho novo, a potência absorvida (CV) aumentando-se o diâmetro do rotor para 330 mm, mantendo-se a rotação de 1740 rpm.

Exercício No 4:

Calcular a velocidade de flutuação no ar com massa especifica de 1,1 kg/m3, de um grão de cereal de 6 mm de diâmetro com massa especifica de 1,4 g/cm3

Considerar o cereal esférico com coeficiente de arraste Cx = 0,41

Exercício No 5:

Explicar e ilustrar o transporte vibratório.

Para o transporte para cima sobre rampa inclinada em 10º, calcular a máxima aceleração para cima e a mínima aceleração para baixo, ambas no sentido da rampa, para proporcionar o movimento. Considerar um coeficiente de atrito entre a peça e a pista de µ = 0,5

Exercício No 6: (para casa)

Um sistema de exaustão de máquinas de jateamento com granalha de aço tem ligado no final da linha 4 máquinas. A tubulação principal tem 100 m de comprimento e diâmetro de 600 mm. O sistema tem um ventilador marca Berliner Luft modelo RGS 630, trabalhando com 2.620 rpm. Medindo-se a vazão, chegou-se a 25.000 m3/h.

A pressão no ponto de ligação de cada máquina é de 50 mm.c.a para esta vazão (cada máquina 6.250 m3/h).

Deseja-se ligar uma 5ª máquina no final da linha.

Calcular e indicar no diagrama:

- A velocidade na tubulação principal

- A nova vazão total e em cada máquina sem alterar a rotação do ventilador

- A rotação do ventilador para proporcionar os mesmos 6.250 m3/h em cada uma das 5 máquinas

Exercício No 7:

Calcular a potência mínima das resistências de aquecimento do ar para secar 1.200 kg de madeira por hora com de 80% de umidade relativa, para 20% de umidade relativa. Considerar a eficiência da secagem de 70%.

Exercício No 8:

Um cilindro pneumático com diâmetro interno de 50 mm (diâmetro do pistão) tem 300 mm de curso.

Calcular:

a) A força máxima do pistão com pressão de 7 kgf/cm2

b) O trabalho máximo que pode realizar com pressão de 7 kgf/cm2 e com pressão de 3 kgf/cm2

d) A potência máxima desenvolvida pelo pistão com velocidade de 1 m/s e pressão de 3 kgf/cm2

e) O consumo de ar comprimido, em litros e em m3, para cada acionamento de ida com pressão de 7 kgf/cm2

f) O consumo de ar comprimido, em litros e em m3, para cada acionamento de ida, com pressão de 3 kgf/cm2 (considerar o retorno por mola fraca)

g) O consumo e custo do ar comprimido para 10.000 atuações mensais., com pressão de 3,0 bar. Considerar ar comprimido por compressor de parafuso (10,3 Wh / bar * m3 ) e o custo da energia elétrica de R$ 0,30 / kWh.

h) Sendo a força requerida pelo pistão de 30 kgf, qual a pressão mínima de regulagem do regulador de pressão do ar comprimido (em kgf/cm2)

Exercício No 9:

Efetuar os cálculos para transferir calor através de água quente e um recuperador de energia de compressor de ar comprimido, nas seguintes condições:

Conduzir água a 60 oC para um tanque com temperatura média em 25 oC (água em um tanque de lavador de gás). O trocador de calor dentro do tanque deve ser constituído de  várias mangueiras de teflon de 3/8” (Dint = 9,5 mm) de 20 metros cada uma.

A água deve retornar a 40 oC.

Calor a transferir: 	120.000 kcal/h

Distância (ida e retorno):  100 m

Considerar 6 cotovelos no trecho total

Bomba a utilizar: Bomba Schneider 91T, em bronze

http://www.schneider.ind.br/produtos.php?id=9&ctg=0

Tubulação a utilizar: Tubulação de PPR de 32 mm (nominal) tanto de ida quanto de retorno.

Desprezar perda de calor pela tubulação de PPR

Pede-se:

- O tamanho da bomba

- A perda de pressão (mm.c.a) e a vazão (mostrar o ponto de trabalho na curva caracteristica da bomba)

- A quantidade de mangueiras de teflon

- Citar as caracteristicas do teflon (PTFE)

http://br.hansa-flex.com/solutions/mangueiras_de_ptfe.html

- Citar as carateristicas do PPR

Observações: utilizar planilha Excel para os cálculos (similar à fornecida)

Recomendações:

- Calcular a vazão total de água. Delta T = 60 oC - 40 oC = 20 oC. Com a quantidade de calor a transferir calcula-se o fluxo de água.

- Calcular a vazão de água quente por cada serpentina de teflon pela transmissão de calor (cada uma tem 20 m de comprimento e delta T =20 oC na água quente) mas o delta T entre a água quente e o tanque é :

Temperatura média da água quente – temperatura média da água no tanque  = (60 + 40)/2 – 25= 50 oC - 25 oC = 25 oC e pela área da mangueira.

- Calcular a quantidade de mangueiras para transmitir o calor total (usar quantidade inteira)

- Calcular a perda de pressão por uma mangueira (considerando a vazão parcial)

- Calcular a perda de pressão pela tubulação de PPR (ida e retorno)

- Somar as perdas de pressão dos itens 4 e 5

- Obtém-se a curva do sistema através deste ponto (vazão total, pressão total)

- Casar a curva do sistema com a curva da bomba, obtendo-se o ponto de trabalho real (a vazão ou pressão podem ser um pouco maior).

Entrega: 06/12/2016