# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

PROJETO MECÂNICO  TM-378 (1º SEM. 2017)

QUESTÕES (PARTE 1)

- Explicar o conceito de ponto de orvalho e como se consegue abaixar o ponto de orvalho, através de refrigeração, por exemplo 5 oC abaixo da temperatura de insuflamento de ar climatizado de um ambiente.

- Por que o ponto de orvalho pode ser utilizado para medir o potencial de carbono em atmosfera de proteção/ cementação de um forno? Qual é o componente do gás no forno que proporciona a cementação das peças de aço?

| Medição do potencial de carbono por ponto de orvalho | H2O | CO + H2 ↔ C + H2O |
| --- | --- | --- |

- Informar os gases que podem ser utilizados para gerar atmosfera protetora ou cementante para fornos de austenitização. Informar as reações quimicas pertinentes.

- Explicar a diferença entre umidade relativa e absoluta do ar.

- Fazer esquema de um circuito de refrigeração e mostrar como um sistema de refrigeração pode ser aproveitado para gerar água quente.

- Fazer o esquema de uma bomba de calor e explicar porque a transferência do calor  é maior que o consumo de energia do equipamento.

- Fazer esquema de compressor de ar comprimido com secador de ar comprimido por refrigeração e mostrar como a compressão do ar pode ser aproveitada para gerar água quente.Qual o ponto de orvalho do ar comprimido? Qual temperatura o ar comprimido deve ter na saida do sistema, para a rede de consumo?

- Por que sistemas de ar comprimido geralmente apresentam condensação de água na tubulação? Informar a fórmula da quantidade máxima absoluta de água no ar (100% de umidade relativa).

- Por que um motor elétrico superdimensionado causa baixo fator de potência na rede elétrica?

- Explicar e ilustrar fator de potência. Como se corrige baixo fator de potência indutivo?

- Como é invertida a rotação de um motor elétrico trifásico? Porque saber isto é importante para a manutenção elétrica?

- Por que o projeto mecânico deve proporcionar um produto robusto?

- Explicar e ilustrar o princípio do transporte por vibração em cima de calha horizontal e em cima de calha inclinada.

- Explicar porque é necessário condensar o vapor na saida de turbina a vapor utilizando-se geralmente água de um rio ou lago.

- Calcular a resistência ao deslocamento de uma ponte rolante com peso total de

12.000 kgf com rodas de aço de 400 mm de diâmetro (trilhos de aço)