## Slide 1
Aula Nr 2
Termoeconomia – I
Prof. José V. C. Vargas

## Slide 2: 1. Introdução
Termoeconomia - Combinação de ANÁLISE EXERGÉTICA e PRINCÍPIOS ECONÔMICOS para fornecer informações não disponíveis pela análise convencional energética e econômica, porém cruciais para o projeto e operação de um sistema eficaz física e economicamente [alternativamente, exergoeconomia, conforme proposto por Tsatsaronis (1984,1993)]

## Slide 3
Análise exergética quantifica
Quanto custam essas ineficiências?
melhora efetividade de custo do sistema
reduz custo do produto final
em co-geração, permite saber o custo da produção de cada produto
PLANTAS QUÍMICAS
ineficiência termodinâmica destruição de exergia
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA FRIA
AR COMPRIMIDO
VAPOR
Produzidos em um departamento e vendidos para outro

## Slide 4
Alocação de custos - identificar processos e operações de custo ineficiente e apontar opções técnicas para melhorar a eficiência de custo do sistema.
ETAPAS:
calcular custo de cada produto de um sistema
entender o processo de formação de custo e o fluxo de custos do sistema
otimizar variáveis específicas em um componente simples
otimizar o sistema completo
Variação de custos de um ano para o outro TÉCNICA DE ATUALIZAÇÃO DE CUSTOS

## Slide 5: 2. Fundamentos da Termoeconomia
Contabilidade de custo
em uma empresa
Análise econômica convencional
- taxa de custo associado ao produto;
- fuel cost rate (taxa de gastos totais);
- investimento de capital, e
- investimento de operação e manutenção.
1 - custo real do produto ou serviço
2 - base racional para preços de bens e serviços
3 - meios para alocar e controlar gastos
4 - informação para tomada de decisões
(1)

## Slide 6
- custo anual/total de horas ou segundos no ano
- Taxa de custo associada a uma corrente de exergia (fluxo de matéria, potência ou calor)
CUSTO EXERGÉTICO
Exergia mede o valor termodinâmico real de transferências de matéria e energia para dentro e para fora de um sistema. Custos devem estar associados a coisas que têm valor.
(2)

## Slide 7
Usa-se exergia como base para atribuir custos em sistemas térmicos (ou industriais em geral)
Fluxo da matéria: (entering), (exiting)
Potência: e Calor:
- custos médios por unidade de exergia
;
;

## Slide 8: Atribuição de custos exergéticos
Envolve balanços de custos para cada componente
Para o k-ésimo componente do sistema → a soma das taxas de custo de todas as correntes de exergia de saída se igualam à soma de taxas de custo de todas as correntes de exergia de entrada mais os investimentos de capital e gastos de operação e manutenção. Para um componente que recebe calor e gera potência, obtém-se:
O custo total das correntes de exergia de saída é igual ao gasto total
para obter essas correntes

## Slide 9: Contabilidade dos custos exergéticos
O índice refere-se ao componente do sistema em análise (volume de controle).
Na análise, pode-se assumir que todos os custos por unidade de exergia entrando no sistema são conhecidos → incógnitas são os custos de saída (matéria, potência ou calor).

## Slide 10
Na equação (3), todos os termos devem ser positivos. Ex: compressor, o trabalho passaria para o lado direito, ou se o componente cede calor para o ambiente, o termo iria para o lado esquerdo (lembrar das convenções termodinâmicas).
Exemplo: TURBINA A GÁS OU VAPOR
Considere a turbina adiabática
, ou
(4)

## Slide 11
são as incógnitas necessitamos uma relação auxiliar além da Eq. (4). O fluido de trabalho tem o mesmo custo exergético na entrada e na saída. Só mudaria se exergia fosse adicionada no fluido durante a expansão na turbina. Portanto:
Donde
(5)
(6)

## Slide 12: Gerador de vapor (Boiler)
perdas
(7)
- conhecidos
- Incógnitas →
(8)
+ 2 equações
(i. e., preço de combustível adicional para compensar isso)

## Slide 13: Perda monetária na rejeição de calor
(9)
aumenta

## Slide 14
É o comportamento adequado que contabiliza corretamente o valor de , cujo máximo é . Se usássemos energia este valor seria o mesmo para qualquer , a despeito da temperatura em que ocorre. É irracional atribuir o mesmo valor pela perda de calor ocorrendo próximo da temperatura ambiente e a maiores temperaturas (uso potencial maior). Este exemplo ilustra que o custo com base na energia pode levar a erros de avaliação. Demonstra-se assim que exergia, e não massa ou energia, deve ser usada como base de cálculo de custos.
aumenta

## Slide 15
TURBINE WITH ONE EXTRACTION
1. CONTABILIDADE EXERGÉTICA
2. BALANÇO DAS TAXAS DE CUSTOS
3. Usando a con-
tabilidade da
exergia
CONCLUSÃO:
O aumento do custo da potência produzida pela turbina é
causado pelos CI e OM, mas também pela exergia destruída
(e perdas de exergia, quando existirem)