Placa Vertical Aquecida

Efeitos de Turbulência

Condições em um fluido entre placas horizontais

Equações da Convecção Natural

Supondo escoamento laminar bidimensional, em regime permanente:

- Equação da conservação da massa:

(1)

- Equação da conservação da quantidade de movimento linear:

(2)

- Equação da energia:

(3)

sendo:	g a aceleração da gravidade;

β o coeficiente de expansão térmica [K-1]:

(4)

Correlações Empíricas: Convecção Natural

em Escoamentos Externos

Na maioria dos casos, as correlações apresentam a seguinte forma:

(5)

onde o Número de Rayleigh:

(6)

Está baseado no comprimento característico da geometria (L). Tipicamente, n = 1/4 para escoamentos laminares e n=1/3 para escoamentos turbulentos.

Nota: todas as temperaturas são obtidas na temperatura de filme:

(7)

Placa vertical:

Placa isotérmica

Escoamento Laminar:

(8)

Escoamento Turbulento:

(9)

Correlação de Churchill e Chu (1975):

(10)

que é válida para todo o intervalo de RaL.

Outra correlação que pode ser utilizada, para regime laminar, com precisão ligeiramente superior é:

(11)

que é válida para .