# CAPÍTULO 3

3.1 – Resistência Térmica

Da eletricidade, temos que:

(lei de Ohm)

onde:	(V = tensão elétrica [V]

i = corrente elétrica [A]

R = resistência elétrica [(]

Isolando a resistência elétrica, temos:

Por analogia, a resistência térmica de um material é:

onde: 	(T = diferença de temperatura [K]

q = taxa de transferência de calor [W]

R = resistência térmica [K/W]

3.2 – Resistência Térmica Condutiva

Resistência térmica para paredes planas:

Resistência térmica para cilindros:

Resistência térmica para esferas:

3.3 – Resistência Térmica Convectiva

ou

3.4 – Resistência Térmica Radiativa

3.4 – Parede Composta

fluido A    								fluido B

T1		        T2						   T4			T5

h1, R1										h5, R5

Lx			Ly

No caso da parede composta, não havendo geração interna de calor, a taxa de transferência de calor (q) é constante ao longo da parede. Podemos observar facilmente, lembrando que a equação que rege a transferência de calor, neste caso, é a equação de Laplace. A solução da equação de Laplace é uma função linear. Ao derivarmos uma função linear, o resultado obtido é uma CONSTANTE.

Fazendo analogia à eletricidade, podemos encontrar a resistência do circuito térmico:

T1	    R1		T2	   R2		T3	  R3	     T4	        R4	T5

(arranjo em série)

Como foi dito anteriormente, q = constante.

logo,

= constante ao longo de X

Dependendo do problema, pode haver arranjos de resistências térmicas em paralelo. (parágrafo explicativo no livro texto)

3.6 – Coeficiente Global de Transferência de Calor

q = U.A.(T		[U] = W/m2.K

3.7 – Condução com Geração de Calor

Foi visto anteriormente que uma transferência de calor com k constante e geração de calor constante é regida pela equação de Poisson:

A geração de calor pode ser devido a:

- efeito Joule

- reações químicas

- reações nucleares

- fermentação

Esquema ilustrativo:

T1				       T2

L

X=0			X=L

Usando as condições de contorno de Dirichlet, temos:

T(x=0) = T1

T(x=L) = T2

Integrando a equação de Poisson uma vez, tem-se:

Fazendo uma segunda integração, tem-se:

Como podemos perceber, (T) é função quadrática de (x). (solução geral)

Aplicando-se as condições de contorno, temos:

- em x = 0:

T1 =0 + 0 + C2

T1 = C2

- em x = L:

Levando-se C1 e C2 na expressão da solução geral, tem-se:

(função quadrática)

T máximo:

Se	T2 = T1  	xmax = L / 2

Se	T1 < T2	Tmax e Tmin ficam deslocados e diametralmente opostos.

Se	T1 > T2	Tmax e Tmin ficam deslocados e diametralmente opostos.

No apêndice C existem soluções de temperatura (T) para outras condições de contorno e também para esferas e cilindros.

Levando xmax em T(x), obtemos:

Pode não haver máximo nem mínimo, dependendo do intervalo da função que estivermos analisando.

Analisando o fluxo de calor:

é uma função de x

é uma função de x

3.8 – Aletas

Tem como função fornecer superfície extra para o calor se dissipar. Com isso aumenta-se a taxa de transferência de calor (q) entre um sólido e um fluido.

Como trabalhamos com fluido, devemos considerar a equação da convecção:

Exemplos de aplicação:

Transformadores, motores de combustão interna, radiadores de automóveis, condensadores, aparelhos de ar condicionado, cabos de panelas, asa de xícaras, colheres, componentes eletrônicos, etc.

Equação básica da aleta:

y

x

(x

y

z						(seção transversal)

Simplificações:

- regime permanente

- sem geração interna de calor

- Ax, Px (perímetro), h, k, T(  constantes

Em uma aleta, há transferência de calor por condução ao longo da aleta, e transferência de calor por convecção em toda a superfície lateral da aleta.

Com as simplificações acima, a equação da energia (1ª lei da termodinâmica) se reduz a:

mas

então:

Considerando uma aleta com seção retangular, tem-se:

t

w

Dividindo-se a equação anterior por (x, tem-se:

No limite, com (x tendendo a 0:

Mas da lei de Fourier, temos:

então:

(equação básica da aleta)

Lembrando-se que, P, h, k, Ax são constantes, faz-se:

Chamando (T-T() = (, teremos:

Substituindo essas informações na equação básica da aleta, teremos:

Essa é a equação básica da aleta em função de (.

- é uma equação diferencial ordinária e linear

- equação homogênea, de 2ª ordem, com coeficiente constante (m2).

Para resolvermos a equação diferencial acima, fazemos:

onde:

Solução geral da equação:

Para determinarmos C1 e C2, usamos as condições de contorno:

- condições de contorno na ponta da aleta:

caso A (convecção – Robin)

(este é o caso mais real)

caso B: (ponta adiabática – Neumann)

caso C: (Dirichlet)

ou

caso D:  (L tendendo a (, TL tendendo a ()

A tabela 3.4 do livro apresenta soluções analíticas da equação:

para os quatro casos acima citados, com área de seção transversal uniforme.

Expressões analíticas para o caso A:

Expressões analíticas para o caso B: (qponta = 0)

Expressões analíticas para o caso C: (( = (L = TL - T()

Expressões analíticas para o caso D: (L tendendo a ()

Lembrando que:

onde

3.9 – Efetividade da aleta

Compare a eficiência da aleta com relação à transferência de calor da mesma superfície sem aleta.

Quanto maior a Ealeta, maior o efeito da aleta na transferência de calor, quando comparado com a peça sem aleta.

Só vale a pena usar aleta se a Ealeta ( 2, caso contrário, trata-se apenas de desperdício de material.

3.10 – Eficiência da aleta

O (qmax) é facilmente calculado usando-se a expressão da eficiência mostrada acima.

O “(aleta” de alguns tipos básicos de aleta é fornecido na tabela 3.18 e 3.19 do livro texto.

# Text boxes

X

kx

R2

Y

T3

ky

R3

K

x