Introdução à Convecção de Calor

Objetivo:1º calcular h (coeficiente local de transferência de calor por convecção)

2º calcular q (taxa de transferência de calor por condução)

Na parte de convecção de calor serão visto métodos para calcular as taxas de transferência de calor (q) e de massa (na) no seguintes tipos de problemas:

- Convecção externa (cap 7) ex: escoamento sobre um cilindro

- Convecção interna (cap 8 e 11)

Movimento do fluido é devido a bombas hidráulicas ou ventiladores.

- Convecção natural (q) ocorre devido a ∆T em escoamentos internos e externos ex: xícara de café

A troca de calor (q) na convecção ocorre devido ao movimento de um fluido sobre uma superfície (sólida ou líquida) com ambos tende temperaturas diferentes.

Lei de Newton do Resfriamento (12.1)

= massa específica de A (Vapor H2O em ar)

Onde:

h = coeficiente local de transferência de calor por convecção [W/m2K]

Tsup = temperatura de superfície [K]

T∞ = temperatura de fluido longe da superfície [K]

q’’ = fluxo de calor [W/m2]

V = velocidade do fluido [m/s]

hm = coeficiente local de transferência de massa por convecção [m/s]

n’’a = fluxo de massa da espécie A [Kg/m2s]

- h depende dos campos de velocidades de temperaturas do escoamento; isto é, em geral h tem valor diferente em cada ponto da superfície;

- portanto, o q’’ e n’’a também varia ao longo da superfície; e, então,

Taxa de transferência de calor [W]    (12.2)

ou, com a Lei de Newton:

(12.3)

Onde:

Asup = área de troca de calor entre a superfície e o fluido ,e,

Coeficiente médio de transferência de calor por convecção [W/m2K] (12.4)

Em todos os problemas de condução de calor (vistos até agora) usou-se o

na= [Kg/s]

Equação da Transferência de Calor e Massa por Convecção

No sistema de coordenadas cartesianas, 2D, em regime permanente

Conservação de Massa Global

Massa que entra no volume de controle = massa que sai do volume de controle (12.5)

(12.6)

(ρ constante) fluido incompressível

Onde:

u = componente da velocidade () na direção x

v = componente da velocidade () na direção y

(12.7)

Conservação da Quantidade de Movimento Linear

(Equação de Navier Stokes)

Primeira Lei de Newton do Movimento    (12.8)

Direção x:

(12.9)

Para ρ e u constantes

Direção y:

(12.10)

Para ρ e u constantes

Sendo:

Força de Inércia

Força de Corpo

Força de Pressão

Força Viscosa

Onde:

Bx e By = Força de corpo por unidade de massa (g  em convecção natural)

p = pressão (Pa)

u = viscosidade absoluta do fluido (Pas ou Kg/ms)

Conservação de Energia Térmica

(12.11)

(12.12)

(valido para ρ, k, u constantes)

Onde:

Cp = calor especifico pressão constante [J/KgK]

k = condutividade térmica [W/mK]

(12.13)

= adevecção de calor

= condução de calor

= geração de calor

= dissipação viscosa

convecção de calor = advecção de calor + condução de calor     (12.14)

convecção = advecção + condução

A solução do problema de transferência de calor para convecção é (Teq) requer a solução do problema de escoamento do fluido (u, v, p)

Soluções analíticas podem ser obtidas apenas para problemas muito simples; portanto, ou se empregam soluções numéricas ou resultados experimentais;

Soluções numéricas, podem ser obtidas com diversos softwares comerciais disponíveis no mercado. (no DEMEC temos o CFX).

Ao longo desta disciplina, nas próximas aulas serão vistas algumas soluções analíticas para h e q e varias correlações empíricas.

Nos problemas de convecções de calor, em geral, o objetivo é obter  para calcular q com a equação (12.3).

Conservação de Espécie Química

Massa A(entra no ) = Massa A(sai do )

A é a espécie em consideração

Sendo:

= adevecção de massa

= difusão de massa

= geração de massa (reação química)

Onde:

= coeficiente de difusão binário (A em B)

Constatações Experimentais

- Inicio do século XX (L. Prandtl, 1875-1953)

Existe uma região muito fria em que a velocidade do escoamento varia da velocidade do objeto ate 99% da velocidade do escoamento  pertubado por este objeto; esta região é chamada de Camada Limite Cinética (), hidrodinâmica ou fluidodinâmica .

Ex: modelo de avião ou automóvel num túnel de vento.

Em y = 0 ( V = 0  Condições de contorno de não escorregamento.

A velocidade do fluido em contato com a superfície é igual à velocidade da placa.

Ex: avião ou automóvel se movendo a velocidade Vp em ar parado.

Por analogia existe a camada limite térmica () onde a temperatura de um fluido (T∞) escoando sobre uma superfície e diferente da  temperatura desta superfície (Tsup).

(12.17)

A Lei de Fourier pode ser usada para calcular o fluxo de calor (q’’) que a placa transfere para o fluido.

Lei de Fourier

(em y = 0)

Lei de Fick   (12.18)

Esta equação pode ser aplicada porque na superfície da placa a velocidade do fluído é igual a da placa, não havendo movimento relativo, e assim o calor se propaga apenas por condução.

Igualando a equação (12.18) a Lei de Newton do resfriamento (12.11), tem-se:

Sendo:

= Condução de calor

= convecção de calor

Sendo:

= difusão de massa

= convecção de massa

Portanto:

(12.19)

(Expressão para se obter o h local quando se conhece o campo de T)

(12.19)

2) Fim do século XIX (O. Reynolds. 1842-1912)

Os escoamentos podem ser dividos em laminares e turbulentos

O tipo de escoamento afeta a transferência de calor por convecção porque o fluxo (q) é uma função de temperatura e esta é função da velocidade: