# - Análise da resposta dos sistemas

3.1 - Introdução:

Na prática, o sinal de entrada em um sistema de controle não é conhecido a priori; apenas em alguns casos especiais se conhece o sinal de entrada e se pode expressá-lo analiticamente.

Na análise e projeto de sistemas de controle devemos ter uma base para comparar o desempenho de vários sistemas de controle. Esta base pode ser obtida especificando-se sinais de teste de entrada particulares e comparando-se as respostas dos sistemas para verificar se o sistema está adequado.

3.1.1 - Sinais de teste típicos:

Os sinais de teste típicos são: função degrau, função impulso, função rampa, função aceleração, função senoidal e outras. Estes sinais são funções muito simples no tempo.

3.1.2 - Resposta transitória e estacionária:

A resposta no tempo de um sistema consiste em duas partes: a resposta transitória e a estacionária.

Por definição resposta transitória é aquela que vai do estado inicial até o estado considerado final e estacionária é a maneira como a saída do sistema se comporta quanto t ( (.

3.1.3 - Estabilidade absoluta e erro estacionário:

Um sistema de controle linear não possui estabilidade absoluta (sistema instável) se a saída oscila indefinidamente ou se a saída diverge (tende a () quando o sistema é submetido a uma variação na entrada ou a um distúrbio externo.

A resposta transitória de um sistema de controle real muitas vezes mostra oscilações amortecidas antes de ir a um estado estacionário. Se a saída de um sistema em regime estacionário não é igual a entrada, diz-se que o sistema apresenta erro estacionário. Este erro indica a precisão do sistema.

O erro estacionário será determinado a partir do teorema do valor final:

3.2 - Sistemas de primeira ordem:

Considere os diagramas de bloco abaixo:

Fisicamente, este diagrama pode representar um circuito R-C, um sistema térmico, etc.

Considerando um ganho proporcional K=1 inicialmente, a função de transferência é dada por 1 / (T.s + 1)

3.2.1 - Resposta ao degrau unitário:

Neste caso o sinal de entrada é o degrau unitário, cuja transformada de Laplace é igual a R(s) = 1 / s. Logo:

Expandindo C(s) em funções parciais:

Resolvento:		B.(T.s + 1) + A.s = 1		B.T.s + A.s = 0

B = 1  e  A = - T

logo

Tomando a transformada inversa de Laplace

para t = 0	c(t) = 0

para t ( (	c(t) = 1

(A resposta tende ao valor da entrada em degrau = 1)

para t = T	c(t) = c(T) = 1 - e -1 = 0,632

(63,2 % da variação total)

T é chamada constante de tempo do sistema de primeira ordem. Quanto menor for T mais rápida será a resposta para atingir um valor especificado (por exemplo 63,2 % do valor máximo).

Erro estacionário:

ess = r(t) - c(t)	=

Pelo teorema do valor final:

ess =

Neste caso o erro estácionário é igual a zero, ou seja, a resposta ou saída do sistema é igual a entrada ou sinal de referência.

3.2.2 - Resposta a rampa unitária:

O sinal de entrada (referência) para a rampa unitária é r(t)=t, cuja transformada de Laplace é igual a R(s) = 1 / s2. Logo:

Expandindo C(s) em funções parciais:

B.T.s2 +C.s2 = 0	e	A.T.s + B.s = 0	e 	A=1

B = -T		e	C =  T2

logo

Tomando a transformada inversa de Laplace

para t = 0	c(t) = 0

para t ( (	c(t) = t-T

(A resposta tende ao valor da entrada menos T)

Erro estacionário, pelo teorema do valor final:

ess =

ess =

Quanto menor for T menor será o erro estacionário para a entrada em rampa.

3.3 - Sistemas de segunda ordem:

Considere o diagrama de blocos abaixo:

A função de transferência global do sistema pode escrita de maneira a calcular-se mais facilmente os pólos (zeros) da equação característica:

Os pólos-zeros de malha-fechada serão complexos conjugados se F2 - 4JK < 0 ; serão  reais negativos e iguais se   F2 - 4JK = 0  ; e serão reais negativos e distintos se F2 - 4JK > 0.

Estes coeficientes J,F e K definirão a resposta do sistema de segunda ordem.

Ao definirmos K / J = (n2   e   F / J = 2.(.(n = 2.(  reescreveremos a função de transferência. Os   coeficientes  acima  definidos  são;  (n ,  frequência  natural  não-amortecida,  ( , coeficiente de amortecimento do sistema e ( é chamada de atenuaçào do sistema.

Fórmulas explícitas a partir da função de transferência:

e

A função de transferência será então:

Outro coeficiente que será usado na resposta do sistema de segunda ordem é a frequência  natural amortecida, (d :

O comportamento dinâmico de sistemas de segunda ordem pode ser descrito em termos de dois parâmetros ( e (n :

| Coeficiente de amortecimento - ( | Sistema | Resposta transitória | Pólos de malha-fechada |
| --- | --- | --- | --- |
| ( = 0 | Não-amortecido | Não decai (instável) | Complexos conjugados (parte real = 0) |
| 0 < ( < 1 | Sub-amortecido | Oscilatória e diminui | Complexos conjugados |
| ( = 1 | Criticamente amortecido | Não oscila | Reais negativos e iguais |
| ( > 1 | Sobre-amortecido | Não oscila | Reais negativos e distintos |

3.3.1 - Resposta ao degrau unitário:

A resposta do sistema de segunda ordem para entrada em degrau unitário, considerando 3 casos diferentes ( 0 ( ( < 1 ; ( = 1 e  ( > 1 ) será dada a seguir. Estas respostas foram obtidas através do procedimento usado para o sistema de primeira ordem; através da transformada de Laplace do sinal de entrada multiplicada pela função de transferência do sistema e posterior aplicação da transformada inversa.

A) 0 ( ( < 1

Obs.: Para ( = 0 a resposta ao degrau unitário será simplificada, pois (d = (n :

Pode-se observar que neste caso (0 < ( < 1), a frequência da oscilação transitória é a frequência natural amortecida (d e varia com o coeficiente de amortecimento, (.

O sinal erro ( e(t) = r(t) - c(t) ) é igual a:

Quando t ( ( , e(t) ( 0

Obs.: Para ( = 0 a resposta se torna não amortecida e a oscilação acontece na frequência natural (n e o sistema é dito instável.

B) ( = 1

Nota-se que não há componente oscilatória e a componente  predomina sobre a componente (1+(n.t)

Quando t ( ( , c(t) ( 0  e   o sinal erro    e(t) ( 0

C) ( > 1

sendo:			e

Exemplo 3.3.1:	Considere o sistema de controle de posicionamento de uma peça de uma máquina de escrever abaixo esquematizado, sendo dado:

KA = variável;

KS = 1 V/rad;

Kb = 2,125 x 10-2 V.s/rad;

Ki = 2,12 x 10-2 N.m/A;

Ra = 5 ohms;

La = desprezível;

Jm = 1,059 x 10-5 kg.m2;

Bm = 4,24 x 10-4 N.m.s;

Determine a frequência na-tural , o coeficiente de amorte-cimento e a frequência natural amortecida do sistema a partir da função de transferência global.

A função de transferência foi obtida no exercício 2.8.1:

Utilizando os valores dados:

Para obter uma F.T. do tipo	, basta dividir numerador e denominador por J=5,29 x 10-5:

Logicamente os parâmetros  (n  , ( e (d  serão função de KA:

(n2 = 400,37 . KA	(

2.(.(n = 48,53		(

Para  ( = 1 	temos   KA = 1,4706	e    (n ( 24,37

Obs.:	Para sistema sobre-amortecido   ( > 1  ou   KA < 1,4706 , não há significado o cálculo da frequência natural amortecida. Para 0 < ( < 1 , calculamos:

( KA > 1,4706)

3.3.2 - Especificações de resposta transitória:

Para comparação da resposta de vários sistemas usaremos algumas especificações de resposta, na condição inicial padrão de que o sistema está inicialmente em repouso e para uma entrada em degrau unitário. Estas especificações valem para sistemas sub-amortecidos.

Especificações:

1) Tempo de atraso, td : É o tempo necessário para a resposta alcançar, pela primeira vez, a metade do valor final;

2) Tempo de subida, tr : É o tempo necessário para a resposta passar de 10 a 90% (ou 5-95%, ou 0-100%) do seu valor final;

3) Instante de pico, tp : É o tempo necessário para a resposta alcançar o primeiro pico do sobre-sinal.

4) Sobre-sinal máximo, Mp : É o máximo valor de pico da curva da resposta medida a partir do valor unitário.

Sobre-sinal máximo percentual =   (Indica a estabilidade relativa do sistema)

5) Tempo de acomodação, ts : É o tempo necessário para a resposta alcançar e permanecer dentro de uma faixa em torno do valor final. Esta faixa tem magnitude especificada por uma percentagem absoluta do valor final (entre 2 e 5 %).

3.4 - Diagrama do lugar das raízes:

Considere o sistema de controle em malha fechada

A equação característica é obtida igualando-se o denominador da F.T. a zero:

1+ G(s).H(s) = 0

G(s).H(s) = -1

Condição de ângulo:

Condição de módulo:

Os valores de s que satisfazem as condições de ângulo e módulo são as raízes da equação característica (pólos em malha-fechada)

O diagrama do lugar das raízes será um gráfico no plano complexo obtido a partir da equação característica igualada a zero, mostrando as raízes da equação característica em função de um (ou mais) parâmetros variáveis do sistema.

A seguir mostraremos diagramas do lugar das raízes para sistemas simples de primeira e segunda ordem com o parâmetro variável K.

Sistemas de primeira ordem:

Eq. característica:	K+s = 0

para K = 0	pólo s1 = 0

para K = 10	pólo s1 = -10

para K = 20	pólo s1 = -20

Diagrama do lugar das raízes      sistema de primeira ordem acima (

Resposta ao degrau unitário:

Eq. característica:	s + (K+p) = 0

para p = 10

e  K = 0	pólo s1 = -10

e  K = 10	pólo s1 = -20

e  K = 20	pólo s1 = -30

Diagrama do lugar das raízes      sistema de primeira ordem acima (p = const.)(

Resposta ao degrau unitário:

Sistemas de segunda ordem:

Eq. característica:	J.s2 + K = 0

pólos: s1 = j	s2 = - j

Diagrama do lugar das raízes para o sistema de segunda ordem acima, considerando J=const. e K variável (duas raízes imaginárias com parte real igual a zero)  (

Resposta ao degrau unitário:

Eq. característica:	s2 + (K+(12) = 0

pólos: s1 = j    s2 = - j

Diagrama do lugar das raízes para o sistema de segunda ordem acima, considerando (1 = const. e K variável (duas raízes imaginárias com parte real igual a zero)  (

Resposta ao degrau unitário:

Eq. característica:	(s+(1)2 + (K+(12) = 0

pólos:		s1 = - (1 + j

s2 = - (1 - j

Diagrama do lugar das raízes para o sistema de segunda ordem acima, considerando (1 e (1 = const. e K variável (duas raízes imaginárias com parte real igual a - (1 )  (

Resposta ao degrau unitário:

Semelhante ao caso 0 < ( < 1  no item 3.3

Eq. característica:	(s+p1)(s+p2)+K = 0

Diagrama do lugar das raízes para o sistema de segunda ordem acima, considerando p1 e p2 = const. e K variável (é o caso geral para sistemas de segunda ordem)  (

Neste caso aparece uma parte no diagra- ma equivalente a resposta amortecida (( ( 1). Corresponde a raízes reais (diferentes ou iguais) sem parte imaginária.

A medida que aumenta-se o valor de K, as raízes começam a ter parte imaginária o que corresponde a 0 < ( < 1.

A resposta ao degrau unitário foi estudada anteriormente para todos as situações de um sistema de segunda ordem.

Sistemas de ordem superior:

Eq. característica:	M.s3 + J.s2 + F.s + K = 0

Para estes sistemas deve-se utilizar programas para computador como por exemplo MATLAB.

3.5 - Estabilidade de Sistemas lineares - Critério de Routh-Hurwitz

É um método algébrico que fornece informação sobre a estabilidade absoluta de um sistema linear, testando a existência de raízes da equação característica na região a direita do eixo imaginário, sem resolver a equação característica.

Com programas de solução de raízes de polinômios disponíveis, pode parecer desne-cessário o uso do critério de Routh-Hurwitz, mas, para sistemas de parâmetros variáveis, o critério representa um modo conveniente de determinar as faixas dos parâmetros para se evitar instabilidade dos sistemas.

Considere a equação característica de um sistema linear na forma:

F(s) = a0.sn + a1.sn -1 + a2.sn -2 + .... + an - 1.s + an = 0

onde todos os coeficientes an são números reais.

Para que não haja raízes desta equação com parte real positiva é necessário mas não suficiente que todos coeficientes do polinômio tenham o mesmo sinal.

Para verificar o critério de Routh - Hurwitz monta-se a seguinte tabela:

| Coluna | 1a | 2a | .... | ... | .. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sn | a0 | a2 | a4 | a6 | --- | Linha de coeficientes an "pares" |
| sn-1 | a1 | a3 | a5 | a7 | --- | Linha de coeficientes an "ímpares" |
| sn-2 | b1 | b2 | b3 |  |  | b1 = (a1 a2 - a0 a3 )/a1 b2 = (a1 a4 - a0 a5 )/ a1 ....... |
| sn-3 | c1 | c2 | c3 |  |  | c1 = (b1 a3 - a1 b2 )/b1 c2 = (b1 a5 - a1 b3 )/ b1 ....... |
| --- | --- | --- | --- |  |  | ------- |
| s1 | f1 |  |  |  |  | ----- |
| s0 | g1 |  |  |  |  | --- |

O critério diz que o número de raízes com parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal dos valores da primeira coluna da tabela montada a partir dos coeficientes da equação característica.

Ex. 3.5.1:	Determine a relação entre os parâmetros M,J,F,K da equação característica de um sistema de terceira ordem M.s3 + J.s2 + Fs + K = 0

| Coluna | 1a | 2a |
| --- | --- | --- |
| s3 | M | F |
| s2 | J | K |
| s1 | (JF- MK)/J | 0 |
| s0 | K | 0 |

Solução:

a) M,J,F,K > 0

b) JF > MK

Ex. 3.5.2:	Determine a faixa possível para o parâmetro K da equação característica de um sistema de terceira ordem: 	s3 + 1040.s2 + 48500.s + 400.000 . K = 0

Solução:	Do exercício anterior JF > MK, logo:	1040 x 48500 > 400.000 K x 1

K > 126,1

# Text boxes

n= 1

=0

=0.75

=0.1

=0.25

=0.5

n= 1

=3

=2

=1

A)

B)

A)

B)

C)

D)