## Slide 1: Torquímetros
Alunos:
Henrique Rodrigues seratiuk
Isabelle dittert Noleto
Kaio fonseca de Menezes
Leonardo coradin
Matheus costa santos

## Slide 2: Introdução – definição de torque
“O torque, cujo nome vem de uma palavra em latim que significa ‘torcer’, pode ser descrito coloquialmente como a ação de girar ou torcer de uma força .”

## Slide 3: introdução - torquímetro
Torquímetro é a ferramenta usada para definir precisamente o torque de um fixador, como porcas e parafusos. Com a ajuda deste dispositivo, o operador mede o torque aplicado ao parafuso e, assim, o combina com as especificações.
Nas imagens, o torquímetro vareta.

## Slide 4: Torquímetro - finalidades
Padronização e segurança.
Evitar problemas como:
  Trincar o elemento de fixação;
  Empenar um conjunto fixado por parafusos;
  Falta de vedação adequada;
  Fazer cair o parafuso devido a vibrações da máquina ou do equipamento;
  Comprometer o desempenho da máquina ou equipamento em função da falta de alinhamento e suporte dos seus componentes entre si.

## Slide 5: Modo de usar
Torquímetros são utilizados somente para o aperto final. É necessário saber quais valores cada torque comporta. Tabelas de fabricantes podem ser utilizadas para isso;
Coloque o torquímetro sobre o parafuso. Os parafusos e porcas devem estar perpendiculares ao encaixe do torquímetro;
Aperte enquanto acompanha os valores.

## Slide 6: Torquímetro - componentes
Normalmente tem forma de alavanca, com um porta soquetes, onde se podem encaixar várias medidas de soquetes.
Possui algum tipo de dispositivo dinamométrico que possibilita medir a força de torque, dimensionada em projeto, que permita o aperto ideal, sem o risco de danificar o material.

## Slide 7: Tipos de torquímetro
Torquímetro Vareta
  Caracterizado pelo indicador mecânico
Torquímetro Relógio
  Caracterizado pelo indicador analógico tipo relógio
Torquímetro Digital
  Caracterizado pelo indicador digital

## Slide 8: Torquímetro vareta
Composto por duas alavancas. A primeira é usada para aplicar o torque e a segunda funciona como um ponteiro.
Funciona basicamente por deformação elástica, obedecendo a lei de Hooke. A primeira haste será flexionada deformando elasticamente, e a segunda haste é presa no final da primeira e na outra extremidade (ponteiro), permanecendo reta e permitindo a leitura do torque no indicador.
Torquímetro de baixo custo, porém não possui alta precisão.

## Slide 10: Torquímetro relógio
Valor de torque é lido no relógio
Menor custo que o digital

## Slide 11: Torquímetro digital
Maior custo em troca de uma precisão um pouco melhor
Pode ser configurado digitalmente
Mais fácil leitura

## Slide 12: Sistemas de sinalização
Sistema com Estalo
  Travamento com estalo ao alcançar torque máximo/desejado
Sistema com Giro Livre
  Torque é zerado após seu máximo ser ultrapassado
Sistema de Quebra
  Deslocamento angular de 20° ao alcançar o torque máximo/desejado

## Slide 13: Sistema com estalo

## Slide 14: SISTEMA COM GIRO LIVRE

## Slide 15: SISTEMA COM QUEBRA

## Slide 17: Transdutores de torque
Transdutor de torque ou sensor de torque é utilizado para medir a quantidade de força rotacional em componentes mecânicos, garantindo funcionamento adequado desses componentes. O sensor será acionado por uma mola de metal que está ligada ao medidor de tensão. Por sua vez, esse medidor de tensão é influenciado pelo torque do componente a ser medido.

## Slide 18: Pré-carga
Força compressiva, altamente dependente do atrito, entre as juntas comprimidas pelo parafuso e porca
A junta deve ser resistente a todas as cargas de trabalho (tração, compressão, cisalhamento e vibração), (Pre-carga > cargas de trabalho)
Baixa pré-carga -> separação das juntas
Excesso de pré-carga -> espanar e envergar componentes

## Slide 19: Controle de pré-carga
O controle de pré-carga é feito utilizando um torquímetro em que será calculado o torque necessário para produzir uma determinada pré-carga
A relação utilizada para calcular o torque para uma determinada pré-carga em que
(K depende da geometria, fricção e diâmetro)
A medição da pré-carga feita através da elongação do parafuso é inviável

## Slide 20: bibliografia
HALLIDAY-RESNICK, Fundamentos de Física, volume 1, 8ª edição
http://www.mecanicaindustrial.com.br/
http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/
Elementos de Máquinas de Shigley - 10ª Edição/2016 - Richard G. Budynas e J. Keith Nisbett.