#### TM-257 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL – 2008/2

2o TRABALHO COMPUTACIONAL - 14 Ago 08

21 Ago 08 = esclarecimento de dúvidas; 28 Ago 08 = entrega

Implementar um programa computacional para calcular a integral analítica e numérica (regra do trapézio) de uma função analítica definida por

Dados:			L = 1 m

Solução analítica:			P = 1 a N

Solução numérica: 			N = 1, 10, 100, 1000, 10000 e 100000

Resultados a apresentar:

- Valor de .

- Tabela contendo em cada linha: N, (X, , e o erro definido por  ( .

- Um gráfico do módulo do erro versus (X, em ESCALA logarítmica nos dois eixos.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

RECOMENDAÇÕES:

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- Este trabalho computacional deve ser feito em equipe de 3 ou 4 alunos.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.

# Text boxes

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC