#### TM-257 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL – 2008/2

7o TRABALHO COMPUTACIONAL – 18 Set 08

25 Set 08 = esclarecimento de dúvidas; 2 Out 08 = entrega

Implementar um programa computacional para resolver com o método de volumes finitos o problema definido por

Convecção em r=RL com: h e T(

Dados:		T0 = 20 oC		T( = 30 oC		R0 = 0,1 m		RL = 0,2 m

h = 50 W/m2.K 		k = 400 W/m.K 	 = 5x106 W/m3

Solver: TDMA		Malha uniforme	N = 10 volumes de controle reais

Condições de contorno aplicadas com volumes fictícios

Funções de interpolação lineares para T e q.

Resultados a apresentar:

- Tabela contendo em cada linha: número do volume, rP, , onde

(P = 0 a N+1)

- Para P = 1 a N e os dois contornos, tabela contendo em cada linha: número do volume, rP, TP analítico, TP numérico, e o erro.

- Gráfico de TP versus rP com as soluções analítica e numérica, incluindo as duas condições de contorno.

- Soluções analítica e numérica da taxa de transferência de calor (qL) em r = RL, e o erro.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

Nos itens acima, para cada variável, erro = solução analítica ( solução numérica

RECOMENDAÇÕES:

- Usar como base o programa que você implementou para fazer o 3o trabalho computacional.

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- Este trabalho computacional deve ser feito em equipe de 3 ou 4 alunos.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.

# Text boxes

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## Setor de Tecnologia

Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC