## Slide 1: DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL Cap. 03: Verificação e Validação em CFD

## Slide 2: Problemas de engenharia
Métodos analíticos
Métodos experimentais
Métodos numéricos

## Slide 3: Problemas de engenharia

## Slide 4: Erros verdadeiros (E)
Resultados experimentais: incertezas (erros) experimentais.
Soluções analíticas: erros de modelagem.
Soluções numéricas: erros de modelagem e erros numéricos.

## Slide 5: Erros verdadeiros (E)
Erro experimental: Diferença entre o valor verdadeiro (R) de uma variável de interesse e seu valor experimental (X).
Pode estar relacionada, entre outros fatores, a: fatores de escala, conversão de sinais, calibração de equipamentos.

## Slide 6: Erros verdadeiros (E)
Erro de modelagem: Diferença entre o valor verdadeiro (R) de uma variável de interesse e sua solução analítica exata (F).
Suas causas incluem: simplificações sobre o fenômeno real; incerteza nos dados.
Afetam soluções analíticas e numéricas.

## Slide 7: Erros verdadeiros (E)
Erro numérico: Diferença entre a solução analítica exata (F) de uma variável de interesse e sua solução numérica (f).
É composto por várias parcelas: erros de truncamento, de arredondamento, de iteração e de outras naturezas.

## Slide 8: Erros verdadeiros (E)
O processo utilizado para quantificar o erro numérico é conhecido como verificação. Esse processo visa estabelecer quão bem um modelo matemático (equação ou sistema de equações) é solucionado numericamente.
Já o processo para quantificar o erro de modelagem é conhecido como validação. Ele avalia quão bem um modelo matemático representa a realidade.

## Slide 9: Erros verdadeiros (E)
A magnitude admissível do erro numérico depende de vários fatores, entre os quais citam-se:
  A finalidade da solução numérica.
  Os recursos financeiros e/ou computacionais disponíveis.
  O tempo disponível para as simulações.

## Slide 10: Erros estimados (U)
Na prática, o valor verdadeiro (R) é desconhecido. Assim, é possível apenas realizar-se uma estimativa do erro (U), seja ele experimental ou de modelagem.
No caso de soluções numéricas, em situações práticas, também a solução analítica não é conhecida, de modo que é necessário estimar o erro numérico cometido.

## Slide 11: Erros estimados (U)
A importância de se conhecer o erro numérico está relacionada às seguintes situações:
  Se o erro é maior que o aceitável: não há confiabilidade no resultado numérico.
  Se o erro é (muito) menor que o aceitável: há desperdício de recursos computacionais (processador, tempo de processmento, memória computacional).

## Slide 12: Erros estimados (U)
A importância de se conhecer o erro numérico está relacionada às seguintes situações:
  Quando se deseja validar, melhorar e desenvolver modelos matemáticos, é necessário que os erros numéricos obtidos sejam muito inferiores aos erros de modelagem, de modo a avaliar corretamente a qualidade dos modelos matemáticos distintos.
  Otimizar o uso da malha através da homogeinização do erro.

## Slide 13: Erros estimados (U)
A qualidade de uma solução numérica pode ser avaliada através da razão entre o erro estimado (U) e o erro verdadeiro (E):
  Solução acurada:
  Solução confiável:

## Slide 14: Erros de discretização
É a parcela do erro numérico causada pelas aproximações adotadas durante o processo de discretização do modelo matemático, originando o modelo discreto.
Confunde-se, assim, ao erro de truncamento, em especial para o caso de malhas cartesianas. No caso de malhas não-ortogonais e não-estruturadas, não apenas o truncamento de termos da série de Taylor é responsável pelo erro de discretização.

## Slide 15: Erros de discretização
Assume-se que, quando é a única (ou principal) fonte de erro numérico, os erros de discretização podem ser expressos através de uma série de Taylor:
Nesse caso, tem-se:
  C0, C1, C2, C3 ... são coeficientes que dependem de Φ mas independem de h.
+

## Slide 16: Erros de discretização
  P0, P1, P2, P3 ... são as ordens verdadeiras de E(ø). Geralmente são números inteiros positivos, que constituem uma progressão aritmética na qual P0 < P1 < P2 < P3 < ...
  O menor valor entre as ordens verdadeiras (P0) é denominado de ordem assintótica. Ela representa a inclinação do erro - E(ø) – em um gráfico bilogaritmico do tipo E(ø) versus h, para h  0.
  ø é a variável de interesse e h é a métrica de malha (tamanho dos volumes de controle da malha, no caso 1D).

## Slide 17: Erros de discretização
Tipos de estimativas de erro:
  A priori.
  A posteriori.
A priori: obtida sem a necessidade da solução numérica, a partir de expansões de séries de Taylor.
A posteriori: obtida a partir do pós-processamento da solução numérica, utilizada para confirmar se as ordens obtidas a priori são realmente alcançadas.

## Slide 18: Erros de discretização
Estimativas a priori:
  Objetivo: obter as ordens assintóticas do erro de discretização. Quando h  0, espera-se que
  No caso de volumes finitos, deve-se expandir a série de Taylor em torno das faces de cada volume de controle, utilizando-se os nós envolvidos em cada aproximação numérica.
  Sua utilidade está na previsão de qual é a melhor aproximação numérica e qual o comportamento da redução do erro com a redução do tamanho dos elementos de malha.

## Slide 19: Erros de discretização
Estimativas a posteriori:
  Utilizadas para avaliar, efetivamente, o comportamento e a magnitude do erro de discretização.
  No método de volumes finitos, é baseada em soluções numéricas obtidas em múltiplas malhas.
  Existem vários estimadores de erros, porém, quase todos são variantes do estimador de Richardson.

## Slide 20: Erros de discretização
Estimador de Richardson, baseado na ordem assintótica:
  Admitindo-se que:
  Sendo: ø a solução numérica; ø∞ a solução analítica estimada e U(ø) a estimativa do erro numérico em h.
  Considerando-se, ainda, que U(ø) possa ser escrita como:

## Slide 21: Erros de discretização
  No qual KU é um coeficiente que se supõe não depender de h; h é a métrica da malha (tamanho dos elementos de malha, no caso 1D); e P0 é a ordem assintótica do erro numérico.
  Aplicando-se, então, a expressão anterior a duas malhas distintas, grossa e fina, de índices 1 e 2, respectivamente, obtém-se:

## Slide 22: Erros de discretização
  Isolando-se, das equações anteriores ø∞ obtém-se:
  Sendo r a chamada razão de refino de malha, avaliada como:

## Slide 23: Erros de discretização
  E a estimativa de erro é dada por:
Estimador de Richardson baseado na ordem aparente (Pu).
  Diferentemente da ordem assintótica, obtida a priori, a ordem aparente é avaliada tendo-se por base a solução numérica obtida.
  Devem ser consideradas a solução numérica em três malhas distintas.

## Slide 24: Erros de discretização
  Considerando-se as malhas 1, 2 e 3 (grossa, intermediária e fina, respectivamente):
  Admitindo-se uma razão de refino constante, ou seja,

## Slide 25: Erros de discretização
  Isolando-se, das equações anteriores ø∞ obtém-se:
  Sendo a ordem aparente (Pu) avaliada como:

## Slide 26: Erros de discretização
  Espera-se que para
  Tem-se, assim, que:
  Que se constitui na estimativa de erro da solução numérica na malha fina.

## Slide 27: Erros de discretização
Estimador GCI (Grid Convergence Index)
  Proposto por Roache (1994).
  Pode ser empregado com a ordem assintótica:
  Ou com base na ordem aparente:

## Slide 28: Erros de discretização
  Sendo os índices 2 e 3 referentes a malhas intermediária e fina, respectivamente, e Fs um fator de segurança, que apresenta o valor igual a três, para a maioria das aplicações.
  O estimador GCI apresenta uma banda ou intervalo de erro em torno da solução numérica, ou seja,

## Slide 29: Erros de discretização
Estimador Delta:
  Usado por Demirdzic et al. (1992), possui a seguinte forma:
  Sendo os índices 3 e 2 referentes a soluções numéricas em duas malhas diferentes (fina e intermediária, respectivamente).
  Não leva em consideração a razão de refino.

## Slide 30: Erros de discretização
Ordem efetiva (PE):
  Pode ser avaliada apenas se a solução analítica do modelo matemático for conhecida.
  Neste caso, considera-se as seguintes expressões para avaliar o erro numérico em duas malhas, fina e intermediária, de índices 2 e 1, respectivamente:

## Slide 31: Erros de discretização
  Das equações anteriores, ao se isolar PE, obtém-se a seguinte expressão:
  Assim como no caso da ordem aparente, espera-se que PE  P0 quando h  0.

## Slide 32: Erros de discretização
Determinar, a priori, a ordem assintótica das aproximações numéricas empregadas na discretização do modelo matemático. Caso P0 seja desconhecida, empregar P0 igual a 1.
Obter a solução numérica em três malhas distintas e de preferência, mantendo-se uma razão de refino constante: uma grossa (índice 1), uma intermediária (índice 2) e uma fina (índice 3).

## Slide 33: Erros de discretização
Calcular a ordem aparente (Pu).
Estimar o erro numérico, empregando-se o estimador GCI:
Sendo P o mínimo (menor valor) entre P0 e Pu, para Pu > 0. Expressar a solução numérica e sua incerteza como:

## Slide 34: Erros de iteração
O erro de iteração de uma variável de interesse é definido como a diferença entre a solução exata (øi∞) do sistema e a solução obtida em uma iteração i (øi), ou seja,
Possíveis causas do erro de iteração:
  Emprego de métodos iterativos, como o de Gauss-Seidel ou o Jacobi.

## Slide 35: Erros de iteração
  Problemas não-lineares, nos quais os coeficientes são dependentes da solução.
  Modelos matemáticos constituídos por mais de uma equação, quando os mesmos são resolvidos de modo segregado (cada equação resolvida separadamente).
  Uso de métodos multigrid para a solução do sistema.

## Slide 36: Erros de iteração
Características:
  Em geral, diminuem com o aumento do número de iterações.
  Quando o número de iterações tende ao infinito, os erros de iteração devem tender a zero.
  Para convergência monotônica e i ∞,

## Slide 37: Erros de iteração
  Sendo: i o número de iterações, C um coeficiente que independe da iteração e PL a ordem assintótica do erro de iteração.
  O valor da ordem assintótica do erro de iteração representa a inclinação da curva do erro de iteração em um gráfico logarítmico para o erro de iteração, E(øi), versus o número de iterações.
  Observa-se, contudo, que o valor de PL só pode ser avaliado a priori para casos muito simples.

## Slide 38: Erros de iteração
Estimativas a posteriori:
  Considerando-se que a estimativa do erro de iteração (U) possa ser avaliada através da seguinte expressão:
  Sendo K uma constante (independente da iteração), i o número da iteração e Pu a ordem aparente da estimativa do erro de iteração.

## Slide 39: Erros de iteração
  Considerando-se a solução numérica obtida em três iterações distintas e sucessivas (i-2, i-1, i)

## Slide 40: Erros de iteração
  Solucionando-se o sistema anterior, obtém-se:

## Slide 41: Erros de iteração
Critério de parada baseado no resíduo.
  Considerando-se o sistema de equações a seguir:
  Ao se resolver o sistema acima por meio de um método iterativo, pode-se estimar o resíduo do sistema de equações através da relação:

## Slide 42: Erros de iteração
  A partir do resíduo da expressão anterior, deve-se, então, calcular a norma do resíduo. Para tanto, pode-se utilizar as normas zero, um ou dois (entre outras). Deve-se, também, calcular o resíduo na iteração zero (ou seja, antes de se iniciar o processo iterativo). O processo deve ser interrompido quando:
  Sendo tol uma tolerância admitida.

## Slide 43: Erros de arredondamento
Causado pela representação finita dos números reais através de cálculos / computações numéricas.
Cada conjunto sistema operacional / compilador / linguagem de programação apresenta uma precisão: simples, dupla ou quádrupla, que resulta em 7, 15 ou 31 algarismos significativos.

## Slide 44: Erros de arredondamento
Há dois motivos básicos para a perda de algarismos significativos:
  Número de cálculos, que provoca a perda de precisão no lado direito dos números.
  Cancelamento subtrativo dos cálculos, que ocorre quando dois números muito próximos são subtraídos, e que provoca a perda de precisão no lado esquerdo dos números.

## Slide 45: Erros de outras naturezas
Podem ser causados:
  Pelo uso incorreto de um modelo numérico para a aproximação de um modelo matemático. Por exemplo, ao invés de se utilizar um método de segunda ordem de acurácia, como o CDS, emprega-se um método de primeira ordem, como o UDS.
  Pela implementação incorreta do modelo numérico no código computacional.
  Pelo uso incorreto do código para a obtenção da solução numérica.
  Por outras fontes de erro quaisquer.

## Slide 46: Erros de outras naturezas
Sugestões gerais para evitá-los:
  Implementar códigos enxutos, específicos, para após generalizá-los.
  Implementar códigos em módulos, para facilitar a detecção de eventuais erros.
  Testar o solver para sistemas de equações simples que possuam soluções exatas conhecidas.
  Utilizar uma malha grosseira, de modo a verificar se o erro de iteração atinge o erro de arredondamento ou erro de máquina.
  Utilizar um problema de solução fabricada.

## Slide 47: Erros de outras naturezas
Método de soluções fabricadas:
  Consiste em obter um problema semelhante ao problema de interesse, mas que possua solução analítica conhecida.
  Neste caso, a solução analítica é fornecida e, em geral, adapta-se o termo-fonte da equação governante de modo que a expressão da solução analítica satisfaça ao modelo matemático.
  Uma vez que a solução analítica é conhecida, pode-se avaliar as ordens assintótica, aparente e efetiva do modelo implementado.