Sistemas digitais e lógica reprogramável

RESOLUÇÃO DA

SÉRIE DE EXERCÍCIOS 8

Implementação de registradores de deslocamento

de 4 bits usando primitivas em lógica reprogramável

Exercício 8.1

Implementação de um registrador de deslocamento de 4 bits com macrofunções, através do uso do software MaxPlus II, da Altera.

#### Procedimento

Entramos com o esquemático equivalente das funções lógicas, obtendo o circuito da Figura-solução 8.1.

Figura-solução 8.1

Para isso, selecionamos a macrofunção 7474 e efetuamos as ligações apropriadas. Em seguida compilamos o projeto, e nenhuma correção foi necessária. Para tanto, acessamos a opção Compile, no menu Max+PlusII. Com isso, foram criados os seguintes arquivos:

( proj3.cnf (contendo as informações lógicas e conexões do projeto);

( proj3.rpt (com informações gerais de implementação);

( proj3.snf (com a base de dados para simulações funcionais); e

( proj3.pof (informações para programação do dispositivo).

O passo seguinte foi elaborar a pinagem conforme o modelo do arquivo proj3.rpt; chegamos à configuração vista na Figura-solução 8.2.

Figura-solução 8.2

Para isso, selecionamos a opção Floorplan Editor, tomando o cuidado de não utilizar pinos reservados para comunicação serial do dispositivo. Compilamos novamente o projeto. Para montar a tabela-verdade, efetuamos sua simulação e salvamos as formas de onda com formato proj3.scf. Essa operação foi feita através da opção Simulator. Encontramos as respostas mostradas nas Figuras-solução 8.3.

Figura-solução 8.3

#### Conclusão

Este exercício ofereceu uma aplicação mais aprofundada do MAXPLUS II, possibilitando uma introdução ao uso das macrofunções, importante por permitir um uso mais otimizado do software.

As macrofunções reúnem várias primitivas em um único CI, e o próprio usuário pode criar outras macros, se julgar que determinada parte de um circuito será útil futuramente e deve ser salva.

Também nos relembrou o funcionamento do registrador de deslocamento de 4 bits, que tem importância relevante no armazenamento de entradas digitais, ou seja, é fundamental para se fazer uma memória.

Através da simulação, foi possível observar em detalhes o funcionamento do registrador. Pudemos perceber que, quando a entrada ‘clear’ dos flip-flops está em 1, a saída é sempre 0. Quando o sinal está em 1, a entrada é deslocada pra direita, ou para a esquerda dependendo da montagem, a cada borda positiva do clock.