Robótica -

utilização, programação, modelagem e controle de robôs industriais

RESOLUÇÃO DA

SÉRIE DE EXERCÍCIOS 16

##### Modelagem cinemática de um manipulador com seis graus de liberdade

Exercício 16.1

Figura-solução 16.1  Robô ABB IRB-1400.

Exercício 16.1 (a)

O modelo cinemático será implementado a partir do sistema de transformadas locais (baseado no robô ABB da Figura-solução 16.1).

Vetores de translação

Matrizes de rotação

Consideraremos que os erros de posição e orientação são nulos, resultando em:

sendo Verro o vetor de correção de posição e Rerro a matriz de correção de orientação.

Definindo então as matrizes de transformação MT(i) [4x4], associadas a cada junta do robô, teremos:

onde MV é a matriz de orientação que define o ângulo de visualização num caso computacional, e que será definida como:

Determina-se a posição dos pontos de interesse, que correspondem aos eixos de rotação, em relação ao referencial inercial, de acordo com as seguintes equações:

A partir da matriz de orientação e do vetor de translação, associados ao elemento terminal do robô, apresentados acima, podemos chegar a uma matriz de transformação que indica a orientação e a posição do elemento terminal em relação ao referencial inercial (base), que é:

Substituindo as equações, temos:

Substituindo as equações, temos:

onde:     ci = cos (i   e   si = sem (i      para i = 1, 2, ..., 6.

Substituindo, obtemos:

Exercício 16.1(b)

O modelo de Denavit-Hartenberg resulta na obtenção de matrizes de transformação 4x4, que representam cada sistema de coordenadas do link na junta em relação ao sistema de coordenadas do link anterior. A representaçãode Denavit-Hartenberg depende de parâmetros (i, di, (i e ai, que, no caso de robôs comerciais como o ABB IRB-1400, são fornecidos pelo fabricante.

Tabela-solução 16.1  Parâmetros (, d, ( e a do robô ABB IRB-1400

| Juntas | ( (graus) | d (mm) | ( (graus) | a (mm) | Limite máximo das juntas (graus) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1 | 475 | - 90 | 0 | ( 170 |
| 2 | (2 | 0 | 0 | 360 | ( 70 |
| 3 | (3 | 0 | 90 | 0 | - 65 / +70 |
| 4 | (4 | 720 | - 90 | 0 | ( 150 |
| 5 | (5 | 0 | 90 | 0 | ( 115 |
| 6 | (6 | 85 | 0 | 0 | ( 300 |

A matriz de transformação homogênea A0,6 [4x4] é:

Para o caso com juntas rotacionais, como as do ABB IRB-1400, podemos generalizar a matriz de transformação homogênea Ai - 1,i [4x4], tal que:

onde Tz,d, Tz,(, Tx,a, e Tx,( são quatro matrizes homogêneas de rotação-translação [4x4].

Desenvolvendo:

Para o caso de um robô com juntas rotacionais, como o ABB IRB-1400, os parâmetros di, (i e ai são os parâmetros constantes que descrevem a junta, enquanto (i é a variável do problema: a rotação na junta.

Substituindo os dados da tabela acima na equação, temos:

Exercício 16.1(c)

Considerando ci = cos (i  e  si = sem (i    para i = 1, 2, ..., 6. Substituindo esses valores nas equações obtidas anteriormente temos:

Substituindo as equações, temos:

Exercício 16.1(d)

Cálculo da posição final: obtido diretamente pela matriz resultante da multiplicação das matrizes de passagem obtidas a partir dos vetores locais ou parâmetros de Denavit-Hartemberg (quarta coluna).

Cálculo da orientação final: a partir do cálculo dos ângulos de Euler, cujo procedimento é apresentado a seguir

Para obtenção dos três ângulos de orientação da ferramenta de um robô, podemos utilizar suas representações mostradas na Tabela-solução 16.2.

Tabela-solução 16.2  Representações mais usadas dos ângulos de Euler (, ( e (

|  | Sistema I | Sistema II (roll, pitch e yaw) |
| --- | --- | --- |
| Seqüência de rotações | ( sobre o eixo OZ | ( sobre o eixo OX |
|  | ( sobre o eixo OU | ( sobre o eixo OU |
|  | ( sobre o eixo OW | ( sobre o eixo OZ |

Problema direto

Obtenção da matriz de orientação a partir de rotações angulares elementares

Ângulos de Euler – Sistema I

A representação do Sistema I é associada a rotações elementares em torno dos eixos de referência (conforme se vê na Figura-solução 16.2):

( rotação de ( sobre o eixo OZ (Rz,();

( rotação de ( sobre o eixo rotacionado OU (Ru,();

( rotação de ( sobre o eixo rotacionado OW (Rw,().

Figura-solução 16.2  Seqüência de rotações para o Sistema I dos ângulos de Euler.

A matriz resultante dessas rotações é:

A matriz de rotação R(,(,( também pode ser especificada em termos da rotação dos eixos principais do sistema de coordenadas inercial:

( rotação de ( sobre o eixo OZ, seguida de

( rotação de ( sobre o eixo OX, seguida de

( rotação de ( sobre o eixo OZ.

Problema inverso

Obtenção dos ângulos de orientação a partir da matriz de orientação

Dada a matriz de rotação R(,(,( obtida anteriomente:

Para resolver esse problema, podemos adotar duas abordagens:

( pré-multiplicando por Rz, (-1;

( pós-multiplicando por Rw, (-1.

Usaremos a primeira abordagem, pré-multiplicando por Rz, (-1:

Tomando a equação formada pelos elementos (1,3) das matrizes, temos:

Tomando as equações formadas pelos elementos (1,1) e (1,2) das matrizes, temos:

Tomando as equações formadas pelos elementos (2,3) e (3,3) das matrizes, obtemos:

Tais transformações devem ser biunívocas. Para que isso ocorra, a definição dos valores de (, ( e ( deve ser realizada a partir da utilização da função a tan 2, demonstrada a seguir:

Ângulos de Euler – Sistema I: roll, pitch e yaw (RPY)

A representação do Sistema II dos ângulos de Euler, também conhecida como RPY, é largamente usada na aeronáutica. Essa representação corresponde à seguinte seqüência de rotações:

( rotação de ( sobre o eixo OX (Rx, () (roll);

( rotação de ( sobre o eixo OY (Ry,() (pitch);

( rotação de ( sobre o eixo OZ (Rz, () (iaw).

Figura-solução 16.3  Seqüência de rotações para o Sistema II dos ângulos de Euler (RPY)

A matriz resultante dessas rotações é:

A matriz de rotação R(,(,( também pode ser especificada em termos da rotação dos eixos principais do sistema de coordenadas inercial:

( rotação de ( sobre o eixo OZ, seguida de

( rotação de ( sobre o eixo rotacionado OV, seguida de

( rotação de ( sobre o eixo rotacionado OU.

Dada a matriz de rotação obtida nos itens 1 ou 2:

Para resolver esse problema, será usada a abordagem de pré-multiplicação por Rz, (-1:

Tomando a equação formada pelos elementos (2,1) das matrizes, temos:

Tomando as equações formadas pelos elementos (2,2) e (2,3) das matrizes, obtemos:

E tomando as equações formadas pelos elementos (1,1) e (3,1) das matrizes, vem:

Tais transformações devem ser biunívocas. Para que isso ocorra, a definição dos valores de (, ( e ( deve ser realizada a partir da utilização da função a tan 2, demonstrada a seguir: