Robótica -

utilização, programação, modelagem e controle de robôs industriais

RESOLUÇÃO DA

SÉRIE DE EXERCÍCIOS 18

Projeto de um controlador de posição utilizando métodos de CHR e Ziegler-Nichols

Exercício 18.1

a) Pelo método CHR

Traçando uma reta tangente à curva dada (resposta em malha aberta), obtemos:

Tu ( 0,32 s

Tg ( 2,2 s

Portanto

Através da Tabela 11.5 do livro, sugere-se um controlador PID, com os seguintes parâmetros:

|  | Parâmetros do controlador PID |
| --- | --- |
|  | P | Ki | Kd |
| Superamortecido | 2,76 | 1,25 | 0,44 |
| 20% de sobre-sinal | 4,37 | 1,47 | 0,66 |

Para as simulações do sistema de controle, foi utilizado PID modificado com N = 1.000 (Figuras-solução 18.1 e 18.2). Consideraram-se os parâmetros do controlador PID obtidos para respostas superamortecida e com 20% de sobressinal.

Figura-solução 18.1  PID superamortecido.     Figura-solução 18.1  PID com 20% de sobressinal.

b) Pelo método de Ziegler-Nichols

Substituindo o controlador por um ganho k, resulta na seguinte função de transferência em malha fechada:

Primeiramente, aplicando o critério de Routh-Hurwitz ao denominador da função de transferência acima, obtemos:

| s4 | 1 | 15 | k |
| --- | --- | --- | --- |
| s3 | 7 | 25 | 0 |
| s2 | 11,43 | k |  |
| s1 | 25-0,61k |  |  |
| s0 | k |  |  |

O método de Ziegler-Nichols necessita que o sistema tenha um par de pólos complexos sobre o eixo imaginário. Assim, é necessário que:

25 - 0,61k = 0 		(	k ( 40,8

cujas freqüências são calculadas por:

11,43s2 + k = 0	(	s1,2 ( ( 1,89j

Portanto, T0 = 2(/1,89 ( 3,32. Os valores para o controlador são mostrados na tabela a seguir.

|  | Parâmetros do controlador PID |
| --- | --- |
|  | P | Ki | Kd |
| Ziegler-Nichols normal | 24,5 | 14,8 | 10,2 |
| Ziegler-Nichols ¼ de onda | 24,5 | 13,6 | 1,8 |

Para as simulações do sistema de controle mostradas nas Figuras-solução 18.3 e 18.4, foi utilizado PID modificado com N = 1.000. Os parâmetros do controlador PID obtidos para Ziegler-Nichols normal e para Ziegler-Nichols de ¼ de onda estão nas figuras.

Figura 18.3  Ziegler-Nichols normal.		        Figura 18.4  Ziegler-Nichols de ¼ de onda.