## Slide 1: MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE

## Slide 2: MELHORES PRÁTICAS NA MANUTENÇÃO
São aquelas selecionadas por um processo sistemático e julgadas como boas porque já tem sucesso demonstrado.
Para fazer benchmarking é preciso estar apoiado em:
  melhores práticas na manutenção;
  Acompanhar resultados através de indicadores representativos (poucos) .
Devem estar adaptadas para as características de cada empresa

## Slide 3: MELHORES PRÁTICAS NA MANUTENÇÃO
Empresas que aplicam as melhores práticas na manutenção buscam atualmente alcançar:
  A totalidade do tempo dos executantes cobertos por ordens de serviços;
  Alta taxa de cumprimento da programação de serviços (maior que 90%);
  100% de confiabilidade no tempo requerido;
  Baixa utilização de horas-extras (menos de 2% em relação ao tempo total de manutenção);
  Custos de manutenção em torno de 2% do orçamento.
Esses resultados não são alcançados sem a aplicação das melhores práticas na manutenção.

## Slide 4: MELHORES PRÁTICAS NA MANUTENÇÃO
A aplicação das melhores práticas deve ser um programa de gestão não só da manutenção, mas de toda a organização. Assim, para que os resultados sejam alcançados é necessário:
  Comprometimento de toda a estrutura organizacional;
  Perseverança;
  Que seja um programa sistematizado da organização capaz de continuar mesmo que mudem as pessoas que o executem.

## Slide 5: MELHORES PRÁTICAS NA MANUTENÇÃO
PARADIGMAS (padrão de mentalidade):
  A maioria da pessoas pensa que programas de melhoria tem começo e fim, no entanto, eles só devem ter começo.
  A melhoria é um padrão de mentalidade permanente.
  Muitos gerentes mudam tudo que já estava feito “para colocar sua marca” (vaidade maior que a razão). O gestor sábio, aproveita as coisas boas já implantadas e trabalha em cima das coisas que necessitam melhorias.

## Slide 6: MELHORES PRÁTICAS NA MANUTENÇÃO
Em resumo, pode-se dizer que as melhores práticas na manutenção estão diretamente vinculadas aos seguintes:
  MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE:
    Análise do Modo e Efeito da Falha;
    Análise da Causa Raiz da Falha;
    Análise de Falhas Ocorridas;
    Manutenção Centrada em Confiabilidade.

## Slide 7: MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE:
Análise do Modo e Efeito da Falha - FMEA:
    (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA)
  Conceituação:
    É uma abordagem que ajuda identificar e priorizar falhas potenciais em equipamentos, sistemas ou processos;
    É um sistema lógico que hierarquiza falhas potenciais e fornece as recomendações para ações preventivas;
    É um processo formal que utiliza especialistas dedicados a analisar falhas e solucioná-las.

## Slide 8: Análise do Modo e Efeito da Falha - FMEA
Níveis: FMEA no Projeto, Processo e Sistema.
  FMEA no Projeto dedica-se a eliminar as causas de falha durante o projeto do equipamento, levando em conta os aspectos como a manutenibilide e segurança;
  FMEA no Processo focaliza como o equipamento é operado e mantido;
  FMEA no Sistema preocupa-se com as falhas potenciais e gargalos no processo produtivo geral.

## Slide 9: Análise do Modo e Efeito da Falha - FMEA
As equipes devem ser multidisciplinares e formadas por engenheiros e tecnicos de manutenção e de operação (produção).
Deve considerar uma “medida” de risco de falha.
Análise do Modo, Efeito e Criticidade da Falha (Failure Mode Effects and Critically Analisys – FMECA)

## Slide 10: Análise do Modo e Efeito da Falha - FMEA
FMEA é uma técnica mais ligada ao aspecto qualitativo, sendo muito utilizada na avaliação de projetos;
FMECA inclui a Análise Critica, que é um método quantitativo para classificar os modos de falha levando em conta suas probabilidades de ocorrência

## Slide 11: FMEA - FMECA
Conceitos necessários para a análise:
  CAUSA: É o meio ou processo pelo qual um elemento resulta em um Modo de Falha;
  MODOS DE FALHA: São as categorias de falha que são normalmente descritas;
  EFEITO: É uma consequência adversa para o usuário.
  GRAVIDADE DA FALHA: Indica como a falha afeta o usuário;
  DETECTABILIDADE: Indica o grau de facilidade de detecção da falha;
  FREQUÊNCIA: é a probabilidade de ocorrência da falha.

## Slide 12: FMEA - FMECA
Conceitos necessários para a análise:
  INDICE DE RISCO (IR) ou NÚMERO DE PRIORIDADE DE RISCO (NPR): Este índice define a priorização de importância na consideração das falhas:
  NPR= FREQUÊNCIA x GRAVIDADE x DETECTABILIDADE
  Quanto maior o NPR, mais se devem priorizar as providências para se evitar a falha.

## Slide 13: NPR
Para se determinar o NPR:
Isolar e descrever o modo de falha potencial:
  Sob que condições o equipamento falha?
Descrever o efeito da falha:
  Ocorre parada ou redução de produção?
  A qualidade do produto é afetada?
  Quais os prejuízos?
Determinar a frequência, a gravidade e a detectabilidade da falha:
  Qual a frequência de ocorrência da falha?
  Qual o grau de gravidade da falha?
  Qual a facilidade da falha ser detectada?
Determinar o NPR , utilizando a seguinte tabela:

## Slide 14: NPR

## Slide 15: NPR
Depois de determinado o NPR, é possível desenvolver planos de ação para eliminar ou corrigir o problema potencial.

## Slide 16: FMEA - FMECA

## Slide 17: FMEA - FMECA

## Slide 18: FMEA - FMECA

## Slide 19: FMEA - FMECA

## Slide 20: FMEA - FMECA

## Slide 21: FMEA - FMECA

## Slide 22: MELHORES PRÁTICAS NA MANUTENÇÃO
MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE:
  Análise do Modo e Efeito da Falha;
  Análise da Causa Raiz da Falha;
  Análise de Falhas Ocorridas;
  Manutenção Centrada em Confiabilidade.

## Slide 23: MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE:
Análise de Causa Raiz da Falha:
    (Root Cause Failure Analisys – RCFA)
    É um método para buscar causas de problemas e determinar as ações apropriadas para evitar a reincidência.
  Conceituação:
    RCFA baseia-se no questionamento: POR QUÊ?
    Fazer a pergunta tantas vezes até que a questão não faça mais sentido.

## Slide 24: ANÁLISE DA CAUSA-RAIZ DA FALHA

## Slide 25: ANÁLISE DA CAUSA-RAIZ DA FALHA
  No exemplo da falha da bomba, a causa imediata (ou aparente) é a falha do selo mecânico, mas realizando-se a RCFA, verifica-se que a causa-raiz é a falta de treinamento do operador.
  A solução, sem a realização da RCFA é simplesmente a troca do selo mecânico.
  As soluções com a realização da RCFA é, além da troca do selo mecânico, a realização do treinamento do operador. Mas além disso, outras possibilidades podem ser analisadas, tais como:
    Eliminação da válvula de flushing;
    Colocação de dispositivo automático para acionar a válvula;

## Slide 26: ANÁLISE DA CAUSA-RAIZ DA FALHA
Registro da Análise de RCFA:
  Toda análise de RCFA deve ser documentada para servir de apoio às decisões de implementação de melhorias e modificações e servir de referência futura, seja como memória, seja como revisão da situação.
  O acesso às informações registradas deve ser fácil, devendo estar integrado ao sistema adotado no PCM.

## Slide 27: ANÁLISE DA CAUSA-RAIZ DA FALHA
O registro da RCFA deve conter no mínimo:
  Data de início e conclusão da análise.
  Identificação do equipamento, sistema ou planta.
  Descrição da falha e do contexto da ocorrência.
  Dados que caracterizam as consequências da falha:
    Na produção;
    Na qualidade do produto,
    No meio ambiente;
    Na segurança do pessoal e da planta;
    Nos custos.
  Identificação das causas-raízes;
  Recomendações para prevenir nova ocorrência;
  Acompanhamento da eficácia das ações implantadas.

## Slide 28: ANÁLISE DA CAUSA-RAIZ DA FALHA

## Slide 29: MELHORES PRÁTICAS NA MANUTENÇÃO
MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE:
  Análise do Modo e Efeito da Falha;
  Análise da Causa Raiz da Falha;
  Análise de Falhas Ocorridas;
  Manutenção Centrada em Confiabilidade.

## Slide 30: MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA AUMENTO DA CONFIABILIDADE
Análise de Falhas Ocorridas:
  Lei de Pareto aplicada à manutenção: 20% ou menos dos eventos de falhas representam 80% das perdas (ou custos).

## Slide 31: Análise de Falhas Ocorridas:
A lei de Pareto aplicada à Manutenção indica que as técnicas Análise de Falhas devem ser aplicadas apenas nos itens mais importantes.
TÉNICAS PARA ANÁLISE DE FALHAS:
  FMEA e RCFA, já conhecidas, podem trabalhar tanto nas falhas ocorridas tanto quanto na prevenção.
  MASP: Método de Análise e Solução de Problemas é uma ferramenta originária da Gestão da Qualidade Total. Utiliza o PDCA (Plan-Do-Check-Act = Planejamento-Ação-Verificação-Avaliação).

## Slide 32: Análise de Falhas Ocorridas - MASP:

## Slide 33: Análise de Falhas Ocorridas - MASP:

## Slide 34: Análise de Falhas Ocorridas - MASP:

## Slide 35: Análise de Falhas Ocorridas - Conclusões:
Independente de qual método seja utilizado para análise de falhas, é fundamental que exista:
  Um grupo de trabalho, preferencialmente multidisciplinar;
  Uma metodologia a ser seguida;
  Registros;
  Recomendações;
  Acompanhamento.

## Slide 36: Análise de Falhas Ocorridas - Conclusões:
A sistematização é premissa da qualidade, por este motivo:
As grandes mudanças ocorrem quando sistematizamos.