## Slide 1: Elementos de máquinas II
Aula 02 – Relações fundamentais das engrenagens
Prof. Walter Antonio Kapp, Dr. Eng.

## Slide 2: Assunto desta Aula
Cinemática do Engrenamento
A curva Envolvente
Esta nota de aula foi baseada nos capítulos 2 e 3 da apostila de Elementos de máquinas II – EMC 5332 – da graduação em Eng. Mecânica da UFSC,
Elaborada pelo professor Acires Dias

## Slide 3: Cinemática do engrenamento
A engrenagens tem por objetivo principal transmitir movimentos;
Normalmente ocorre conversão de velocidade <-> torque;
Porém na a abordagem inicial interessa apenas saber como o movimento de passa de uma engrenagem para outa, sem levar em consideração forças, torques e potência, ou seja o estudo será incialmente cinemático.

## Slide 4: Cinemática do engrenamento
Transmissão do Movimento por contato direto
  Relação de velocidades
  Supondo conhecidos:
    A distância entre os centros O1 O2 ;
    A velocidade angular ω1;
    Os perfis 1 e 2.
    Considera-se como elemento incógnito: a velocidade angular ω2.

## Slide 5: Cinemática do engrenamento
Relação de Velocidades
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.3)

## Slide 6: Cinemática do engrenamento

## Slide 7: Cinemática do engrenamento
Relação de Velocidades

## Slide 8: Cinemática do engrenamento
Exemplo de engrenamento:
  z1=4
  z2=8
  w1=60 rpm
  w2=?

## Slide 9: Cinemática do engrenamento
Exemplo de engrenamento:

## Slide 10: Cinemática do engrenamento
Exemplo de engrenamento:

## Slide 11: Cinemática do engrenamento
Exemplo de engrenamento:
  98

## Slide 12: Cinemática do engrenamento
Exemplo de engrenamento:

## Slide 13: Cinemática do engrenamento
Exemplo de engrenamento:

## Slide 14: Cinemática do engrenamento
Exemplo de engrenamento:

## Slide 15: Cinemática do engrenamento
Relação de transmissão constante:

## Slide 16: Cinemática do engrenamento
Perfis Conjugados:
  i constante;
  Na transmissão por contato direto, sob certas restrições, podemos usar um perfil arbitrado e desenvolver um perfil conjugado correto;
  A fim de transmitir movimento circular uniforme, as distâncias do centros de rotação dos corpos até a linha normal que passa pelo contato entre corpos devem permanecer constantes;
  Para que o movimento seja uniforme, as normais aos perfis a cada instante e em todos os pontos de contato precisam passar pelo ponto primitivo “I”;
  Os círculos primitivos dos corpos são definidos pelos raios dos centros de rotação até o ponto primitivo.

## Slide 17: Cinemática do engrenamento
Condição de rolamento puro de um corpo par de corpos arbitrários:

## Slide 18: Cinemática do engrenamento
Definições:
Perfil Ativo:
É a porção de um perfil que compreende os pontos de contato durante a condução considerada
Circunferência Primitiva:
As circunferências traçadas com centros O1 e O2 e os raios e são chamadas circunferências primitivas ou de rolamento. Elas são de tal tamanho que se fossem transmitir o movimento por atrito e sem escorregamento, como duas rodas, elas transmitiriam o movimento requerido.

## Slide 19: Cinemática do engrenamento
Definições:
Ponto de Contato Primitivo ou de Rolamento(I):
É o ponto determinado pela interseção da normal comum aos perfis com a linha de centros. É o ponto de tangência das duas circunferências primitivas
Linha de Contato ou Trajetória de Contato :
É o lugar geométrico de todos os pontos de contato durante a condução.
Linha de Ação:
De qualquer ponto de contato, uma linha reta, normal aos dois perfis no ponto de contato, pode ser traçada deste ao ponto primitivo. Essa reta, ou normal comum aos perfis, é chamada linha de ação

## Slide 20: Cinemática do engrenamento
Definições:
Ângulo de Condução ou Ação(φ) :
É o ângulo de que gira um elemento, a partir do instante que se inicia o contato até o instante em que cessa o contato.
Ângulo de Aproximação(φa) :
É o ângulo de que gira um dos elementos, a partir do instante em que se inicia o contato até o instante em que o contato ocorre sobre a linha de centros.
Ângulo de Afastamento ou de Separação(φs) :
é o ângulo descrito por um dos elementos, a partir do instante em que o contato ocorre sobre a linha de centros até o instante em que o contato cessa.

## Slide 21: Cinemática do engrenamento
Definições:
Ângulo de Pressão(α):
é o menor ângulo formado pela normal aos perfis, no ponto de contato, a linha de ação, com a perpendicular à linha de centros que passa pelo ponto primitivo, ou, o ângulo formado entre a linha de ação e a tangente comum às duas circunferências primitivas no ponto primitivo.

## Slide 22: A Curva Envolvente
Definição:
É a curva descrita por um ponto de uma reta que gira sem deslizamento sobre uma circunferência. Para um maior sentido físico, a evolvente é a curva facilmente gerada por um ponto de um fio inextensível que é desenrolado de um cilindro circular.

## Slide 23: A Curva Envolvente
Características:
  A usinagem é feita por geração da evolvente que utiliza ferramentas mais simples, facilitando a fabricação;
  A relação de velocidades angulares não varia com a variação da distância entre centros, (um arco da evolvente funciona estando próximo ou afastado da circunferência de base);
  Facilidade de obtenção de dentes corrigidos;
  A direção da força resultante entre os dentes permanece invariável.

## Slide 24: A Curva Envolvente
Equações paramétricas da Envolvente:
  Reta geratriz: aquela que contém o ponto P gerador da evolvente, é sempre tangente à circunferência de base;
  Circunferência de base: a circunferência sobre a qual se desenrola a reta geratriz da evolvente, o raio de base rb é o raio dessa circunferência;
  Raio vetor rp: o raio que une o centro da circunferência de base com um ponto genérico P da evolvente;
  Ângulo de incidência αp: é o ângulo determinado pelo raio vetor de um ponto P e o raio de base que passa pelo ponto de tangência entre a circunferência de base e a reta geratriz com o mesmo ponto P.

## Slide 25: A Curva Envolvente
Equações paramétricas da Envolvente:
  Condição Fundamental:

## Slide 26: A Curva Envolvente
Ação conjugada da Envolvente
  Ponto de Contato Primitivo, I – passa a ser a interseção da tangente comum interna às circunferências de base (normal comum aos perfis) com a linha de centros.
  Linha de Ação – continua a mesma definição do capítulo anterior. No caso de perfis evolventes a linha de ação coincide com a linha de contato e também com a tangente comum interna às duas circunferências de base.
  Ângulo de pressão,α – é o ângulo de incidência quando o contato se der sobre o ponto I.
  O ângulo de pressão e os raios base definem a distância entre centros

## Slide 27: A Curva Envolvente
No caso da ação conjugada de envolvente contra outra envolvente de uma reta:
  É o caso quando queremos converter movimento angular em linear, neste caso a coroa passa a ter raio base infinito e transforma-se em uma reta
  A curva envolvente transforma-se também em uma reta cuja normal tem um ângulo com a a sua linha primitiva igual ao ângulo de pressão

## Slide 28: A Curva Envolvente
Relação entre Distância entre Centros e Ângulos de Pressão
Caso não se respeite a distância entre centros

## Slide 29: A Curva Envolvente
A relação de transmissão:
  Caso rotativo – rotativo:
  Caso rotativo – linear

## Slide 30: A Curva Envolvente
Sumário das propriedades da evolvente:
  Qualquer geratriz da evolvente é tangente ao círculo de base;
  O segmento da geratriz entre o ponto gerador P, e o ponto de tangência T, é o raio da evolvente no ponto P, ρ;
  PT é o segmento da reta geradora da evolvente e também o raio de curvatura no ponto ‘P’;
  O ponto T será o centro instantâneo de rotação (ponto de tangência com a circunferência de base);
  A tangente à evolvente é normal à geratriz correspondente;
  Evolventes com circunferência de base iguais são iguais;
  A forma da evolvente depende apenas da circunferência de base;
  Se as circunferências de base forem diferentes a diferença entre as evolventes será puramente escalar (haverá proporcionalidade de dimensões);
  Se uma evolvente gira a uma velocidade angular constante, ela transmitirá movimento angular a uma taxa constante à outra evolvente em contato, para qualquer distância entre as circunferências de base;

## Slide 31: A Curva Envolvente
Sumário das propriedades da evolvente:
  A relação de transmissão depende apenas das circunferências de base;
  A tangente comum às duas circunferências de base é tanto a linha de contato como a linha de ação. Em outras palavras duas evolventes entrarão em contato somente sobre essa tangente;
  A interseção da tangente comum com a linha de distância entre centros das duas circunferências de base estabelece os raios primitivos das circunferências primitivas;
  Os diâmetros primitivos das evolventes em contato são diretamente proporcionais às circunferências de base;
  O ângulo de pressão de duas evolventes agindo em conjunto é o ângulo entre a tangente comum às circunferências de base e a linha perpendicular à sua linha de centros comum. Nenhuma evolvente tem um ângulo de pressão até ser trazida em contato com outra evolvente em uma certa distância de centros;
  A forma da cremalheira básica da evolvente é uma linha reta. O ângulo de pressão de uma evolvente agindo contra essa cremalheira é o ângulo entre a linha de ação e a linha que representa a direção na qual a cremalheira se move.