## Slide 1: Elementos de máquinas II
Aula 10 – Tensão de contato nos dentes
Prof. Walter Antonio Kapp, Dr. Eng.

## Slide 2: Assunto desta Aula
Tensão de contato nos dentes
Esta nota de aula foi baseada no capítulo 8 da apostila de Elementos de máquinas II – EMC 5332 – da graduação em Eng. Mecânica da UFSC,
Elaborada pelo professor Acires Dias

## Slide 3: ANÁLISE DE FORÇAS NAS ENGRENAGENS CILÍNDRICAS
A verificação da tensão de contato nos dentes é fundamental quando as engrenagens trabalham em altas velocidades. Para a análise das tensões de contato de dois dentes engrenados, utiliza-se o modelo de dois cilindros em contato cujos raios sejam os raios de curvatura dos dentes no ponto de contato.

## Slide 4: Tensão de contato nos dentes
Fnu =força de compressão normal unitária sobre os cilindros
L = largura do cilindro
ν1,ν2= coeficientes de Poisson
E1,E2= módulos de elasticidade longitudinal dos materiais
ρt1 ,ρt2 = raios de curvatura no plano transversal
ρn1,ρn2= raios de curvatura no plano normal
2B = largura de contato
O valor de B é obtido pela seguinte fórmula (equação de Hertz):

## Slide 5: Tensão de contato nos dentes
Da definição da envolvente podemos calcular os raios instantâneos de contato:
A soma dos inversos desses raios no plano normal entra na equação da largura de contato de Hertz, a soma dos raios acima, no plano transversal é:
Relação entre os raios de curvatura nos planos normal e transversal(7.4) se dá pelo Teorema de Meunier:

## Slide 6: Tensão de contato nos dentes
A determinação aproximada da força normal é:
O valor médio aproximado da soma das geratrizes de contato em engrenagens helicoidais é:
A força normal unitária para vários dentes helicoidais é a divisão de Fn pela equação acima:

## Slide 7: Tensão de contato nos dentes
Substituindo a Fnu e a expressão dos raios de curvatura na equação de contato de Hertz e na equação da tensão máxima, e chamando:
Temos:
A tensão de hertz básica que ocorre no contato entre dentes de engrenagens. A tensão básica pode ser expressa em termos de fatores que são:
Fator MAAG geométrico:
Fator de elasticidade dos materiais:
Fator do ângulo de pressão:
Fator das linhas de contato:

## Slide 8: MAAG
Em 1910 Max Maag desenvolveu o conceito de perfil de dente envolvental que é usado até hoje.
Em 1 de abril de 1913 fundou a Maag Zahnräder AG. Na Hardstrasse 219, Zurich.
A companhia existe até hoje: http://www.flsmidth.com/en-US/FLSmidth+MAAG+Gear

## Slide 9: Tensão de contato nos dentes
Nas condições de serviço (funcionamento) o cálculo da tensão de contato é ainda afetado por alguns fatores:
Kd = fator dinâmico (ou de velocidade) – considera o aumento da tensão básica para o valor atuante, considerando os efeitos das forças dinâmicas devido aos erros de engrenamento (erros de perfil, erros de passo).

## Slide 10: Tensão de contato nos dentes
Nas condições de serviço (funcionamento) o cálculo da tensão de contato é ainda afetado por alguns fatores:
Ke = fator de distribuição de carga – considera o aumento da tensão básica para o valor atuante, devido a distribuição irregular de carga sobre o dente. A distribuição irregular de carga pode ser causa dos erros na engrenagem ou erros de montagem. Quanto mais larga é a engrenagem, maior é a influência destes erros.

## Slide 11: Tensão de contato nos dentes
Nas condições de serviço (funcionamento) o cálculo da tensão de contato é ainda afetado por alguns fatores:
Ks = fator de serviço – considera os efeitos de variação de carga que são característicos de certos tipos de acionamento.

## Slide 12: Tensão de contato nos dentes
Nas condições de serviço (funcionamento) o cálculo da tensão de contato é ainda afetado por alguns fatores:
A fórmula para a tensão de contato real é a tensão básica mais a consideração dos fatores de funcionamento:

## Slide 13: Tensão de contato nos dentes
Valores de fator dinâmico para engrenagens de dentes retos - Kd:

## Slide 14: Tensão de contato nos dentes
Valores de fator dinâmico para engrenagens de dentes helicoidais - Kd:

## Slide 15: Tensão de contato nos dentes
Valores de fator de distribuição de carga - Ke:

## Slide 16: Tensão de contato nos dentes
Valores de fator de Serviço - Ks: