4.17 Recuperação dos Calores Perdidos nos Motores de Combustão Interna:

Do calor fornecido a um motor Diesel, apenas 1/3 aproximadamente é transformado em trabalho útil e 2/3 constituem as perdas diversas.

Podemos ter o seguinte balanço térmico:

- Potência útil					34%

- Calor cedido a água de refrigeração		30%

- Calor contido nos gases de escape		31%

- Calor cedido por irradiação			  5%

Total  100%

No entanto o calor cedido a água de refrigeração e parte do calor contido nos gases de escape, podem ser utilizados em diversas aplicações industriais, nestas condições temos o seguinte balanço térmico:

- Pot6encia útil					34%

- Calor cedido a água de refrigeração		30%

- Calor recuperado dos gases de escape		15%

- Calor não recuperado dos gases de escape	16%

- Calor cedido por irradiação			  5%

Total  100%

- O calor aproveitado representa o rendimento total da instalação.

A recuperação de calor, pode se constituir em:

- Produção de vapor (para potência e para fins industriais diversos).

- Aquecimento d’água.

- Processos de destilação.

- Processos de cocção (cozinhas).

- Calefação de ambientes.

Atualmente existem geradores de vapor abaixa pressão, que utilizam o calor contido nos gases de escape, como por exemplo as caldeiras:

- G.C. Boyer, Burus S. McDonnell Engineering Co.

- Caldeiras Clarkson.

- Caldeiras Foster Wheeler.

- Caldeiras de Recuperação A.T.A.

Nas caldeiras que utilizam os gases de escape, a temperatura mínima de saída dos gases para a chaminé, está limitada, pelo ponto de orvalho dos ácidos formados durante a combustão, provenientes do enxôfre contido no combustível.

- Esta temperatura mínima é da ordem de 170 OC.

- Estas caldeiras funcionam a baixa pressão, devido a relativa baixa temperatura dos gases de escape do motor (da ordem de 700 OC) e podem acionar turbinas a vapor ou se usar para aquecimento.

- Valores práticos dos rendimentos totais, com aproveitamento dos calores perdidos.

- Curtumes				78%

- Estúdios cinematográficos	63%

- Indústrias têxteis			79%

- Instalações de recalque		60 a 70%

- Instalações em navios		74%

(FIGURA DA PAG. 204)

# Text boxes

Calor aproveitado 79%