4.11 RESFRIAMENTO: (Trocadores de Calor)

A reação entre o combustível e o ar se efetua na câmara de combustão do motor (cilindro), desenvolvendo elevadas temperaturas, as quais podem normalmente ultrapassar 2000 oC.

Realmente estas temperaturas, são de duração curta, no entanto, a sua ação num cilindro não refrigerado, aumenta a temperatura média do mesmo, tendendo a atingir valores elevados. Esta temperatura média elevada, não pode ser atingida, por dois motivos principais:

- Limitações metalúrgicas das ligas metálicas empregadas, limitação esta controlável parcialmente com o emprego de ligas especiais, resistentes a altas temperaturas (aço cromo, tungstênio, cerâmica etc.)

- Limitação devido ao atrito entre as partes móveis, as quais necessitam ter um lubrificante entre si, para evitar um desgaste pronunciado e conseqüentemente uma perda de potência e de vida útil, sendo, portanto esta limitação imposta pelas características do lubrificante empregado.

Nos motores de êmbolo, ocorre a simultaneidade destas limitações, nos anéis e nos cilindros, pois temos altas temperaturas e atrito proveniente dos contatos das peças entre si.

Nas turbinas a gás, não ocorre esta simultaneidade, pois os bocais (palhetas) sujeitas a altas temperaturas, não sofrem atrito metálico e os mancais que trabalham com atrito fluido do lubrificante, não estão sujeitos diretamente à elevadas temperaturas dos gases.

Além de amenizar o atrito, o lubrificante nos motores de êmbolo, possui ainda a função de efetuar a estanqueidade  entre o pistão, anéis e cilindro e também entre as válvulas e suas respectivas sedes, bem como transferir calor das regiões (partes) quentes para as frias.

Nos lubrificantes, esta limitação máxima é dada pelo “ponto de fulgor” que é a temperatura, na qual pode se propagar uma chama à partir de uma chama piloto.

Em algumas máquinas pode-se tomar temperaturas acima da do ponto de fulgor, desde que não haja chama piloto e neste caso a temperatura máxima depende do meio no qual se encontra o lubrificante.

- Num meio contendo oxigênio é dada pelo “ponto de inflamação espontânea”, temperatura de inflamação do lubrificante, sem a chama piloto.

- Num meio contendo gases inertes em relação ao lubrificante, a limitação é feita pela temperatura de dissociação do mesmo.

Normalmente, deve-se trabalhar com um certo coeficiente de segurança em relação as temperaturas anteriormente citadas, o qual depende da máquina, sua importância, seu funcionamento etc.

Por isto e que se deve “controlar” as temperaturas das diversas partes das máquinas.

Note-se que “controlar” não significa “Resfriar” ou seja, em certas peças dos motores é interessante que a temperatura mantenha-se entre dois limites (máximo e mínimo) para que se tenha um bom funcionamento.

É o caso das câmaras de combustão dos motores, que quando frias, provocam combustão incompleta, com os conseqüentes defeitos indesejáveis.

Assim pois, podemos dar as seguintes finalidades que justificam a refrigeração do motor.

- Para manter uma película de certa espessura de lubrificante entre o pistão, os anéis, cilindro e nos mancais.

- Para que as dimensões dos órgãos sujeitos a ação do calor não sofram variações exageradas, mantendo-se assim as folgas funcionais.

- Para que haja a máxima estanqueidade entre o pistão, anéis e cilindro.

- Para que a resistência mecânica dos metais dos distintos elementos, mantenha-se entre limites aceitáveis.

Num motor Diesel, podemos considerar a seguinte distribuição do calor que provém do combustível:

Segundo Rabillond, a quantidade de calor a ser eliminada pelo fluido refrigerante varia entre 600 e 700 kcal/CV hora e a que deve ser extraída do lubrificante varia entre 25 e 30 kcal/CV hora. Comestes dados é possível se efetuar a determinação das dimensões principais dos respectivos trocadores de calor.

O resfriamento nos motores, pode ser feito por dois métodos:

- Método direto, quando o fluido que resfria as diversas peças é o ar, como  por exemplo nos motores de aviação, motores VW, Deutz, motocicletas, pequenos motores estacionários etc.

- Método indireto, onde as peças cedem calor a um fluido, geralmente água e este cede calor ao ar, ou a outro sistema de água.

No método direto, procura-se dimensionar a superfície que cede calor em função da constante K de transmissão de calor, que é função da velocidade do ar ao passar pelas peças. Assim pois para se evitar altas velocidades do ar, procura-se aumentar a superfície de dissipação de calor por meio de aletas, as quais também colaboram para maior rigidez das peças.

(FIGURA DA PAG. 167)

No método indireto, utiliza-se a água, o coeficiente de transmissão de calor aumenta a ponto de tornar-se desnecessário o uso de aletas de dissipação de calor e o cilindro se torna de mais simples execução e a peça que realmente sofre desgaste pode ser menor, ou seja, a camisa terá tamanho menor, pois com menos área já troca calor o suficiente.

O peso total do motor resfriado pelo método indireto é maior do que no refrigerado a ar, não só oelo fluído que deve circundar as peças, mas também pela necessidade de uma parede suplementar para reter a água.

- No método indireto, o fluído normalmente utilizado para refrigerar o motor é a água a qual pode receber a adição de álcool, glicerina, etileno glicol ou outra substância, para diminuir o seu ponto de congelamento quando necessário.

O menor volume específico d’água é a + 4oC e abaixando-se a temperatura o volume específico aumenta, inclusive durante a fase sólida.

(GRÁFICO DA PAG. 168)

As peças que estão contendo a água, durante o congelamento, ficam sujeitas a tração e se as mesmas tem baixa resistência a tração e são pouco elásticas, como o ferro fundido, pode ocorrer a ruptura.

É necessário tomar cuidado, principalmente em equipamentos de terraplanagem, durante as noites frias, onde a possibilidade da temperatura cair abaixo de 0oC é real. Nestes casos a probabilidade de sérios prejuízos é grande.

- O Resfriamento da água de refrigeração de um motor pode ser feito por dois sistemas:

  - Sistema de água: Neste caso a água que refrigera o motor cede calor a um outro sistema de água.

  - Sistema de ar: Neste caso a água que refrigera o motor cede calor a um sistema de ar.

    - Sistema de água (fechado): Utiliza-se normalmente em instalações marítimas. A transmissão de calor entre um sistema d’água e o outro é feito por um trocador de calor de superfície, não havendo contato direto entre os líquidos dos dois sistemas.

(FIGURA DA PAG. 169)

- Sistema de ar: Pode ser por contato direto do ar com a água, ou por contato indireto.

I – Contato direto: (sistema simples)

I.1 – Piscina com refluxo.

(FIGURA DA PAG. 170)

I.2 – Torres de refrigeração.

(FIGURA DA PAG. 170)

Estas torres podem ter diversas cascatas ou com esguichos verticais descendentes. Pode-se também fazer torres com tiragem forçada o que diminui o tamanho da instalação.

No sistema de ar com contato direto, o consumo de água por evaporação é muito elevado e deve ser evitado quando se tem limitação na obtenção da água com características apropriadas para o motor. Estas características são próximas daquelas exigidas pelas caldeiras, porém com parâmetros menos severos.

Geralmente diz-se que toda água potável é boa para uso em refrigeração de motores, o que não é verdade, pois tanto para os motores, como para as caldeiras,a melhor água é a destilada, que não se presta perfeitamente para beber, pois dissolve os sais contidos no organismo.

Mesmo nas instalações estacionárias de motores Diesel de grande porte, conforme a água disponível, muitas vezes é conveniente se instalar dois sistemas de água.

- Um sistema entre o motor e um trocador de calor.

- Um sistema entre o trocador de calor e a torre de refrigeração ou piscina.

(FIGURA DA PAG. 171)

Com isto os problemas decorrentes das impurezas contidas na água, podem ser limitados ao trocador de calor e a torre ou piscina de refrigeração.

No primeiro sistema, pode-se trabalhar com água destilada (volume pequeno) e pressurizado com 10 mCA ( 1,0 kgf/cm2, com isto o motor pode trabalhar mais aquecido, sem que haja formação de bolhas de vapor no circuito de refrigeração.

- Um dos pontos a ser observar em instalações com grandes motores Diesel é o sentido do fluxo dos gases de escapamento, devido principalmente ao elevado teor de vapores de ácidos derivados do enxofre contido no combustível. Este estudo é feito, considerando-se a orientação dos ventos, em relação a descarga dos gases.

A inobservância disto, pode fazer com que a água de refrigeração do motor, seja contaminada tornando-se ácida e, portanto corrosiva, atacando assim as partes internas do motor, principalmente bloco e cilindros.

- Em casos onde a contaminação é inevitável, (ventos irregulares em direção, sentido e intensidades), adiciona-se sais que neutralizam a água, como por exemplo:

- Cromato de sódio.

- Cromato de potássio

São perfeitamente solúveis em água e não provocam incrustações. A proporção destes sais normalmente é de:

1a Carga: 1 kg de cromato de sódio em 2000 litros de água

2aCarga: 0,5 kg de cromato de potássio, 0,5 kg de fosfato tri-sodico em 2000 litros d’água.

Mesmo com este procedimento, periodicamente é necessário se desmontar parcialmente o motor para limpar a ferrugem na incrustação.

2 – Contato indireto: É feito em trocadores de calor água-ar, vulgarmente denominados de “radiadores”.

(FIGURA DA PAG. 173)

O fluxo de ar pode ser aspirado ou impulsionado pelo ventilador. Em climas frios procura-se as vezes fazer com que o ar seja aspirado para dentro da casa de força, já em climas quentes, faz-se ao contrário.

A regulagem dos fluxos de água é feita normalmente por válvulas termostáticas que podem ser de dois tipos:

A – abrir com água quente.

B – fechar com água quente.

É um sistema simples, automático e eficiente.

(FIGURA DA PAG. 173)

Motor Frio

Válvula A – fechada

Válvula B aberta

Circulação – 12B34781

Recircula-se água sem resfria-la

Motor em regime normal de serviço

Válvulas A e B – parcialmente fechadas

Circulação

Uma parte 12B34781

Outra parte 12A56781

Quando o motor está na máxima temperatura de serviço (plena carga)

Válvula A aberta

Válvula B fechada

Circulação 12A56781

Toda a água de refrigeração passa através do radiador.

# Text boxes

(FIGURA DA PAG. 166)