TM 181 – MÁQUINAS TÉRMICAS II.

LISTA DE EXERCÍCIOS I

(Noções de termodinâmica; Características dos MCIE e Relação A/C)

- Admitindo que durante uma expansão, num motor de combustão interna, a pressão permaneça constante em 10 kgf/cm2, determinar o trabalho realizado em kgfm; J e em lb.pe sendo dados:

s = 100mm e Dp = 100 mm.

- Sabendo-se que o diagrama representa um processo reversível, determinar o calor envolvido no mesmo.

- O esquema representa um sistema fechado. Pede-se a energia interna final.

- Determinar o calor trocado entre (1) e (2), admitindo que o regime de escoamento é permanente.

Dados: m = 10 kg/s; C1 = 10 m/s; h1 = 1 kcal/kg; C2 = 50 m/s; h2 = 2 kcal/kg.

- Determinar para um “gás perfeito” R e K sendo dados: cp = 0,24 kcal/kgoC; cv = 0,171 kcal/kgoC.

Solução:

Pela relação de Mayer temos: cp – cv = AR ou R = 427x(0,24 – 0,171) = 29,5 kgfm/kgoC

K é a relação entre cp e cv ou K = 		K = 1,4

- No esquema temos o gás do exercício 5. Determinar o volume específico v e o volume total (geométrico) do recipiente que contém o gás V.

- Se no exercício 6 o gás sofre uma variação de temperatura, alcançando 50 oC, qual a variação de energia interna e de entalpia? (por unidade de massa (específicas) e para a massa total)

Solução:

*Energia interna = u = cv x Δt = 0,71 x (50 - 20) = 5,13 kcal/kg ou U = m x u = 20 x 5,13 = 102,6 kcal

*Entalpia = h = cp x Δt = 0,240 x (50 – 20) = 7,20 kcal/kg ou H = m x h = 20 x 7,20 = 144 kcal

- Um motor alternativo tem 4 cilindros de diâmetro 8,2cm e curso 7,8cm e uma taxa de compressão 8,5. Pede-se:

Solução:

- A cilindrada do motor em cm3

Vm = Vc x z = 	Vm = 1.648 cm3

- O volume da câmara de combustão em cm3

v0 = 55 cm3

- O volume total de um cilindro em cm3

V = Vc + v0 = 412 + 55 = 467 cm3			V = 467 cm3

- Um motor de 6 cilindros tem cilindrada de 5,2 litros. O diâmetro dos cilindros é 10,2 cm e o volume da câmara de combustão é 54,2 cm3. Pede-se:

Solução:

a) O curso dos êmbolos em cm

Vm = 5,2 l = 5200 cm3	Vm =     s = 10,6 cm

b) A taxa de compressão

vc =  rv = 17

c) O volume total de um cilindro em cm3

V = vc + v0 = 866,67 + 54,2 = 920,8 cm3		V = 920,8 cm3

- Um motor de 4 cilindros tem taxa de compressão 8,0. O diâmetro  dos cilindros é 7,8 cm e o curso é 8,2 cm. Deseja-se aumentar a taxa de compressão para 12. De que espessura deve ser rebaixado o cabeçote sem se preocupar com possíveis interferências?

Solução:

Resposta: O cabeçote deve ser rebaixado em 4,3mm

- Um motor de 6 cilindros tem uma cilindrada de 4.800 cm3. O diâmetro dos cilindros é 10 cm. Deseja-se alterar a cilindrada para 5.400 cm3 sem se alterar o virabrequim. Qual deverá ser o novo diâmetro dos cilindros?

Solução:

Vm = 4.800 = como será mantido o virabrequim, então mantem-se o curso dos êmbolos então o novo diâmetro dos cilindros será

d = 106 mm

- Um motor de seis cilindros, quatro tempos, simples efeito, com ” de diâmetro e curso de ”, foi ensaiado num dinamômetro elétrico, cujo braço mede 0,7162m (medido até o centro do dinamômetro).

O teste indicou que para 3.300 rpm, o esforço exercido na escala da balança era de 27,3 kgf. Imediatamente após este teste o motor foi girado pelo dinamômetro, mantendo-se as mesmas condições de temperatura do óleo de lubrificação e da água de refrigeração, à rotação de 3.300 rpm. A nova leitura na escala da balança foi então de 11 kgf.

Pede-se:

- A constante do dinamômetro

- A potência efetiva desenvolvida pelo motor

- A potência de atrito e a indicada real

- O rendimento mecânico

- O momento torcedor

- O volume de cilindrada do motor

- A pressão média efetiva

- A pressão média indicada

- O consumo horário de álcool (etanol) com pci = 6.400 kcal/kg e um rendimento global de 25%

- A velocidade média dos êmbolos

Solução:

- A constante do dinamômetro K

R = 0,716 m		K = 0,001

- A potência efetiva desenvolvida pelo motor Ne

Ne = K x F x n = 0,001 x 27,3 x 3.300 = 90 CV		Ne = 90 CV

- A potência de atrito e a indicada real Nat, Nir

Nat = K x F’ x n = 0,001 x 11 x 3.300 = 36,3 CV	Nat = 36,3 CV

Nat = Nir – Ne 	(	Nir = Nat + Ne	Nir = 36,3 + 90 = 126,3	Nir = 126,3 CV

- O rendimento mecânico (m

(m = 		(m = 71,3 %

- O momento torcedor T

T = F x R = 27,3 x 0,716 = 19,55 mkgf		T = 19,55 mkgf

- O volume de cilindrada do motor Vm

d = ” = 8,89 cm		v = 		v =

s = ” = 9,53 cm	Vm = v x z Vm = 591 x 6 = 3.546 cm3

Vm = 3.546 cm3 = 0,003546 m3 ( 3,5 litros

- A pressão média efetiva pme

pme [kgf/m2], x =2, 4tempos, simples efeito, n = 3.300 rpm

Vm

Ne = pme x 0,003546 x

pme = 69.220 kgf/m2 = 6,922 kgf/cm2

- A pressão média indicada pmi

(m = 		pmi = 9,71 kgf/cm2

- Consumo horário de combustível B

  - Etanol anidro, com pci = 6.400 kcal/kg e rendimento efetivo (e = 25 % e Ne = 90 CV temos

Ne =

B = 35,6 kg/hora

- A velocidade média dos êmbolos ve

Para o cálculo de ve, consideramos:

1 rot          (    2 s		ve = 2 x n x s

n rot/min   (

ve = 		ve = 10,5 m/s

- Um motor Diesel de quatro cilindros, quatro tempos, simples efeito, tem o diâmetro dos cilindros igual a 76 % do curso. Durante o ensaio, desenvolveu uma potência máxima de 85 C.V. à 2.800 rpm e um torque máximo de 24 kgfm à 1.800 rpm.

Na condição de potência máxima, observou-se que a velocidade média dos êmbolos era de 11,9 m/s e um consumo de 22 litros/hora de óleo Diesel, com pci = 10.200 kcal/kg e peso específico de 830 g/dm3.

Pede-se determinar:

- O diâmetro dos cilindros e o curso dos êmbolos

- O volume de cilindrada do motor

- A pressão média efetiva

- O rendimento efetivo

- A potência efetiva, na condição de torque máximo

Solução:

- O diâmetro dos cilindros e o curso dos êmbolos d, s

Ve = 				dados do motor

11,9 = 	s = 0,1275 m ( 128 mm

d = 76 % x s	  (	d = 0,76 x 0,128 = 0,0972 m ( 97 mm

d = 97 mm, s = 128 mm

- O volume de cilindrada do motor Vm

Vm = z x v	vc =

Vm = 0,003784 m3, 3.784 cm3, 3,8 litros

- A pressão média efetiva

Ne =

Pme = 72.202 kgf/m2, 7,22 kgf/cm2

- O rendimento efetivo

B = Q x ( = 22 dm3/h x 0,830 kg/dm3 = 18,26 kg/h	B = 18,3 kg/h

(e = 28,8 %

- A potência efetiva, na condição de torque máximo

Ne = 60,3 CV

- No problema anterior, sabendo-se que a temperatura no final da compressão é de 627 oC, a relação de compressão é de 17:1, a pressão do ar no final da admissão é de 0,75 kgf/cm2 e que a compressão se dá segundo uma transformação politrópica com n = 1,35.

Pede-se determinar:

- A temperatura do ar no final da admissão

- A pressão do ar no final da compressão

- O rendimento volumétrico, considerando pamb = 1,0 kgf/cm2 e tamb = 20 oC

Solução:

- A temperatura do ar no final da admissão

Dados: t2 = 627 oC, rv = 17:1, p1 = 0,75 kgf/cm2

Transformação politrópica

T2 = t2 + 273 = 627 + 273 = 900 K       T2 = 900 K

T1 = 334 K = 61 oC			t1 = 61 oC

- A pressão do ar no final da compressão

p2 = 34,32 kgf/cm2

- O rendimento volumétrico, considerando pamb = 1,0 kgf/cm2 e tamb = 20 oC

pr = p1 = 7.500 kgf/m2,

pT = pat = 10.000 kgf/m2, tr = T1 = 334 K, TT = 273 + 20 = 293 K

(v = 66 %

- Um motor de oito cilindros em V, de quatro tempos, simples efeito, com cilindros de diâmetro = 95 mm e êmbolos com cursos de 84 mm, foi ensaiado em dinamômetro, desenvolvendo potência de 125 C.V. à 4.000 rpm, com consumo de 55 litros/hora de álcool anidro de massa específica = 0,797 kg/dm3. Durante o ensaio, a força indicada na balança do dinamômetro foi de 80 kgf.

Pede-se determinar:

- O volume de cilindrada do motor

- O braço do dinamômetro

- O momento de torção do motor

- O consumo específico de combustível

- A pressão média efetiva

- A reação estequiométrica do álcool com o Ar, considerar o Ar (O2 + 3,76 N2)

- O balanço das massas dos reagentes e produtos envolvidos na reação

- A relação Ar/ Combustível

- A quantidade de ar aspirado pelo motor

Solução:

- O volume de cilindrada do motor Vm	(z = 8, d = 95 mm = 9,5 cm, s = 84 mm = 8,4 cm)

Vm = vc x z =  = 4.763,28 cm3 ( 4,8 dm3 = 4.8 l

###### Vm = 4.763,28 cm3 ( 4,8 dm3 = 4.8 l = 0,004763 m3

- O braço do dinamômetro b	(F = 80 kgf, n = 4.000 rpm, Ne = 125 CV)

Ne = K x F x n		K = 		Ne =  x F x n

b = 0,27976 m ( 280 mm

- O momento de torção do motor Mt 	(F = 80 kgf, b = 0,27976 m, Ne = 125 CV, n = 4.000 rpm)

Mt = F x b = 80 x 0,27976 = 22,38 mkgf	   ou

Mt = 22,38 mkgf

- O consumo específico de combustível Ce	(Ne = 125 CV, Q = 55 l/h, ( = 0,797 kg/dm3)

Ce = 0,351 kg/CVh

- A pressão média efetiva pme	(Ne = 125 CV, Vm = 0,004768 m3,n = 4.000 rpm, x = 2)

pme = 59.049 kgf/m2 = 5,9 kgf/cm2

- A reação estequiométrica do álcool com o Ar, considerar o Ar (O2 + 3,76 N2) A/C

C2 H5 OH + ( (O2 + 3,76 N2) 		( CO2 + ( H2O ( N2

C – 2 = 2 ( 	(	( = 2

H – 6 = 2 (		(	( = 3

O – 1 + 2 ( = 2 ( + ( = 2 x 2 + 3 		(	(	( = 3

N – 2 x 3,76 x ( = 2 ( 	(	( = =11,28	( = 11,28

- A reação fica então:

C2 H5 OH + 3 (O2 + 3,76 N2) 		2 CO2 + 3 H2O 11,28 N2

- Verificação:

C – 2 = 2   (

H – 6 = 2 x 3   (

O – 1 + 2 x 3 = 2 x 2 + 3 	    7 = 7   (

N – 2 x 3,76 x 3 = 11,28 x 2	22,56 = 22,56   (

Massa de Álcool MÁlcool = 2 x 1 2+ 5 x 1 + 16 = 46 kg

Massa de Ar MAr = 3 (2 x 16 + 3,76 x 2 x 14)=411,84 kg

A/C = 					A/C = 8,95 ( 9,0 kgAr/kgálcool

- A quantidade de ar aspirado pelo motor GAr

GAr = B x A/C = 43,8 kgcomb./h x 8,95 kgAr/kgcomb. = 392,01 kg/h		GAr = 392 kg/h

- Considerando o gás natural veicular – GNV, com sendo composto apenas por metano – CH4.

Pede-se determinar:

- A reação estequiométrica deste combustível reagindo com o Ar (O2 + 3,7585 N2)

- O balanço das massas dos reagentes e produtos envolvidos na reação

- A relação Ar/ Combustível estequiométrica

- Os teores, em massas e volumes, dos gases resultantes da combustão

Solução:

- A reação estequiométrica deste combustível reagindo com o Ar

Metano – CH4		Ar - (O2 + 3,7585 N2)

CH4 + ( (O2 + 3,7585 N2)		    ( CO2 + ( H2O + ( N2

C – 1 = (	(	( = 1

H – 4 = 2 (	(	( = 2

O – 2 ( = 2( + (	(	( = 	(	( = 2

N – 2 x 3,7585 x ( = 2 (	(	( = 7,517

- Reação estequiométrica;

CH4 + 2 (O2 + 3,7585 N2)		    1 CO2 + 2 H2O + 7,517 N2

Verificação;

C – 1 = 1 	(

H – 4 = 2 x 2 = 4    (

O – 2 x 2 = 2 x 1 + 1x 2 	4 = 4    (

N – 2 x 3,7585 x 2 = 2 x 7, 517 	7,517 = 7,517    (

- A relação Ar/ Combustível estequiométrica A/C

CH4 		+	 2 (O2 + 3,7585 N2)		    1 CO2 + 2 H2O + 7,517 N2

12 + 4 x 1 + 2 (2 x 16 + 3,7585 x 2 x 14)		        44   +    36     + 210,476

16			  274,476		=			290,476

16 kg de Metano CH4				44 kg de CO2

Reagem com					36 kg de H2O

274,476 kg de Ar					210,476 kg de N2

A/C = 				A/C = 17,15 kgAr/kgcomb.

- Os teores, em massas e volumes, dos gases resultantes da combustão T

- % em massa:

TCO2 =

TH2O =

TN2 =

100,0 %

- % em volume:

TCO2 =

TH2O =

TN2 =

100,0 %

# Text boxes

S – m

N - rpm

ve-m/s

#### N – rpm

S - m

#### 4 T, se, x = 2, z = 4

Ne = 85 CV a 2.800 rpm

T = 24 mkgf a 1.800 rpm

Q = 22 l/h, d = 76 % s

Ve = 11,9 m/s

Características do diesel

- Pci = 10.200 kcal/kg

- ( = 830 g/dm3

- Q = 22 l/hora

C = 12

H = 1

O = 16

N = 14

Álcool

Ar

Massas atômicas

C = 12

H = 1

O = 16

N = 14

#### Para formar

V2

V1

v

p

2

n

Solução:

Pela equação de estado tem-se: p x V = M x R xT          R = 29,5 kgfm/kgK

V = 17,29 m3

v = 		v = 0,864

Solução:

Pelo 1o princípio da termodinâmica, pode-se escrever:

h1+

q = kcal/kg

Q = q x m = 1,29 kcal/kg x 10kg/s = 12,9 kcal/s

Solução:

Para um sistema fechado, pode-se escrever:

Q – W = U2 – U1  U2 = (Q-W) + U1 = (20 - ) +2 = 12 kcal

Solução:

No diagrama t (T) x S a área interna representa o calor envolvido no processo, então:

Q = (50 + 273) +  = 393 + 75 = 398 kcal/kg

Solução:

Nas transformações a p = cte, o trabalho é dado por:

W = p x V = 10 x 104 kgf/m2 x 78,5 kgfm

J = N x m 	WJ= 9,8 x 78,5 = 769,7 J

Wlb.pé = 569,4 lb.pé