## Slide 1: Transmissão por fuso de rolamento
Conversão de movimento:
Rotativo ⇔ Linear
Transmissão de potência
Prof. Walter Antonio Kapp, Dr. Eng.

## Slide 2: Fusos de Esferas
Baseado na tecnologia de rolamentos.
Grande variedade:
  Tamanho
  Capacidade de carga
  Velocidade

## Slide 3: Fuso de Esferas
Componentes:
  Fuso
  Porca de esferas (castanha de esferas)
    Carcaça com filetes
    Esferas
    Circuito de recirculação
Principal desvantagem:
  Robustez
  Ruído
  Contaminação

## Slide 4: Fuso de Esferas
Recirculação por tubo

## Slide 5: Fuso de Esferas
Recirculação por canal defletor

## Slide 6: Fuso de Esferas
Recirculação pelas tampas de fechamento

## Slide 7: Fuso de esferas
Geometria básica:
  Dn: Diâmetro nominal do fuso (Valor de referencia nos catálogos)
  Ph: Passo do fuso (hélice)
  De: Diâmetro das esferas (tabelado)
  Dp: Diâmetro primitivo do fuso (Distância entre centros das esferas B.C.D “Ball Center Distance”, tabelado)
  Db: Diâmetro de base do filete:
Db
Dp
Dn
De
Ph

## Slide 8: Fuso de esferas
Cinemática do movimento:
  Relação de Transmissão:
    Onde:
    Rt: Relação de transmissão [m/rad]
    ⇒ Apenas o passo define a relação entre o movimento linear e o movimento rotativo!
    ⇔
    ⇔
    ⇔
    Onde:
    φ: ângulo do fuso ou da porca [rad];
    d: Deslocamento linear [m/rad];
    ω: velocidade angular [rad/s];
    v: Velocidade linear [m/s];
    : Aceleração angular[rad/s2];
    a: Aceleração linear [m/s2].
    Usual em engenharia:
    φ[°]: ângulo em graus:
    ⇔
    ou [G° MIN‘ S“] graus, minutos e segundos:
    n[rpm]: Rotações por minuto:
    ⇔

## Slide 9: Fuso de esferas
Limites de velocidade:
  Onde:
  : Rotação máxima a 80% da rotação crítica [rad/s]
  Lb: Distância entre mancais [m]
  E : Módulo de elasticidade do material do fuso [Pa]
  : Densidade do Material [kg/m3]
  I: Momento de inércia resistente do fuso [m4]
  A: Área da secção do fuso [m2]
  ⇒ Usar o diâmetro do fundo do filete Db para o cálculo do I e de A
  Tipo de mancalização:
    Fixo – livre: β1=1.875
    Suportado – suportado: β1=3.142
    Fixo – suportado: β1=3.927
    Fixo – Fixo: β1=4.73
    Dados do catálogo da THK

## Slide 10: Fuso de esferas
Limites de velocidade
⇒Ábaco do fabricante THK

## Slide 11: Fuso de esferas
Dinâmica do movimento em velocidade constante:
  Relação de Transmissão:
    Onde:
    Rt: Relação de transmissão [m/rad]
    ⇒ Apenas o passo define a relação entre a força axial (Empuxo) e o Torque do fuso ou da porca!
  Torque aplicado para gerar força (dinâmica direta):
  Força gerada pela aplicação de torque (dinâmica direta):
  Torque gerado pela aplicação de força (dinâmica reversa)
    Onde:
    TRP: Torque na porca ou no fuso em regime permanente [N*m];
    Fa: Força axial [N];
    η1: Eficiência direta [%];
    η2 : Eficiência reversa [%];

## Slide 12: Fuso de Esferas
Principal Vantagem:
⇒EFICIÊNCIA
Onde:
λ: Passo da hélice
Ph: Passo do fuso
dp: Diâmetro primitivo

## Slide 13: Fuso de esferas
Dinâmica do movimento em aceleração:
  Onde:
  Tj: Torque devido a inércia
  JRF: Inércia refletida no fuso
  α: Aceleração angular no fuso
  JF: Inércia do fuso
  M: Massa transportada pelo fuso
    Onde:
    Tp: Torque de Pico

## Slide 14: Fuso de esferas
Limites de carga compressiva:
  Quanto a Flambagem
  Onde:
  FFl: Força compressiva segura quanto a Flambagem
  E: Módulo de elasticidade do material
  I: Momento de inércia resistente do fuso
  Lb: Distância entre apoios
  FSF: Fator de segurança para Flambagem
  Κ1: Conforme a tabela do catálogo da THK:
    Fixo – livre: κ1=0.25
    Fixo – suportado: κ1=2
    Fixo – fixo: κ1=4
    Dados do catálogo da THK
  Quanto a máxima tensão normal
    Onde:
    σp: Tensão recomendada [MPa]
    A: Área da secção mínima do fuso

## Slide 15: Fuso de esferas
Limite de comprimento de acordo com o diâmetro do fuso e a carga
⇒ Ábaco do fabricante THK

## Slide 16: Fuso de esferas
Vida do fuso:
  Onde:
  L: Vida do Fuso em numero de revoluções
  Ca: Carga axial dinâmica da castanha, conforme catálogo
  Fa: Força axial equivalente do percurso
  fs: Fator de serviço conforme a tabela do fabricante THK
Vibrações/ Impactos | Velocidade | Fs
Nulas | Muito lenta: V≦250 mm/s | 1 a 1,2
Fracas | Lenta: 250 < V ≦ 1 m/s | 1,2 a 1,5
Médias | Media: 1 < V ≦ 2 m/s | 1,5 a 2
Altas | Altas: V> 2 m/s | 2 a 3,5

## Slide 17: Fuso de esferas:
Precisão:
  Eliminação de folgas (Backlash) por pré-carga:

## Slide 18: Fuso de esferas:
Precisão:
  Eliminação de folgas (Backlash) por pré-carga:

## Slide 19: Fuso de esferas:
Precisão:
  Eliminação de folgas (Backlash) por pré-carga:
    Dupla porca,
    Deslocamento entre circuitos
    Mola entre circuitos

## Slide 20: Fuso de esferas:
Precisão:
  Eliminação de folgas (Backlash) por pré-carga:
    Interferência nas esferas
  Considerar no torque um valor adicional do catálogo do fabricante
  Onde:
  TPC: Torque de pré-carga [N*m]

## Slide 21: Fuso de esferas:
Resolução:

## Slide 22: Fuso de esferas:
Exatidão:

## Slide 23: Fuso de esferas:
Exatidão:

## Slide 24: Fuso de esferas
Fabricantes:
  THK – Japão;
  NSK – Japão;
  Bosch Rexroth – Alemanha;
  Rosa – Itália;
  Ipiranga – Espanha;
  Korta – Espenha;
  HIWIN – Taiwan;
  LK – Brasil;

## Slide 25: Aplicações: Robô de cadeia paralela