ANÁLISE PRELIMINAR DO TE 14 ABR 2012 DO MOTOR BT-223

Arquivo original da célula de carga: bt223.txt

Zero da célula de carga antes da ignição: -0.003 a 0.006 N

Valor do empuxo no primeiro ponto do início da queima = 0.339 N

Tempo original = 25.060 s

Valor mínimo do empuxo nos primeiros pontos do início da queima = 0.234 N

Valor máximo do empuxo da carga propulsora = 9.270 N

Tempo original = 25.275 s

Valor anterior do empuxo = 0.081 N

Valor mínimo do empuxo da carga propulsora no fim da queima antes de oscilar = 0.018 N

Tempo original = 26.365 s

Valor posterior do empuxo = 0.063 N

Zero da célula de carga depois do término da queima da carga propulsora: -0.009 a 0.024 N

PARECER:

Os resultados deste motor podem ser considerados? SIM

Valor mínimo do empuxo a considerar para determinar o início da curva da carga propulsora = 0.025 N

Valor mínimo do empuxo a considerar para determinar o fim da curva da carga propulsora = 0.025 N

É necessário gerar um arquivo novo com alteração de dados? NÃO

Qual alteração deve ser feita? NENHUMA

Análise feita por: Marchi

Data: 16 Abr 2012