Dados e resultados do Grupo de Foguetes Carl Sagan (GFCS) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) [www.foguete.ufpr.br]

Classe do motor segundo o fabricante: E6-5			Fabricante: Bandeirante		Fabricação: Nov/2013

Classe do motor segundo o GFCS/UFPR: E5-6		Data dos testes: 28 Set 2014

Número de motores testados: 6				Número de motores com mal funcionamento: 4

| PARÂMETRO | Mínimo real | MÉDIA | Máximo real | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impulso total (It) | 22,40 | 26,94 | 31,69 | Ns |
| Empuxo médio (Emed) | 4,85 | 5,22 | 6,19 | N |
| Tempo de queima da carga propulsora (tqp) | 3,68 | 5,21 | 6,33 | s |
| Tempo de queima da carga temporizadora (tqt) | 4,34 | 6,28 | 8,21 | s |
| Tempo de ejeção (tej = tqp + tqt) | 10,39 | 12,46 | 14,54 | s |
| Massa inicial do motor (Mo) | 69,01 | 69,65 | 70,27 | g |
| Massa final do motor (Mf) | 22,17 | 25,55 | 27,66 | g |
| Massa de propelente (Mp = Mo – Mf) | 42,38 | 44,10 | 46,99 | g |
| Impulso específico (Is) | 49,41 | 62,6 | 75,96 | s |
| Velocidade de ejeção efetiva média dos gases (c) | 484 | 613 | 745 | m/s |
| Empuxo máximo (Emax) | 7,56 | 9,45 | 12,62 | N |
| Fluxo de massa (fm) | 6,70 | 8,80 | 12,77 | g/s |
| Diâmetro externo (De) | 17,44 | 17,49 | 17,55 | mm |
| Comprimento total (Lt) | 218 | 219 | 219 | mm |

Motor com o impulso total (26,69 Ns) mais próximo do impulso total médio (26,94 Ns).

Observações:

- Mp = Mo – Mf; Mf inclui a massa de resíduos da queima. Portanto, o valor real de Mp deve ser maior do que o apresentado acima.

- Como Is e c dependem inversamente de Mp, seus valores reais devem ser menores do que os apresentados acima.

- Como fm depende diretamente de Mp, seu valor real deve ser maior do que o apresentado acima.

- Os valores de tqt e tej são válidos apenas para os 2 motores que não apresentaram falhas

Diego Moro; Curitiba, 13 de outubro de 2014.