Dados e resultados do Grupo de Foguetes Carl Sagan (GFCS) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) [www.foguete.ufpr.br]

Classe do motor segundo o fabricante: Rojão	Fabricante: Fogos São Geraldo	Fabricação: Nov/2013

Classe do motor segundo o GFCS/UFPR: 1/2A0.6-0		Data dos testes: 06 Dez 2014

Número de motores testados: 5				Número de motores com mal funcionamento: 0

| PARÂMETRO | Mínimo real | MÉDIA | Máximo real | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impulso total (It) | 0,89 | 1,07 | 1,21 | Ns |
| Empuxo médio (Emed) | 0,55 | 0,57 | 0,60 | N |
| Tempo de queima da carga propulsora (tqp) | 1,64 | 1,89 | 2,00 | s |
| Tempo de queima da carga temporizadora (tqt) |  |  |  | s |
| Tempo de ejeção (tej = tqp + tqt) |  |  |  | s |
| Massa inicial do motor (Mo) | 5,58 | 5,89 | 6,25 | g |
| Massa final do motor (Mf) | 1,80 | 1,87 | 2,01 | g |
| Massa de propelente (Mp = Mo – Mf) | 3,57 | 4,02 | 4,39 | g |
| Impulso específico (Is) | 25,55 | 27,26 | 28,95 | s |
| Velocidade de ejeção efetiva média dos gases (c) | 250,60 | 267,30 | 283,90 | m/s |
| Empuxo máximo (Emax) | 0,88 | 1,09 | 1,28 | N |
| Fluxo de massa (fm) | 2,07 | 2,12 | 2,18 | g/s |
| Diâmetro externo (De) | 15,10 | 15,32 | 15,60 | mm |
| Comprimento total (Lt) | 54,69 | 54,94 | 55,26 | mm |

Motor com o impulso total (1,11 Ns) mais próximo do impulso total médio (1,07 Ns).

Observações:

- Mp = Mo – Mf; Mf inclui a massa de resíduos da queima. Portanto, o valor real de Mp deve ser maior do que o apresentado acima.

Diego Moro; Curitiba, 11 de dezembro de 2014.