## Slide 1: Minicurso “Cálculo de Trajetória de Foguete com Aplicativo Trajetória 2.0”
Antonio Carlos Foltran,
Professor da Universidade Positivo,
E-mail: antoniocarlos.foltran@gmail.com
UNIVERSIDADE
POSITIVO

## Slide 2: SUMÁRIO
Modelo Físico do Problema da Trajetória;
Simplificações;
Equacionamento;
Operação;
Exemplo de Projeto para Apogeu Máximo;
Exemplo de Projeto para Apogeu Exato.

## Slide 3: Modelo Físico do Problema da Trajetória
Fases do vôo:

## Slide 4: Modelo Físico do Problema da Trajetória
Forças envolvidas:

## Slide 5: Modelo Físico do Problema da Trajetória
Modelos para a força de empuxo:
  Empuxo constante informado no próprio arquivo de entrada de dados principal (variável );
  Empuxo em função do tempo a ser informado em arquivo .txt específico. Inserir o nome deste arquivo entre aspas simples ou aspas duplas. Arquivo deve conter duas colunas, a primeira com tempo [s] e a segunda o empuxo [N]. Pode separar por comando “tab”;
Modelos para o coeficiente de arrasto:
  Cd constante informado pelo usuário;
  Cd em função da velocidade [km/h] em duas colunas de forma similar ao modelo para ;
Modelos para aceleração da gravidade:
  aceleração constante informada pelo usuário;
  aceleração calculada de acordo com as variáveis do 3° termo do lado esquerdo da equação do slide 7 desta apresentação que multiplicam a massa, sendo que o valor de aceleração gravitacional .
Modelo para massa específica do ar atmosférico:
  massa específica dada pela equação de estado (com informada pelo usuário, assim como pressão atmosférica e temperatura do ar)
  massa específica função da altitude dada pela equação: .
Obs: O Usuário pode escolher o método para solução da equação diferencial + condições iniciais:
  Método de Euler (2° ordem);
  Método de Runge-Kutta (4° ordem);
Obs: O usuário escolhe o passo de tempo discreto para o qual a equação discretizada é resolvida. Há um intervalo de tempo discreto para a fase propulsada e para a fase balística.
Algoritmos de “Marcha” no tempo.

## Slide 6: Simplificações
Movimento vertical apenas;
  Efeito do vento não pode ser considerado;
  Lançamentos em ângulo menor que aproximadamente 85° em relação à horizontal começam a produzir erros não aceitáveis;
  Rotação e precessão do modelo não podem ser considerados, assim como efeito Coriolis;
Satisfaz a condição de contato com a base da plataforma de lançamento;
Apenas modelos Monoestágios;
Não permite simular diretamente a abertura de paraquedas ou fitas;
  Velocidade de descida com sistemas de recuperação não pode ser simulada (para isso é necessário reprogramar o código fonte);
Força de atrito com a rampa não é considerada;

## Slide 7: Equacionamento
, onde
, onde o referencial é o nível do solo e sentido positivo a direção para cima.
,
,
.
Equação diferencial da trajetória:
,
e condições iniciais:
.
Equação diferencial ordinária de segunda ordem não linear e não homogênea.

## Slide 8: Operação
Leitura em arquivo do nome da simulação;
Abre um arquivo com o nome da simulação (caso não exista abre arquivo em branco e copia-se dados de uma simulação existente e muda-se os valores das variáveis de acordo com sua simulação);
Caso selecionado empuxo variável, abre o arquivo contendo duas colunas, a primeira o tempo em segundos após a ignição e a segunda contendo as respectivas forças em newtons. Caso o arquivo não exista deve-se inserir estes valores. Obs: mesmo anotando o último valor de tempo na planilha, repetir esse tempo na variável tempo de queima (tq);
Idem o tópico 3, mas para o modelo de coeficiente de arrasto variável. Neste caso a primeira coluna da planilha conterá valores da velocidade em km/h e a segunda os respectivos valores de Cd (adimensioanl);
O programa executa os cálculos e retorna os resultados em arquivo com nome da simulação que o usuário informou. Os resultados se dividem em 3 partes a saber:
  Nome da simulação, caso e dados de entrada para que se tenha um registro de quais valores de entrada foram usados na simulação;
  Dados brutos a cada iteração para as três fases: propulsada, balística ascendente e balística descendente;
  Resultados globais: pequena lista contendo apogeu, tempo para apogeu, tempo de voo, tempo para impacto e velocidades máxima de subida e descida.
Fim.
Obs: 1) Use sempre o ponto como separador de decimal;
2) Muitas vezes não se sabe de antemão qual será a velocidade máxima que o modelo atingirá, por isso no caso de usar Cd função de velocidade, verifique se a planilha contempla toda a amplitude da faixa de Cd versus velocidade.

## Slide 9: Exemplo de Projeto para Apogeu Máximo
Nesta classe o objetivo é atingir maior altitude com um motor de determinada classe e aprovado para a competição.
Objetivos do projeto:
  Reduzir a força de arrasto o máximo, mas sem comprometer a estabilidade de voo;
  Reduzir massa total do modelo ao máximo possível, mas sem comprometer integridade estrutural, principalmente para classes de menor potência onde a ausência de sistemas de recuperação não gera problemas e o seu não uso seja permitido.
Atenção especial para:
  Procurar usar um motor aprovado e que esteja o mais próximo possível do limite superior da classe de potência;
  A margem estática está reduzida porém não a ponto de produzir voo instável?
  Tipo da rampa: haste de arame versus múltiplas hastes reguláveis?
  O tempo de queima do motor + tempo de retardo para ejeção é ligeiramente maior que o tempo para apogeu?
  A velocidade do modelo na saída da rampa é suficiente para dar estabilidade aerodinâmica? Usar rampa mais extensa?

## Slide 11: Exemplo de Projeto para Apogeu Máximo
Sondinha II (Edge of Space):
  , massa final do modelo (massa do modelo sem motor + massa do motor após funcionamento);
  , massa de propelente do motor;
  , diâmetro de referência (diâmetro do tubo foguete);
  , empuxo constante do motor BT A-6-4;
  , tempo de queima do motor;
  , coeficiente de arrasto constante do modelo (pode ser obtido com o programa CD1.0);
  , baseado em lançamentos.

## Slide 12: Exemplo de Projeto para Apogeu Exato
LAE-5 (Baseado no FM-300 da Acrux Aerospace Technologies)
  , massa final do modelo (massa do modelo sem motor + massa do motor após funcionamento);
  , tempo de queima do motor;
  , massa de propelente do motor;
  , diâmetro de referência (diâmetro do tubo foguete);
  Empuxo variável do motor BT C-6-5, obtido a partir da análise de 15 testes estáticos com lote de motores de 2013:

## Slide 13: Exemplo de Projeto para Apogeu Exato
 | Valor Calculado (Trajetória 2.0) | Valor Experimental | Erro (%)
Apogeu [m] | 189,46 | 174 | 8,88
Velocidade Máxima [km/h] | 219,7 | 196 | 12,10
Aceleração Máxima [g] | 8,55 | 12,0 | 40,35
Tempo de Apogeu [s] | 6,67 | 5,0 | 33,4

## Slide 14
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!