MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO

INSTITUTO DE ATIVIDADES ESPACIAIS

CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL

12 200   -   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   -    SP

BRASIL

I I-   REUNIÃO  NACIONAL   DE  CLUBES  ESPACIAIS

# 08/11/76  á  11/11/76

P R O J E T O  FOGUETE  X – 1

R E L A T Ó R I O    T É C  N  I  C  O      E A E – 1 – 76

# CTA/IAE  - 12200   -   SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  - SP   BRASIL

I N T R O D U Ç Ã O

Durante a 1ª  Reunião Nacional de Clubes Espaciais- “ I R.N.C.E.” realizada em outubro de 1974 constatou-se que a maioria dos Clubes participantes sentia a necessidade de iniciar suas atividades com um projeto de foguete bem simples, que pudesse servir de modelo para a realização de projetos mais ambiciosos.

Verificou-se também, que os participantes não tinham acesso a uma bibliografia específica sobre foguetes experimentais. Assim, para 2ª Reunião de Clubes Espaciais “R. N. C. E.” realizada em novembro de 1976 objetivou-se como meta principal, a elaboração de projeto de foguete experimental simples, econômico, que pudesse ser construído com materiais de fácil aquisição.

O projeto X-1, elaborado e desenvolvido na Divisão de Assuntos Especiais ( EAE) através do Programa de Atividades Espaciais Orientadas serviu portanto para homogeneizar o nível dos Clubes Espaciais iniciantes.

# A G R A D E C I M E N T O S

Em particular gostaríamos de ressaltar o apoio de Secretariado, efetuado pela  Srª. Lídia Haure Hanada e Srtª. Teresa Cristina Lima Medeiros, que se incumbiram do extenso trabalho de datilografia necessário á confecção deste  relatório, bem como de toda documentação da I I  R. N. C. E.	Também gostaríamos de estender os nossos agradecimentos, á direção da Divisão de Ciências Atmosférica ( ECA) que nos facilitou os meios necessários á impressão deste documento.

Finalizando, á todas as pessoas que colaboraram de uma forma ou de outra, para a realização da I I R. N. C. E., estendemos também sinceros agradecimentos.

Í N D I C E

# Página

# (1) C O N F E R Ê N C I A  V

# “Sistema de Ignição do foguete X-1

# Téc. Paulo Cessar Ceragioli. ........................................................34

# (2) C O N F E R Ê N C I A  VI

“Cálculo do Centro de Pressão do Foguete X-1

Ten Cel Libório José Farias...............................................................39

# (3) C O N F E R Ê N C I A  VII

# “Trajetória”, Prof. Carlos  A Gottmann ...........................................50

# (4) D E S E N H O S

# “Desenhos do Foguete X-1”.............................................................72

# CONFERÊNCIA  V

# Sistema de Ignição do foguete  X-1

## Autor: Téc. Paulo César Ceragioli

## (1)- INTRODUÇÀO

# A Ignição de um Foguete com propelente micrograin é uma operação

# muito crítica. A Ignição inadequada ou alguma outra falha pode causar

# até a explosão do Foguete, durante a ignição.

# Um sistema de ignição satisfatório pode ser facilmente construído

# usando-se um sistema elétrico. A corrente elétrica aquece um pequeno fio, queimando a pólvora negra colocada ao seu redor criando assim pressão e temperatura necessária para queimar o propelente.

# Um sistema de ignição típico consiste de um ignitor dentro da câmara de combustão, ligado a caixa do relé, a qual é conectada á bateria, e uma chave de ignição que ativa o relé, o qual liga a bateria ao ignitor.

# (2)- IGNITOR

# O Ignitor pode ser feito de um fio níquel cromo bem fino, conectado a um fio de cobre (22 AWG), acondicionado no interior de uma rolha escovada, com uma pequena quantidade de pólvora negra (1 a 3 gramas). A montagem do ignitor é vista no desenho 8.

# (3)- CAIXA DO RELÉ

# O Relé é necessário para garantir o máximo de corrente e tensão ao ignitor, para isso ele deve estar o mais próximo possível do foguete.

# Para prevenir uma ignição acidental uma chave de segurança e 1, lâmpada é incorporada ao circuito.

# A chave de segurança só pode ser ligada se a lâmpada estiver apagada.

# 4)-CAIXA DE IGNIÇÃO

# A Caixa de Ignição é ligada a caixa do relé por 100 metros de fio 20

# AWG. Como dispositivo de segurança o circuito possui um plug de

# tomada curto-circuito, a respectiva está em série com a chave de

# Ignição, portanto a ignição só é acionada quando o plug está conectado.

# (5)-PROCEDIMENTO DA SEQUÊNCIA DE IGNIÇÃO SIMULADA

# A Ignição simulada tem por objetivo familiarizar os participantes do lançamento com o equipamento  e  discipliná-los a fim de se evitar dissabores futuros.

O bom conhecimento dos procedimentos de segurança, e sua               aplicação correta farão com que as demonstrações de lançamento, sejam bem sucedidas minimizando  riscos e erros cometidos.

# Nunca lance seus foguetes a 90 graus e eleja dias de boas condições atmosféricas para isso (pouco vento, boa visibilidade, céu claro, etc.)

# IGNIÇÃO SIMULADA

# Coloque a chave de ignição na posição D ( Desligado)

# Tire o plug de segurança e deixe-o com o Diretor de tiro, o qual só conectará o plug quando todas as operações estiverem terminadas.

# Instale a caixa do relé a 4 metros da rampa.

# Conecte a bateria á caixa do relé

# Verifique se a lâmpada de segurança está apagada.

# a) Se estiver acesa, os contatos do ralé estão em curto.

# Verifique a pane

# b) Se estiver apagada, continue as instruções.

# Conecte a  caixa de ignição á caixa do relé.

# Verifique se a lâmpada de segurança está apagada.

# a) Se estiver acesa, há um curto na linha de ignição.

# b) Se estiver apagada, continue os procedimentos seguintes.

# 8-Coloque a chave de segurança na posição D (desligado}

# 9-Confirme se a lâmpada de segurança está apagada.

# 10-Ligue a chave de segurança.

# 11-Conecte o plug de segurança

# 12-Inicie a contagem regressiva.

# 13- Aperte a chave de ignição.

# 14-A lâmpada de segurança deverá acender . Caso contrário a bateria deve estar descarregada.

# (6)- PROCEDIMENTO DA SEQÜENCIA DE IGNIÇÀO REAL

# Esta  seqüência só poderá ser realizada quando a ignição simulada tiver

# sido realizada, com o treinamento.

# 1- Coloque a chave de ignição na posição D (Desligado)

# 2- Tire o plug de segurança e deixe-o com o Diretor de Tiro, o qual só

# conectará o plug quando todas as operações estiverem terminadas e todo o  pessoal estiver abrigado.

# 3- Instale a caixa do relé aproximadamente 4 metros da rampa.

# 4- Conecte a bateria á caixa do relé.

# 5- Verifique se a lâmpada de segurança está apagada.

# a) Se estiver acesa, os contatos do relé estão em curto, e a operação      de lançamento terá de ser adiada até que se sane a pane.

# b) Se estiver apagada, continue os procedimentos seguintes.

# 6- Conecte a caixa de ignição á caixa do relé

# 7- Verifique se a lâmpada de segurança está apagada.

# a) Se estiver acesa, haverá um curto na linha de ignição.

# b) Se estiver apagada, continue as instruções.

# 8- Coloque a chave de segurança na posição D ( Desligado)

# 9- Conecte os terminais do ignitor aos terminais da linha de fogo .

# 10- Confirme se a lâmpada de segurança está apagada.

# 11- Ligue a chave de segurança.

# 12) Verifique se a área de tiro está desimpedida e se todos os

# participantes estão abrigados

# 13) Conecte o plug de segurança

# 14) Inicie uma contagem regressiva de 10 até 0.

# 15) Caso haja uma suspensão de tiro, retire o plug de segurança e inicie

# todas as operações em ordem inversa de acordo com o item 17,

# desprezando-se a espera de 30 minutos.

# 16) Aperte a chave de ignição após a contagem regressiva.

# 17) Se não ocorrer a ignição, retire o plug de segurança e não permita que ninguém se aproxime do foguete durante um intervalo de 30 min Após esse intervalo de tempo, coloque a chave de segurança na posição D (Desligado). Desconecte a linha de ignição, e a bateria.

# Retire os contatos do ignitor. Troque o ignitor e siga novamente todas as instruções da  seqüência de ignição. Caso ainda não haja ignição, suspenda o lançamento e verifique as prováveis causas.

# IMPORTANTE;

# 1- Em toda a operação de lançamento só permita a presença de pessoas

# diretamente ligadas as operações. O Diretor de tiro, que comanda as  operações  é o responsável pelo plug de ignição, e só a ele caberá a

# guarda do mesmo.

# 2- O sistema de ignição não possui polaridade ou seja a posição das

# conexões não é crítica.

# BIBLIOGRAFIA

# 1- U.S. Army  Artillery  and  Missile School.   ª A  Guide  to  Amateur

# Rocketryª’,  Forte  S i l l   1964.

# PCC/ 1hh

# CONFERÊNCIA VI

### CÁLCULO  DO  CENTRO  DE  PRESSÀO  DO  FOGUETE  X-1

# Autor: Ten Cel. Libório José Faria

# – INTRODUÇÃO

# A localização e a determinação dos centros de pressão e gravidade nos Foguetes, faz-se mister para obter-se sua estabilidade em vôo.

# Logo adiante, efetuaremos passo a passo os cálculos para a obtenção

# dos mesmos.

# (2) - CONTEÚDO

# Para analisarmos o nosso foguete, o dividiremos em três seções, as

# quais serão estudadas  separadamente, a saber:

# CONE   -     CORPO CILÍNDRICO     -    ALETAS

# (3)-  PROJETO  DO  CONE

# Com o objetivo de simplificar a configuração aerodinâmica do “X –1”

# é facilitar a fabricação dos componentes, adotamos para a ogiva, uma

# geometria cônica, com ângulo de 30º. Para determinarmos

# comprimento do cone, aplicamos a relação conhecida como o índice          de esbeltez.

# E s t a    r e l a ç ã o   é   a   s e g u i n t e :

# ÍNDICE   DE   ESBELTEZ

#### L    =        comprimento   do   cone

# (                  diâmetro   da    base                                 (1)

# Como o nosso foguete voa em baixa altitude escolheremos um índice

# de  esbeltez entre 1, 5, á 2,0, de modo a obtermos um ângulo de 30º.

# Conhecido o diâmetro da base (0 = 38 mm) determina-se    comprimento do cone. Aplicando á equação (1) , para L/( = 1,84, temos:

# L =  1,840  =  1,84  x  0,038 =  0,07 m

# (4) -   COORDENADAS

# É importante ressaltar que, todas as coordenadas que são descritas neste trabalho, são tomadas em  relação a ponta da ogiva.

# (5)-     CENTRO  DE  PRESSÃO  (Lcp)

# Determina-se inicialmente  a coordenada do  Centro  de  Gravidade

# ( LCG ) do foguete completo, porém  ainda sem as altas. Assumi uma

# margem estática igual a dois calibres do engenho: para compensar a

# variação de CG que ocorre num foguete com grão tipo “ cigarro “

# podemos escrever que :

# L cp  =  L cg  + 2 D                                       (2)

# LCG =  distância do centro de gravidade do foguete até a ponta da ogiva

# ( vide figura 1 )

# D = maior diâmetro externo do foguete. No caso do foguete  “X – 1 “

# É o diâmetro externo do tubo - motor.

# Para o “X – 1 “  temos :

# L CG =  0,225 m                                                             (3)

# D =  0, 038 m

# (3)     em    (2):

# LCP =  0, 225  + ( 0, 038 x2 ) =  0, 301 m

# -  PROJETO  DAS  ALETAS

# O projeto das aletas é feito utilizando-se o processo de tentativas

# sucessivas ( Ref. 1 ) .

# Para determinar as dimensões ( a, b , l, m,  e  s  )  vide figura 1,

###### Arbitra-se apenas duas,  por  exemplo, ( a e s ) . Define-se os ângulos

# ( a  e  b  )  e  obtemos em seguida as dimensões restantes.

# Vamos chamar o ângulo  a   de  ângulo de ataque e o ângulo b de

# ângulo de cauda. Após iterações sucessivas e assumindo:

# a = 0,060m,     s = 0,046,    a = 30*  e    B = 45*,  podemos

# determinar que:

# m =   0, 080 m   ,   1 =  0,078  m ,   b  = 0,026  m       (4)

# ( vide figura  1 )

# ( 7 )  -   C E N T R O   D E   P R E S S Ã O     DO   C O N  E  ( X n )

# da  Ref.         ( 1 )     ,     temos :

# .

# Xn  =    2    x  L                                                                    (5)

# 3

# Sendo,  L  =  altura do cone

# Para o foguete  “X – 1 “ , temos L  =  0, 070 m, que substituíra

# Do em (5 ) nos dá :

# ,

# Xn   =   2    x   L  =     2  x   0, 070     =    0, 046 m

# 3                             3

# ( 8 ) –   FORÇA AERODINÂMICA QUE ATUA CONE  ( Cn(  )n

# Da  Ref.  (1 ) , podemos assumir que:

# ( Cn(  )n     =   2    Kgf   (6 )

# ( 9 ) – FORÇA AERODINÂMICA QUE ATUA NO CORPO

# CILÍNDRICO

##### Para  pequenos ângulos de ataque (menos de 10 graus ) , a força que

##### Age em qualquer parte do corpo cilíndrico é tão pequena que pode ser desprezada em primeira aproximação

# 10 ) – CENTRO  DE  PRESSÃO   DAS   “ A L E T A S “  ( X f )

# A coordenada do Centro de Pressão não depende do número de

# alertas, mas sim, de suas dimensões : Da Ref.  ( 1 ) , podemos

# escrever que :

# XF   =   distância da ponta do cone até  o bordo de ataque da raiz da

# Aleta ( figura 1 ) . Para o “X  -  1 “ temos :

# XF  =  0,331

# Os outros valores  ( a, b, e  m ) já foram determinados no item  6.

# Substituindo os valores na equação  ( 7 ) . teremos :

# ( 11 ) -  FORÇA AERODINÂMICA EM UM FOGUETE DE TRÊS                ALETAS   (Cn()F

# Da  ref.  ( 1 ) ,  temos que :

# (8)

# n  =  número de aletas

# d  =  diâmetro externo do tubo - motor

# Para o foguete  “ X – 1”  , temos :

# n  =  3                                  =  0,078 m

# d  =  0,038 m                    a   =  0,060 m

# s   =  0,046 m                    b  =  0,026 m

# Substituindo  esses  dados  em  ( 8 )

# (Cn()F =

# (Cn()F  =    5, 725  kgf

# ( 12 ) -  FATOR DE INTERFERÊNCIA  (  k t(B) )

# O efeito de interferência  entre  as  aletas  e  o  corpo  do  foguete

# É dado pela seguinte expressão    (  Ref.  1 ) .

# Kt(B) = 								 ( 9 )

# Sendo :

# r  =  raio externo do tubo - motor

# s   =  envergadura da aleta,  isto é , distância da ponte da aleta ao

# Corpo do foguete   ( figura  1 )

# Para o foguete  “X – 1” , temos :

# r  =  0, 019 m                                                     ( 10 )

# s   =  0, 046m                                                      ( 11 )

# Substituído ( 10 ) ,  ( 11 )  em  ( 9 ) :

# Kt(B) =

# Kt(B) = 1,292

# ( 13 )  -  FORÇA  TOTAL  NA  REGIÃO  DO  CORPO  DO  FOGUETE E  NAS  ALETAS (Cn()T (B)

# É obtida multiplicando-se a equação  ( 8 )  pela  ( 9 ),  ou seja:

# (Cn()T (B) = (Cn()F  x (KT (B)               				(12)

# Para o foguete X-1 temos substituindo os respectivos valores, temos :

# (Cn()T (B)=   5, 725  x  1. 292   =  7, 398  K g f

# (14 ) - FORÇA AERODINÂMICA TOTAL QUE AGE  NO FOGUETE (Cn()

# A força total no foguete é a soma de todas as forças aplicadas em cada região:

# (Cn() = (Cn()n + (Cn()T (B)						(13)

# Substituindo  os valores, teremos :

# (Cn()n=  2  +  7, 398  =  9, 398  Kgf

# ( 15 ) – CENTRO DE PRESSÃO DE TODO FOGUETE  (X )

É  determinado tomando-se o balanço dos momentos (vide  Ref. 1 )

# Para o foguete  “X – 1” , substituindo os valores, teremos :

# ( 16 )  -     CONCLUSÃO

# Comparando-se a coordenada calculada do centro de pressão do

# Foguete  completo  ( X = 0, 306 m ) , com o valor desta mesma

# coordenada, pré- fixada no item 5  em função de ,

# L cg  , ( Lcp  = 0,301 m )  verifica-se que a discrepância entra o

# Valor assumido  ( Lcp )  e o  valor calculado  ( X )  é  praticamente

# Desprezível:

# Confirmando assim que as dimensões das  empenas do foguete “X- 1”

# são suficientes para  assegurar um vôo estável ao engenho .

# BIBLIOGRAFIA

# 1. Faria, L.J. , “Calculando o Centro de Pressão de um Foguete”,

# I R . N. C. E.,  S..J. Campos 1974.

# 2.  Lebaron, M., “Aerodinâmica de Los Cohetos Experimentales”,

# Relatórios de  ANCS/CNES, Madrid 1973.

# LJF/1hh

### DIMENSÕES DOS COMPONENTES DO FOGUETE

# a = 60		L = 70

# b = 26	Lcg =225	( = 15º

# m = 80	Lcp = 301	( = 30º

# s = 46		Xf = 331	( = 45º

# l = 78		D = 38

# FIGURA 1

# Localização do CP e da Força em cada Componente

# Do foguete

# FIGURA 2

# CONFERÊNCIA  VII

# TREJETÓRIA

##### Autor: Carlos Alberto Gottmann

# ( 1 )  INTRODUÇÃO

# A  trajetória de um foguete compõem-se de três fases distintas :

# a.  Fase sobre a rampa;

# b.  Fase  Propulsada ;

# c. Fase Balística  (  Fig. 1 )

# A fase sobre a rampa corresponde ao deslocamento do foguete

# enquanto no lançador. O emprego da rampa satisfaz a necessidade

# de dar ao foguete uma direção conveniente e permite que ele atinja

# uma velocidade suficiente, para assegurar sua estabilidade

# aerodinâmica.

# A Fase Propulsada é aquela em que o foguete se desloca sob a ação do empuxo desenvolvido pelo motor.

# A Fase Balística começa no instante em que o foguete termina de consumir todo o seu propelente, A força de propulsão se anula e o

# Foguete prossegue devido ao impulso adquirido durante a Fase

# Propulsada. O ponto de transição entre a Fase Propulsada e a Fase

# Balística é conhecido como fim de queima, e na literatura técnica

Figura como “burnout” ou “cut-off ”,e é neste instante que o engenho

adquire sua velocidade máxima.

##### Com o intuito de simplificar os cálculos da trajetória de um foguete assumiremos sempre que:

# 1. Para foguete, com tempo de queima muito pequeno ( caso do “X – 1” ) ,

# a  fase propulsada da trajetória é linear.

# 2- O desvio da trajetória durante a fase propulsada em relação a vertical

# não excede a cinco graus.

# 3- O arrasto aerodinâmico produz efeitos desprezíveis , sendo portanto

# negligenciado.

# Na verdade, para engenhos de grande porte e com um tempo de queima grande, a análise da trajetória seria bem mais rigorosa, e seu estudo bem

# Mais complexo. No entanto, a experiência tem demonstrado que, para foguetes amadores de pequeno porte, com um tempo de queima curto e voando na baixa altitude, pode-se assumir confortávelmente as restrições impostas, minimizando o erro obtido.

# O comportamento balístico de foguetes tem recebido extensivo tratamento matemático. Existem excelentes textos e artigos técnicos descrevendo métodos interativos. ( REF – 1 ). Neste trabalho, não nos ocuparemos

# deles, mais sim daqueles que nos permitam determinar os parâmetros

# mais importantes durante o vôo do veículo.

# ( 2 )     ANÁLISE DA TRAJETÓRIA

# A fim de determinar o desempenho de um foguete, seguem os seguintes

# procedimentos :

# 1. Determine a massa do foguete completo tal como ele seria ignizado

# Mo em Kg.

# 2. Determine a massa do propelente do foguete Mp em Kg.

# 3. Determine o ângulo a ( FIG –2 )

# Nota:    0 < a < 5º

# 4. Determine a fração de massa  R*

# R*       =     massa do propelente      =     mp

# massa total do foguete         mo

# * Cálculo da Velocidade máxima no fim de Queima ( V max )

# Vmax = [ - Ve - . Ln ( 1 – R * ) – g . tq + Vo ] cos ã

# OBS:  Sempre que não se utilizar um “booster”,  Vo  será igual a zero.

# * Cálculo da Altura no fim de Queima  ( hq )

# *Alcance horizontal  X1  ( durante a fase propulsada )

# X1  =  hq  .  tg  â

# *Tempo  de Subida ( medido do fim de queima até o apogeu )

# * Altura ( h )  ( Medida do fim de queima até o apogeu )

# *Tempo de Vôo  T 3   ( Gasto em percorrer da fase  1  até  a fase  3 )

# ou

# *Alcance Horizontal X2

# X2  =  V max  . T . cos  ( 90  - ã )

# NOTA: A altura  h  pode  ser  reescrita  e  calculada  como :

# *Velocidade Final ( ou de impacto ) Vf

# * Alcance   Horizontal  x3

# *Tempo de Vôo   T4  (Gasto em percorrer da fase 3 até o impacto ) .

# T4  =  Vf  -  Vmax

# g

# *Tempo Total de Vôo ( T )  ( Desde a ignição até o impacto ) .

# T  = Tq  +  T3  +  T4   ou

# T  =  Tq    +    2 ( Vmax )  . sen  ( 90  -  â  )  +  Vf  -  Vmax

# g                                    g

# *Alcance   Horizontal  Total

# X  =  X1  +  X2   +  X3

# ou

# *Altura Máxima Atingida  ( H )

##### H =  hq +  h

# ( 3 )  CONCLUSÃO

# O rastreio  RADAR de foguetes amadores, lançados com ângulos de

# lançamento próximos a 90º e com tempo de queima muito pequeno,

# tem demonstrado que eles seguem uma trajetória bem próxima a da

# balística pura. Desta maneira também poderíamos estimar a altura

# máxima atingida pelo uso de H =  1 . g . Tv   2 , bastando, que

# 2         2

# medíssemos o tempo de vôo total do foguete através do uso de um

# cronômetro ( REF – 2 ) .   O  desprezo da altura  hq  da fase

# propulsada não seria tão significativo, uma vez que a altura da fase

# balística corresponderia percentualmente a  100 – hq x 100%  da fase

# propulsada.

# ( 4 ) TABELAS  ( VIDE ANEXOS )

# ( 5 ) SIMBOLOGIA

# â    -  complemento do ângulo de lançamento  ( graus  )

# cos -  coseno do ângulo

# g     - aceleração da gravidade ( m/s2  )

hq    - altura no fim de queima ( m )

# h      - altura  do fim de queima até o apogeu  ( m )

# H     - altura  total atingida  ( m )

# Ln    - logarítimo neperiano

# mo  - massa total do foguete ( Kg )

mp   - massa do propelente  ( Kg )

# R*   - fração de massas

# sen - seno do ângulo

# T     - tempo total de vôo ( s )

# ta    - tempo de ascenção do foguete  (s )

# tq   -  tempo de queima do propelente ( s )

# tg   - tangente do ângulo

# Ve  - Velocidade de ejeção dos gases na saída ( m /s )

# Vmax  - Velocidade máxima do foguete    ( m / s )

# Vo   - Velocidade inicial  (  booster )   ( m / s )

# Vf    - Velocidade de impacto               ( m / s )

# x    - alcance  total  horizontal              ( m )

# ( 6 )   B I B L I O G R A F I A

# 1 . Morrison, Richard B. – Design Data for Aeronautics and

# astronautics -John Wiley and Sons, Inc, - New York,  1962 .

# 2 . Brinley , B . R . – Rocket Manual for Amateurs – Ballantine,

# NeYork. 1964

# 3. Faria, L . J. – Cálculo da Trajetória de Figuete – 1 “RNCE”,

# Conferências CTA/IAE/EDV – São José dos Campos – 1974

# ( REF- 1 )

# 4. U.S-  Army  Field Artillery School- A Guide to Amateur

# Rocketry – Fort Sill, Oklahoma, 1969  ( REF-)

# 5. Sutton, G. P . – Rocket Propulsion Elements – John Wiley and Sons,

# Inc.

# -New York, 1949 – ( REF- 1 )

# 6. Verdier, A. – Le Vol de 1a Fusee – Note Technique 6 – ª N . C . S . –

# Paris – 1975 –( REF –3 ).

# ( 7 )  ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DO “X –1’

# 1 - Massa total do ‘X – 1 ‘ ;

# mo = 1, 660  kg

# 2 –Massa do propelente;

# mp = 0, 600 kg

# 3 –Complemento do ângulo de lançamento :

# â = 5º

# 4. Fração de massa:

# R* = 0, 600               R* = 0, 361

# 1,660

# *Cálculo da Velocidade Máxima no fim de Queima

# Vmax = [ - Ve . Ln ( l – R* ) – gtq ]  cos  a

# Dados :

# Ve = 264,60 m/s                        Ve = Isp x g )

# Ln = ( 1 – R* ) =  - 0, 45 ( da figura 1 )

# g =   9, 8 m/s

# tq = 0, 08

# cos 5* = 0, 9962             ( da tabela 2  )

# Vmax  = { ( - 264, 60 ) ( - 0, 45 ) – ( 9,8 ) ( 0, 08 ) } 0, 9962

# Vmax  = 117,84 m/s = 424, 22 km/h

# *Cálculo da Altura no fim de Queima

# Dados :

# 1 + 1 – R*   Ln ( 1 – r* ) = 0, 2                       ( da Figura 1 )

##### R*

# Cos 5* = 0, 9962 ( tabela 2 )

# Ve = 264, 60 m/s

# tq = 0, 08

# hq = 4, 19 m

# *Alcance Horizontal x1 ( Durante a fase propulsada )

# x1 =  hq  . tg a

# Dados :

# hq = 4, 19 ( calculado )

# tg  5*  = 0, 0875  ( da tabela 3 )

# x1 =  ( 4, 19 )  ( 0, 0875 )

# x1 =  0, 367 m

# * Tempo de subida ( medido do fim de queima até o apogeu )

# T2  =  ( Vmax )   sen     ( 90 – â )

# q

# Dados:

# Vmax = 117, 84 m/s

# q        =   9, 8 m/s  2

# sen    85*   = 0, 9962  ( da tabela 1 )

# T2    =   ( 117, 84 )  ( 0, 9962 )

# 9, 8

# T2      =     11, 98 s

# *Altura  (medida do fim de queima até o apogeu )

# Dados :

# g  =  9, 8  m/s

# T2  =  11, 98   s ( calculando )

# h   =   ( 0,5 )  ( 9, 8 )  ( 11, 98 )2

# h   =       703, 25  m

# Tempo  de vôo   ( Gasto em percorrer da fase  1  até  a fase  3  )

# T3  =  2  T2     ou  T3 =    2. ( V max  )  . sen  â ,

# g

# T3  =  ( 2 )   ( 11, 98 )

# T3  =  23, 96  s

# *Alcance Horizontal

# X2  =  ( V max ) . T3 . cos  ( 90 – ã )

# Dados :

# Vmax = 117 , 84 ( calculado )

# T3      =  23, 96    ( calculado )

# Cos   85*   =   0, 0872 ( da tabela 3 )

# X2  =  ( 117 , 84  )  ( 23, 96 )  ( 0, 0872 )

###### X2  = 246, 20 m

# Velocidade Final ( ou de Impacto )

# Dados:

# Vmax =  117, 84 m/s ( calculado )

# g        =  9, 8   m/s 2

# hq       = 4, 19 m  ( calculado )

# Vf  = 118, 190 m/s   =  425, 48 km /h

# Alcance Horizontal

# Dados :

# h q =     4, 19   m        ( calculado )

# Vmax =  117,  84  m/s     ( calculado )

# 2

# g = 9, 8 m/s

# X3 =  108, 97 m

# Tempo de Vôo t 4 ( Gasto em percorrer da fase  3 até o impacto )

# t 4    =        Vf  -  Vmax,

# g

Dados :

# V f = 118, 190  m/s   ( calculado )

# V max  =  117,184  m/s   ( calculado )

# g  = 9,8 m/s 2

# T 4 =  ( 118, 190  - 117, 84  ) ,

# 9,8

##### T4 =  0, 04  s

# Tempo Total  de Vôo ( T ) ( Desde a ignição até o impacto )

##### T = tq  + T3 + T4

# Dados:

# Tq  = 0, 08

# T3  = 23, 96  s   ( calculado )

# T4  =    0, 04 s   ( calculado )

# T   =    0, 08  +     23, 96 + 0, 04

# T   =   24,08 s

# Alcance   Horizontal   Total

# x  =  x1 + x2 + x3

# Dados :

# x1 =  0, 367   m    ( calculado )

# x2  =  246, 20 m     ( calculado)

x3  =  108, 97 m     (calculado )

##### x  =   355, 54 m

# Relação Percentual entre h e h q

# Dados:

# h q  = 4, 19 m

# h =  99, 40%

# h q = 0,60%

# Altura Total Atingida

# H =  h  + h q

# H =  703, 25  +  4, 19

# H  =  707, 44 m  ( note que h q   corresponde a apenas  0,6%  de  h . .)

# *Balanço Final dos Resultados Obtidos

# Foguete  X- 1

# 1-  Massa  total ................................................................mo = 1, 660  Kg

# 2-  Massa do propelente....................................................mp = 0,600  Kg

# 3.  Complemento do ângulo de lançamento......................â    =   5*

# 4. Fração de massa ............................................................R* = 0, 361

# 5. Velocidade máxima............................................   V max =117,84  m/s

# 6  Altura  no fim de queima ....................................   hq      =   4. 19 m

# 7. Alcance horizontal  ( fase propulsada )...............    x1      =   0, 367m

# 8. Tempo de subida ( fim de queima até o apogeu ).   T2     = 11, 98 s

# 9. Altura ( do fim de queima até o apogeu )...............   h       = 703, 25 m

# 10. Tempo de vôo ( fase 1 a fase 3 ) ............................  T    =  23, 96 s

# 11.  Alcance horizontal..................................................  x2  = 246,20 m

# 12.  Velocidade de impacto .........................................  Vf    =  118,19 m/s

# 13.  Alcance horizontal...................................................x3    =  108,97m

# 14.  Tempo de Vôo  ( fase 3 ao impacto ) ......................T4   =   0,04 s

# 15.  Tempo total de Vôo ..................................................T    =   24,08s

# 16.  Alcance horizontal total............................................ x     = 355, 54m

# 17.  Altura máxima atingida .............................................H    =707,44m

# 18. Relação percentual entre h e  hq . . . h            =    99,4%  e  hq = 0,6%

# CAG/ 1hh

# FASES DE VÔO

# FIG . 1

# ANÁLISE DA TRAJETÓRIA

# FIG . 2

# (4)  TABELAS

# GRAFICOS DA PAG 69

# GRAFICOS DA PAG 70

# GRAFICOS DA PAG 71

# PROJETO  X-1

# CORPO DO FOGUETE

# 300

# 38

# PROJETO X –1

# OGIVA

# 15º

# 10

# 38

# PROJETO X-1

# GARRA DE FIXAÇÃO NA RAMPA

# IGNITOR

# EMPENAS

# FOGUETE MONTADO