Diego Fernando Moro

Dedução da nova equação resolvida no Empuxo1p3, considerando apenas a fase gasosa do propelente

Relatório do grupo de pesquisa CFD, propulsão e aerodinâmica de foguetes , Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná.

curitiba

17 JuL 2015

sumário

1 Dedução anterior	2

2 Relato sobre o uso da versão anterior para duplicar os resultados dos TAs com tubeira de alumínio e os PVCs	4

3 Proposta e teste da alteração na massa gerada de gases	4

4 Comparações	5

4.1 Resultados para o TE do dia 2015/07/09 com os TAs 157 a 164	5

4.2 Resultados para o TE do dia 2015/07/09 com os PVCs 1 a 9	7

5 Discussão e conclusões	9

# Dedução anterior

Nas versões anteriores do programa Empuxo_1px a dedução da equação do empuxo era a seguinte.

Aplica-se a conservação da massa, na forma:

(1)

Onde:

mg: Massa gerada de gases do propelente

msai: Massa de gases que sai pela tubeira

d(Ms)/dt: Variação da massa com o tempo

A parcela gerada de gases é dada pela Eq. 2:

(2)

A parcela de gases que deixa a tubeira é dada pelo escoamento blocado 1D, Eq. 3:

(3)

A variação da massa com o tempo é dada pela Eq. 4:

(4)

O volume da câmara varia conforme o propelente é queimado na forma da Eq. 5:

(5)

Segundo a lei dos gases perfeitos a massa específica de estagnação fica na forma da Eq. 6 ao considerar a constante do gás e a temperatura de estagnação independentes do tempo:

(6)

Substituindo as Eqs. 5 e 6 na Eq. 4 teremos a Eq. 7:

(7)

Substituindo as Eqs. 2, 3 e 7 e a Lei de Saint Robert para a taxa de queima (r=aP0n) na Eq. 1, teremos a Eq. 8:

(8)

Isolando na Eq. 8 a derivada temporal, aplicando a lei dos gases perfeitos na massa específica de estagnação e reorganizando os termos, teremos a Eq. 9:

(9)

Integrando a Eq. 9 entre o tempo t e o delta t teremos a Eq. 10:

(10)

O aplicativo Empuxo1p2 e versões anteriores resolvem a Eq. 10 numericamente usando o método Newton-Raphson.

# Relato sobre o uso da versão anterior para duplicar os resultados dos TAs com tubeira de alumínio e os PVCs

Utilizando no programa Empuxo 1p2 os parâmetros de taxa de queima médios obtidos pelos testes anteriores com o MTP, não foi possível duplicar os resultados dos TAs com tubeira de alumínio e os PVCs.

Tais parâmetros foram alterados portanto para dar o mesmo impulso total dos testes e o resultado foi que o tempo de queima era excessivamente maior que o real. Ao alterar-se os parâmetros para igualar o tempo de queima, o impulso total dava muito maior.

Foi cogitado após estas análises que o programa não está considerando uma parcela da realidade: a fração de condensado e que os parâmetros da taxa de queima dizem apenas o quão rápido o propelente é consumido e gera gases no motor-foguete

A fração de condensado não contribui em nada para a pressurização no motor e portanto não faz sentido algum dizer que todo o propelente que é consumido pela taxa de queima gera gases, apenas uma parcela de gás é gerada, a outra torna-se condensado.

# Proposta e teste da alteração na massa gerada de gases

Propôs-se então a seguinte alteração na Eq. 2, a massa gerada de gases real Eq. 11:

(11)

Onde:

Χ: Fração de condensado do propelente

Também foi considerado um fluxo de massa mais genérico para o escoamento não blocado, que é dependente do número de Mach, na forma da Eq. 12:

(12)

Desta, forma substituindo as Eq. 11, 12 e 7 na Eq. 1, teremos a Eq. 13:

(13)

Reorganizando e substituindo os termos da Eq. 13 e isolando a derivada temporal, teremos a Eq. 14:

(13)

A Eq. 9 foi inserida de forma reorganizada aqui para conveniência de comparação:

(9)

Podemos portanto integrar a Eq. 13 no tempo, gerando a Eq. 14:

(14)

Basta portanto resolver numericamente a Eq. 14 com o método Newton-Raphson.

# Comparações

Nesta seção são feitas algumas comparações com o grão tubular perfeito, para duplicar os resultados de alguns TE. Os parâmetros da taxa de queima média utilizados são: a= 2.65615093030401E-05 (m/(Pa.s)) e n= 3.83396151958658E-01 (adimensional).

## Resultados para o TE do dia 2015/07/09 com os TAs 157 a 164

É replicado o TE dos TAs 157 a 164, com a dedução anterior e na nova dedução do Empuxo 1p3. Os dados reais do TE são dados na Tab.1 abaixo:

Tabela 1 Dados do TE dos TAs 157 a 164

| TA | Lgrao (mm) | Dgmed (mm) | Patm (bar) | Mp (g) | Mej (g) | rop (kg/m3) | It (N.s) | Fmed (N) | tq (s) | fm (g/s) | c (m/s) | Is (s) | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 12.31 | 2.270 | 0.9065 | 2.01 | 1.83 | 1443.73 | 0.933 | 0.826 | 1.130 | 1.619 | 509.8994 | 47.3228 | 1/2 A 0.8 |
| 158 | 12.81 | 2.250 | 0.9067 | 2.00 | 1.86 | 1380.47 | 1.016 | 0.950 | 1.070 | 1.738 | 546.3087 | 51.7907 | 1/2 A 1.0 |
| 159 | 12.52 | 2.250 | 0.9067 | 2.00 | 1.83 | 1412.45 | 0.952 | 0.966 | 0.985 | 1.858 | 520.1217 | 48.5129 | 1/2 A 1.0 |
| 160 | 12.62 | 2.210 | 0.9069 | 2.00 | 1.77 | 1401.26 | 0.819 | 0.762 | 1.075 | 1.647 | 462.7878 | 41.7500 | 1/2 A 0.8 |
| 161 | 23.06 | 2.275 | 0.9067 | 3.80 | 3.65 | 1457.04 | 2.579 | 2.324 | 1.110 | 3.288 | 706.6446 | 69.1897 | B 2.3 |
| 162 | 23.57 | 2.210 | 0.9069 | 3.81 | 3.63 | 1429.27 | 2.501 | 2.943 | 0.850 | 4.271 | 689.0193 | 66.9182 | B 2.9 |
| 163 | 24.5 | 2.160 | 0.9069 | 3.81 | 3.61 | 1375.01 | 2.578 | 2.802 | 0.920 | 3.924 | 714.0881 | 68.9708 | B 2.8 |
| 164 | 23.47 | 2.215 | 0.9069 | 3.79 | 3.51 | 1427.82 | 2.580 | 2.434 | 1.060 | 3.311 | 735.1248 | 69.4001 | B 2.4 |

Onde:o diâmetro interno utilizado é o de 13 mm (o nominal dos TAs) e o diâmetro da alma é de 5 mm (nominal da alma).

Os resultados obtidos com a dedução anterior para os TAs 157 a 164 estão mostrados na Tab. 2 abaixo:

Tabela 2 Resultados obtidos com a dedução anterior para os TAs 157 a 164

| TA | tq (s) | Fmed (N) | Fmax (N) | It (N.s) | Pmed (bar) | Pmax (bar) | Is (s) | c (m/s) | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 1.07 | 1.90 | 4.184 | 2.032 | 4.302 | 8.190 | 96.4223 | 945.5797 | A 1.9 |
| 158 | 1.06 | 1.92 | 4.218 | 2.036 | 4.394 | 8.366 | 97.1564 | 952.7791 | A 1.9 |
| 159 | 1.06 | 1.92 | 4.212 | 2.032 | 4.391 | 8.357 | 97.1347 | 952.5656 | A 1.9 |
| 160 | 1.04 | 2.00 | 4.369 | 2.072 | 4.661 | 8.871 | 99.1699 | 972.5247 | A 2.0 |
| 161 | 0.72 | 6.82 | 14.153 | 4.928 | 12.077 | 23.003 | 126.9947 | 1245.3925 | B 6.8 |
| 162 | 0.70 | 7.21 | 14.922 | 5.026 | 13.300 | 25.348 | 129.4131 | 1269.1087 | C 7.2 |
| 163 | 0.68 | 7.51 | 15.507 | 5.097 | 14.305 | 27.292 | 131.1973 | 1286.6063 | C 8.0 |
| 164 | 0.70 | 7.12 | 14.746 | 4.996 | 13.103 | 24.985 | 129.0217 | 1265.2704 | C 7.1 |

Os resultados obtidos com a nova dedução para os TAs 157 a 164 estão mostrados na Tab. 3 abaixo:

Tabela 3 Resultados obtidos com a nova dedução para os Tas 157 a 164

| TA | tq (s) | Fmed (N) | Fmax (N) | It (N.s) | Pmed (bar) | Pmax (bar) | Is (s) | c (m/s) | Is, mp(s) | c, mp (m/s) | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 1.36 | 0.76 | 1.70 | 1.03 | 2.24 | 4.02 | 71.60 | 702.20 | 52.33 | 513.16 | 1/2 A 0.8 |
| 158 | 1.36 | 0.76 | 1.72 | 1.04 | 2.28 | 4.10 | 72.37 | 709.67 | 52.77 | 517.54 | 1/2 A 0.8 |
| 159 | 1.36 | 0.76 | 1.72 | 1.04 | 2.28 | 4.10 | 72.37 | 709.69 | 52.78 | 517.61 | 1/2 A 0.8 |
| 160 | 1.33 | 0.80 | 1.78 | 1.06 | 2.40 | 4.33 | 74.54 | 730.94 | 54.02 | 529.75 | 1/2 A 0.8 |
| 161 | 0.96 | 2.77 | 5.65 | 2.65 | 5.76 | 10.47 | 106.69 | 1046.31 | 71.07 | 696.98 | B 2.8 |
| 162 | 0.92 | 2.93 | 5.94 | 2.70 | 6.31 | 11.46 | 109.51 | 1073.95 | 72.38 | 709.77 | B 2.9 |
| 163 | 0.90 | 3.05 | 6.16 | 2.75 | 6.76 | 12.28 | 111.54 | 1093.81 | 73.49 | 720.68 | B 3.0 |
| 164 | 0.93 | 2.90 | 5.87 | 2.69 | 6.22 | 11.31 | 109.08 | 1069.69 | 72.29 | 708.88 | B 2.9 |

Onde:

Is,mp: Impulso específico com base na massa total de propelente (gás + condensado) que é o mais real

c,mp: Velocidade de ejeção efetiva média com base na massa total de propelente (gás + condensado) que é o mais real

Pode-se observar que a nova dedução aproxima-se muito mais do comportamento real do motor-foguete que a dedução anterior, para facilitar a comparação foi feita uma comparação de impulso total abaixo:

Tabela 4 Comparação entre o impulso total experimental e via deduções do código Empuxo_1pX

| TA | Experimental | Ded. Antiga | Erro Ded. Antiga | Nova Ded. | Erro Nova Ded. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 0.933 | 2.032 | 54.07% | 1.03 | 9.54% |
| 158 | 1.016 | 2.036 | 50.10% | 1.04 | 1.83% |
| 159 | 0.952 | 2.032 | 53.17% | 1.04 | 8.05% |
| 160 | 0.819 | 2.072 | 60.47% | 1.06 | 22.69% |
| 161 | 2.579 | 4.928 | 47.67% | 2.65 | 2.61% |
| 162 | 2.501 | 5.026 | 50.23% | 2.70 | 7.51% |
| 163 | 2.578 | 5.097 | 49.42% | 2.75 | 6.12% |
| 164 | 2.580 | 4.996 | 48.35% | 2.69 | 3.96% |

## Resultados para o TE do dia 2015/07/09 com os PVCs 1 a 9

É replicado o TE dos PVCs 2 a 9, com a dedução anterior e na nova dedução do Empuxo 1p3. Os dados reais do TE são dados na Tab.5 abaixo:

Tabela 5 Dados do TE dos PVCs 2 a 9

| PVC | Dg(mm) | Lgrao (mm) | Patm (bar) | Patm (bar) | Mp (g) | Mej (g) | It (N.s) | Fmed (N) | tq (s) | fm (g/s) | c (m/s) | Is (s) | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.500 | 42.36 | 1550.70 | 0.9075 | 13.62 | 13.94 | 6.727 | 2.718 | 2.475 | 5.633 | 482.4787 | 50.3451 | C 2.7 |
| 3 | 3.500 | 40.53 | 1620.72 | 0.9074 | 13.62 | 13.97 | 8.344 | 4.636 | 1.800 | 7.759 | 597.4087 | 62.4494 | C 4.6 |
| 5 | 3.500 | 29.42 | 1673.74 | 0.9075 | 10.21 | 10.19 | 5.049 | 2.457 | 2.055 | 4.956 | 495.7587 | 50.4123 | C 2.5 |
| 6 | 3.500 | 32.48 | 1516.06 | 0.9075 | 10.21 | 10.41 | 5.341 | 2.811 | 1.900 | 5.481 | 512.8715 | 53.3251 | C 2.8 |
| 8 | 3.500 | 23.21 | 1415.07 | 0.9075 | 6.81 | 6.80 | 1.534 | 0.691 | 2.220 | 3.064 | 225.5762 | 22.9641 | A 0.7 |
| 9 | 3.500 | 23.09 | 1422.42 | 0.9075 | 6.81 | 6.73 | 2.518 | 1.343 | 1.875 | 3.591 | 374.0238 | 37.6957 | B 1.3 |

Onde:o diâmetro interno utilizado é o de 17 mm (o nominal dos PVCs) e o diâmetro da alma é de 5 mm (nominal da alma), notando que os PVCs faltantes foram utilizados em teste de resistência e que o diâmetro da garganta erode durante a queima, gerando resultados tão discrepantes.

Os resultados obtidos com a dedução anterior para os PVCs 2 a 9 estão mostrados na Tab. 6 abaixo:

Tabela 6 Resultados obtidos com a dedução anterior para os PVCs 2 a 9

| PVC | tq (s) | Fmed (N) | Fmax (N) | It (N.s) | Pmed (bar) | Pmax (bar) | Is (s) | c (m/s) | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.10 | 16.14 | 38.636 | 17.756 | 12.008 | 26.066 | 124.9312 | 1225.1568 | D 16 |
| 3 | 1.10 | 16.16 | 38.673 | 17.763 | 12.025 | 26.088 | 125.0096 | 1225.9251 | D 16 |
| 5 | 1.31 | 9.22 | 22.589 | 12.101 | 7.530 | 16.349 | 111.8503 | 1096.8764 | D 9.2 |
| 6 | 1.31 | 9.20 | 22.558 | 12.095 | 7.519 | 16.330 | 111.7930 | 1096.3144 | D 9.2 |
| 8 | 1.69 | 3.97 | 10.276 | 6.714 | 3.870 | 8.414 | 89.1696 | 874.4555 | C 4.0 |
| 9 | 1.69 | 3.97 | 10.277 | 6.714 | 3.870 | 8.415 | 89.1693 | 874.4517 | C 4.0 |

Os resultados obtidos com a nova dedução para os PVCs 2 a 9 estão mostrados na Tab. 7 abaixo:

Tabela 7 Resultados obtidos com a nova dedução para os PVCs 2 a 9

| PVC | tq (s) | Fmed (N) | Fmax (N) | It (N.s) | Pmed (bar) | Pmax (bar) | Is (s) | c (m/s) | Is, mp(s) | c, mp (m/s) | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.45 | 6.57 | 15.37 | 9.54 | 5.73 | 11.78 | 104.34 | 1023.23 | 71.44 | 700.62 | C 6.6 |
| 3 | 1.45 | 6.57 | 15.37 | 9.53 | 5.73 | 11.77 | 104.38 | 1023.66 | 71.37 | 699.86 | C 6.6 |
| 5 | 1.71 | 3.75 | 9.11 | 6.41 | 3.72 | 7.62 | 89.17 | 874.48 | 63.97 | 627.37 | C 3.8 |
| 6 | 1.71 | 3.75 | 9.11 | 6.41 | 3.71 | 7.62 | 89.14 | 874.20 | 64.02 | 627.79 | C 3.8 |
| 8 | 2.11 | 1.61 | 4.18 | 3.40 | 2.10 | 4.12 | 66.37 | 650.83 | 50.91 | 499.26 | B 1.6 |
| 9 | 2.11 | 1.61 | 4.18 | 3.40 | 2.10 | 4.12 | 66.37 | 650.83 | 50.91 | 499.27 | B 1.6 |

Pode-se observar que a nova dedução aproxima-se mais do comportamento real do motor-foguete que a dedução anterior, para facilitar a comparação foi feita uma comparação de impulso total abaixo:

Tabela 8 Comparação entre o impulso total experimental e via deduções do código Empuxo_1pX

| PVC | Experimental | Ded. Antiga | Erro Ded. Antiga | Nova Ded. | Erro Nova Ded. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6.727 | 12.008 | 43.98% | 9.54 | 29.51% |
| 3 | 8.344 | 12.025 | 30.61% | 9.53 | 12.46% |
| 5 | 5.049 | 7.530 | 32.95% | 6.41 | 21.17% |
| 6 | 5.341 | 7.519 | 28.97% | 6.41 | 16.67% |
| 8 | 1.534 | 3.870 | 60.36% | 3.40 | 54.88% |
| 9 | 2.518 | 3.870 | 34.93% | 3.40 | 25.93% |

# Discussão e conclusões

Este relatório mostrou uma nova dedução para a equação transiente da pressão de estagnação ao considerar a massa gerada apenas de gases, descontando a parcela do condensado.

A dedução anterior não apresenta uma boa concordância com os resultados experimentais, no caso dos TAs, o maior erro do Impulso Total estimado em relação ao real é de 60,5% no TA 160 e o menor erro é de 47,7% no TA 161. E no caso dos PVCs o maior erro foi de 60,4% no PVC 8 e o menor erro é de 29,0% no PVC6.

A nova dedução apresenta uma boa concordância com os resultados experimentais, no caso dos TAs, o maior erro do Impulso Total estimado em relação ao real é de 22,7% no TA 160 e o menor erro é de 1,8% no TA 158. E no caso dos PVCs o maior erro foi de 54,9% no PVC 8 e o menor erro é de 12,5% no PVC 3.

O maior erro no impulso total dos PVC pode ser explicado pela erosão da garganta de durepóxi.

A nova dedução aproxima-se mais do resultado experimental do que a dedução anterior e pode ser utilizada para o projeto de novos motores.