Diego Fernando Moro

Análise dos motores Netuno-R do TE de 14/11/2015

Relatório do grupo de pesquisa CFD, propulsão e aerodinâmica de foguetes , Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná.

curitiba

16-18 Nov 2015

sumário

1 Dados relevantes dos Netuno-R e do TE	4

2 Análise com o aplicativo Curva_Empuxo 3.1	4

2.1 NR-4 (X)	5

2.1.1	Curva de empuxo	5

2.1.2	Pressão de estagnação	5

2.1.3	Coeficiente de empuxo	6

2.1.4	Velocidade de ejeção efetiva	6

2.1.5	Fluxo de massa	7

2.2 NR-5 (&)	7

2.2.1	Curva de empuxo	7

2.2.2	Pressão de estagnação	8

2.2.3	Coeficiente de empuxo	8

2.2.4	Velocidade de ejeção efetiva	9

2.2.5	Fluxo de massa	9

2.3 NR-6 (G)	10

2.3.1	Curva de empuxo	10

2.3.2	Pressão de estagnação	10

2.3.3	Coeficiente de empuxo	11

2.3.4	Velocidade de ejeção efetiva	11

2.3.5	Fluxo de massa	12

3 Análise com o aplicativo Empuxo 1.4	12

3.1 NR-4 (X) – Grão Tubular	13

3.1.1	Curva de empuxo	13

3.1.2	Pressão de estagnação	13

3.1.3	Velocidade de ejeção efetiva	14

3.1.4	Fluxo de massa	14

3.2 NR-4 (X) – Grão totalmente desinibido	15

3.2.1	Curva de empuxo	15

3.2.2	Pressão de estagnação	15

3.2.3	Velocidade de ejeção efetiva	16

3.2.4	Fluxo de massa	16

3.3 NR-5 (&)– Grão Tubular	17

3.3.1	Curva de empuxo	17

3.3.2	Pressão de estagnação	17

3.3.3	Velocidade de ejeção efetiva	18

3.3.4	Fluxo de massa	18

3.4 NR-5 (&)– Grão totalmente desinibido	19

3.4.1	Curva de empuxo	19

3.4.2	Pressão de estagnação	19

3.4.3	Velocidade de ejeção efetiva	20

3.4.4	Fluxo de massa	20

3.5 NR-6 (G)– Grão Tubular	21

3.5.1	Curva de empuxo	21

3.5.2	Pressão de estagnação	21

3.5.3	Velocidade de ejeção efetiva	22

3.5.4	Fluxo de massa	22

3.6 NR-6 (G)– Grão totalmente desinibido	23

3.6.1	Curva de empuxo	23

3.6.2	Pressão de estagnação	23

3.6.3	Velocidade de ejeção efetiva	24

3.6.4	Fluxo de massa	24

4 Comparações teórico (Empuxo 1p4) – Experimental (Curva_Empuxo 3p1)	25

4.1 Tabelas comparativas	25

4.1.1	Impulso total	25

4.1.2	Força de empuxo máxima	25

4.1.3	Tempo de queima do propelente	25

4.1.4	Força de empuxo média	26

4.1.5	Pressão de estagnação máxima	26

4.1.6	Pressão de estagnação média	26

5 Comparação dos resultados deste trabalho (TE de 14/11/2015) com os resultados do trabalho anterior (TE de 24/10/2015)	26

5.1 Discussão e conclusões	27

# Dados relevantes dos Netuno-R e do TE

Os dados mais relevantes do TE dos Netuno-R no dia 14/11/2015 estão presentes na tabela abaixo.

Tabela 1 Dados relevantes sobre o TE dos Netuno-R de 14/11/2015

| Envólucro | X - NR4 | & - NR5 | G - NR6 |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS | Acetona | Prensado | Prensado |
| Tubeira | Al-G | Al-A | CL |
| hora | 15:02 | 15:09 | 15:15 |
| Tatm (°C) | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| patm (kPa) | 90,36 | 90,35 | 90,36 |
| Dg (mm) | 12,35 | 11,98 | 11,62 |
| Ds (mm) | 39,57 | 39,02 | - |
| mr (g) | 12,3 | 6,8 | 8,6 |
| mp(g) | 98 | 104,7 | 106,3 |
| mej(g) | 85,7 | 97,9 | 97,7 |
| Di (mm) | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Da (mm) | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
| Lg (mm) | 132 | 139 | 131 |
| vol (m3) | 8,33E-05 | 8,78E-05 | 8,27E-05 |
| rop (Kg/m3) | 1176 | 1193 | 1285 |

# Análise com o aplicativo Curva_Empuxo 3.1

Neste item são mostrados os resultados da curva de empuxo dos motores Netuno-R com o aplicativo Curva_Empuxo 3.1 aplicando a hipótese de expansão até a garganta. A definição da curva de empuxo é igual aquela definida no item 1 da análise do TE de 24/10/2015 dos Netuno-R.

A tabela resumindo os resultados dos motores está mostrada abaixo.

| Motor | NR-4 (X) | NR-5 (&) | NR-6 (G) |
| --- | --- | --- | --- |
| It (Ns) | 48,50 | 62,60 | 69,47 |
| Emax(N) | 123,64 | 97,19 | 96,78 |
| tqp (s) | 1,10 | 1,01 | 1,13 |
| pmax (bar) | 9,51 | 8,07 | 8,50 |
| pmed (bar) | 3,88 | 5,43 | 5,68 |

A seguir serão mostrados os principais campos obtidos pelo aplicativo Curva_Empuxo 3.1 para cada um dos três motores testados.

## NR-4 (X)

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Coeficiente de empuxo

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

## NR-5 (&)

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Coeficiente de empuxo

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

## NR-6 (G)

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Coeficiente de empuxo

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

# Análise com o aplicativo Empuxo 1.4

Neste item são mostrados os resultados da curva de empuxo dos motores Netuno-R com o aplicativo Empuxo 1.4.

A tabela resumindo os resultados dos motores está mostrada abaixo.

|  | Motor | NR-4 (X) | NR-2 (&) | NR-3 (G) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grao = 2, Tubular | It (Ns) | 51,68 | 59,50 | 62,77 |
|  | Emax (N) | 38,11 | 46,42 | 50,79 |
|  | tqp (s) | 2,020 | 1,878 | 1,797 |
|  | c (m/s) | 527,2 | 568,3 | 590,6 |
|  | pmax (bar) | 3,426 | 4,156 | 4,667 |
|  | pmed (bar) | 2,570 | 3,116 | 3,498 |
| Grao = 3, Desinibido | It (Ns) | 69,04 | 76,28 | 78,88 |
|  | Emax (N) | 111,7 | 131,9 | 143,0 |
|  | tqp (s) | 0,684 | 0,640 | 0,614 |
|  | c (m/s) | 704,4 | 728,6 | 742,2 |
|  | pmax (bar) | 7,950 | 9,587 | 10,80 |
|  | pmed (bar) | 7,258 | 8,729 | 9,767 |

A seguir serão mostrados os principais campos obtidos pelo aplicativo Empuxo 1.4 para cada um dos três motores testados.

## NR-4 (X) – Grão Tubular

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

## NR-4 (X) – Grão totalmente desinibido

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

## NR-5 (&)– Grão Tubular

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

## NR-5 (&)– Grão totalmente desinibido

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

## NR-6 (G)– Grão Tubular

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

## NR-6 (G)– Grão totalmente desinibido

### Curva de empuxo

### Pressão de estagnação

### Velocidade de ejeção efetiva

### Fluxo de massa

# Comparações teórico (Empuxo 1p4) – Experimental (Curva_Empuxo 3p1)

Foram feitas tabelas de comparações entre os resultados teóricos utilizando o aplicativo Empuxo_1p4 e os resultados experimentais, utilizando o código Curva_Empuxo 3p1.

As variáveis de interesse experimental foram comparadas entre as duas formas de grão teórico (o grão tubular e o grão totalmente desinibido), estas variáveis de interesse foram: Impulso Total, força de empuxo máxima, Tempo de queima, força de empuxo média, pressão de estagnação máxima e pressão de estagnação média.

## Tabelas comparativas

### Impulso total

| It / Motor | NR-4 (X) | NR-5 (&) | NR-6 (G) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubular | 51,68 | 59,50 | 62,77 |
| Experimental | 48,50 | 62,60 | 69,47 |
| Desinibido | 69,04 | 76,28 | 78,88 |

### Força de empuxo máxima

| Emax / Motor | NR-4 (X) | NR-5 (&) | NR-6 (G) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubular | 38,11 | 46,42 | 50,79 |
| Experimental | 123,6 | 97,19 | 96,78 |
| Desinibido | 111,75 | 131,9 | 143,0 |

### Tempo de queima do propelente

| tqp / Motor | NR-4 (X) | NR-5 (&) | NR-6 (G) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubular | 2,020 | 1,878 | 1,797 |
| Experimental | 1,100 | 1,010 | 1,130 |
| Desinibido | 0,684 | 0,640 | 0,614 |

### Força de empuxo média

| Emed / Motor | NR-4 (X) | NR-5 (&) | NR-6 (G) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubular | 25,59 | 31,69 | 34,94 |
| Experimental | 44,09 | 61,98 | 61,48 |
| Desinibido | 101,0 | 119,3 | 128,6 |

### Pressão de estagnação máxima

| pmax / Motor | NR-4 (X) | NR-5 (&) | NR-6 (G) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubular | 3,426 | 4,156 | 4,667 |
| Experimental | 9,513 | 8,072 | 8,499 |
| Desinibido | 7,950 | 9,587 | 10,80 |

### Pressão de estagnação média

| pmed / Motor | NR-4 (X) | NR-5 (&) | NR-6 (G) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubular | 2,570 | 3,116 | 3,498 |
| Experimental | 3,884 | 5,426 | 5,678 |
| Desinibido | 7,258 | 8,729 | 9,767 |

# Comparação dos resultados deste trabalho (TE de 14/11/2015) com os resultados do trabalho anterior (TE de 24/10/2015)

Os resultados experimentais obtidos neste trabalho serão comparados nesta seção com os resultados do trabalho anterior, do TE de 24/10/2015. As variáveis de interesse são idênticas à seção anterior.

Na tabela abaixo: A descrição ‘Acetona’ se refere ao motor NR-3 (G) no TE anterior (24/10/2015) e ao motor NR-4 (X) no TE atual (14/11/2015); ‘Comp.’ se refere ao NR-1 (X) no TE anterior e ao NR-5 (&) no TE atual e finalmente ‘Comp. +’ se refere ao NR-2 (&) no TE anterior e ao NR-6 (G) no TE atual.

|  | Acetona | Comp. | Comp. + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TE Anterior | 29,76 | 29,32 | 54,15 | It (N.s) |
| TE Atual | 48,50 | 62,60 | 69,47 |  |
| TE Anterior | 159,19 | 37,74 | 66,50 | Emax (N) |
| TE Atual | 123,64 | 97,19 | 96,78 |  |
| TE Anterior | 1,13 | 1,64 | 1,17 | tqp (s) |
| TE Atual | 1,10 | 1,01 | 1,13 |  |
| TE Anterior | 26,34 | 17,88 | 46,28 | Emed (N) |
| TE Atual | 44,09 | 61,98 | 61,48 |  |
| TE Anterior | 9,21 | 3,44 | 6,09 | pmax (bar) |
| TE Atual | 9,51 | 8,07 | 8,50 |  |
| TE Anterior | 2,18 | 2,05 | 4,47 | pmed (bar) |
| TE Atual | 3,88 | 5,43 | 5,68 |  |

## Discussão e conclusões

Os motores feitos simplesmente compactados com a peça de prensagem improvisada permite que seja possível obter impulso total maior que o feito apenas com acetona. No TE deste trabalho este aumento no Impulso Total foi de 29,1 a 43,3% no caso da comparação do motor NR-4 (X) com NR-5 (&) e NR-6 (G) respectivamente.

Comparando os resultados do TE deste trabalho (14/11/2015) com o TE do trabalho anterior (24/10/2015) foi possível aumentar o impulso total do melhor motor testado no TE anterior em comparação ao melhor motor do TE atual em 28,3%.