LANÇAMENTOS DE 22 DE JUNHO DE 2008.

Massa dos protótipos, em gramas.

| Protótipo | Massa de decolagem (Mo) | Massa após o vôo (Mf) | Massa de propelente Mp = Mo – Mf |
| --- | --- | --- | --- |
| Gama 1 | 37,48 | 27,69 | 9,79 |
| Gama 2 | 37,75 | 28,09 | 9,66 |
| Gama 3 | 37,67 | 26,70 | 10,97 |
| Delta 1 | 32,42 | 22,93 | 9,49 |
| Delta 2 | 33,03 | 23,15 | 9,88 |
| Delta 3 | 32,96 | 22,08 | 10,88 |

Balança GEHAKA AG200; precisão = 1 mg.

Resultados dos lançamentos.

| Protótipo | alfa (º) | H (m) | delta (º) | r (m) | tI (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gama 1 | ? | ? | 52 | 28,05 | 13,46 |
| Gama 2 | 60,5 | 138 | 70 | 41,90 | 14,36 |
| Gama 3 | 52,5 | 101 | 348 | 52,20 | 11,84 |
| Delta 1 | 52,5 | 101 | 302 | 86,00 | 13,61 |
| Delta 2 | 56,5 | 118 | 137 | 21,25 | 14,15 |
| Delta 3 | 59,0 | 127 | 44 | 92,60 | 13,69 |

- alfa = ângulo de elevação (graus) medido no altímetro manual Model Rocket Altitude Finder da Estes, em relação à direção horizontal; precisão = 0,5º.

- H = altura (metros) ou apogeu do espaçomodelo, obtida com o Model Rocket Altitude Finder da Estes (altímetro); precisão = 8 a 12 m no intervalo de H na tabela acima; este valor não considera o deslocamento horizontal dos protótipos.

- delta = ângulo de azimute (graus), em relação à direção norte (zero grau), do vetor entre a plataforma de lançamento e o ponto de impacto de cada protótipo, medido com bússola; precisão = 1º.

- r = distância (metros) entre a plataforma de lançamento e o ponto de impacto de cada protótipo, medido com trena de 30 m; precisão = 0,05 m.

- tI = tempo de vôo total (segundos) cronometrado entre a decolagem e o impacto no solo; precisão do cronômetro  = 0,01 s.

  - d = distância entre o observador (que usou o Model Rocket Altitude Finder da Estes – altímetro) e a plataforma de lançamento = 75 metros; medido com trena de 30 m; precisão = 0,05 m.

  - 279º = ângulo de azimute (graus), em relação à direção norte (zero grau), do vetor entre o observador (que usou o Model Rocket Altitude Finder da Estes – altímetro) e a plataforma de lançamento, medido com bússola; precisão = 1º.

  - Velocidade do vento = 0 a 2,3 m/s; direção = 45º.

  - Temperatura do ar = 9 a 13 ºC; precisão = 1º.

  - Período dos lançamentos = 9:30 às 10:30 h.

  - Local: gramado entre os Setores de Tecnologia e Ciências Biológicas do Centro Politécnico da UFPR

Curitiba, 25 de junho de 2008.

Prof. Carlos Henrique Marchi