|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
| --- | --- |

Disciplina: PROJETO E LANÇAMENTO DE ESPAÇOMODELOS

Código: TM-273		Créditos: 2 (30 horas)		Turma: A		Semestre: 2008/2

###### Site: ftp://ftp.demec.ufpr.br/foguete/curso_EM

###### TRABALHO SOBRE PROJETO E LANÇAMENTOS

| OBJETIVOS Projetar um espaçomodelo (EM) para obter o apogeu (H) máximo com um motor padrão e três níveis de impulso total (It), e comprovar os resultados com lançamentos. CARACTERÍSTICAS GERAIS Trabalho em equipe. A turma será dividida em 2 equipes, denominadas Fi e Psi. Para cada equipe, o professor fornecerá 3 kits do espaçomodelo Sondinha II, versão Saber Eletrônica, com 3 motores-foguete do tipo a ser usado. Os motores não podem ser alterados. Eles deverão ser usados na forma que foram recebidos. Os componentes recebidos poderão ou não ser usados. Podem ser usados outros componentes obtidos por cada equipe. Cada equipe deverá montar 3 kits de espaçomodelo, de acordo com seu projeto otimizado. O projeto deverá ser elaborado visando obter o apogeu máximo para o motor-foguete a ser usado pela equipe. Cada espaçomodelo só poderá usar um motor. A margem estática real tem que ser maior ou igual à unidade. A guia da rampa de lançamento tem 3,2 mm de diâmetro e 74 cm de comprimento máximo útil. Os motores recebidos são do mesmo tipo daqueles descritos no relatório “Testes estáticos de motores-foguete a propelente sólido de espaçomodelos de 5 Out 2006”, disponível no site da disciplina. Portanto, eles devem apresentar desempenho de acordo com o previsto neste relatório. ETAPAS Aula de 20 de outubro: apresentação do trabalho pelo professor, formação das equipes, entrega dos kits e motores-foguete a cada equipe, e início do projeto. Nas aulas de 27 de outubro e 3 de novembro, parte do tempo será para projeto. Até o dia 6 de novembro, entregar ao professor o relatório do projeto (conforme itens ao lado) e os 3 kits montados da versão otimizada de cada equipe. Um dia após os lançamentos, o professor informará através do site da disciplina, a massa de cada kit após o lançamento e os dados obtidos sobre a trajetória de cada lançamento. Até o dia 14 de novembro, cada equipe deverá entregar seu relatório sobre os lançamentos, conforme os itens ao lado. | RELATÓRIO DO PROJETO Para cada espaçomodelo (EM), o projeto escrito de cada equipe deverá conter no mínimo: Nome dos membros da equipe e data. Desenho e dimensões reais (com precisão de pelo menos 0,1 mm) de cada componente do EM construído. Massa (medida com balança) de cada componente do EM, com precisão de pelo menos 0,01 g. Massa total (medida com balança) e CG experimental. CP, margem estática e CD previstos. Descrição e dados considerados sobre o motor-foguete. Dados considerados na simulação da trajetória. Resultados da trajetória prevista para cada um dos três espaçomodelos otimizados. Enviar ao professor, por e-mail, os arquivos .eng e .rkt usados no RockSim7 referentes aos espaçomodelos. Outros itens julgados relevantes, a critério de cada equipe. RELATÓRIO DOS LANÇAMENTOS O relatório dos lançamentos de cada equipe deverá conter no mínimo: Nome dos membros da equipe e data. Massa de propelente e massa total de cada EM após o lançamento. Fotos, data, hora e condições climáticas de cada lançamento. Descrição e dados considerados sobre os lançamentos. Resultados obtidos durante cada lançamento. CD efetivo de cada lançamento. Enviar ao professor, por e-mail, os arquivos .rkt usados no RockSim7 bem como arquivos de fotos e filmes feitos durante os lançamentos. Análise e discussão dos resultados, confrontando os resultados previstos no projeto e os resultados obtidos dos lançamentos. Outros itens julgados relevantes, a critério de cada equipe. Conclusão. OBSERVAÇÕES O aplicativo EngEdit do RockSim 7.0 aceita no máximo 32 pontos em cada curva de empuxo. O recorde atual de apogeu nos Estados Unidos para motores do tipo ½A, A e B é respectivamente de 305, 449 e 535 metros. |
| --- | --- |